Přehled a význam kódů k naplnění databáze inženýrsko-geologických sond

Přehled a význam kódů k naplnění databáze inženýrsko-geologických sond Zdroj: Technická zpráva (etapa 2001) vyhotovená firmou Radium s.r.o. Liberec v listopadu 2001. Zpracoval: RNDr. Jan Anton, Schválil: Ing. Vítězslav Kulajta PŘEHLED A VÝZNAM POUŽITÝCH KÓDŮ Ne všechny údaje jsou uváděny v zakódované podobě (číselně nebo symboly), která je vhodná pro přímé založení do databáze. Proto byly pro všechny datové položky sestaveny jednotící kódové tabulky s uvedením významu, rozsahu a mezí jednotlivých kódů. Je-li v určité položce prázdná buňka, případně je v ní hodnota -1, znamená to, že pro tuto buňku není ve zprávě uvedena žádná hodnota, ani popisný údaj. RAJON rajon *) popis 1 Ao antropogenní uloženiny 2 Or humolity 3 Fh aluvium 4 Du deluviofluviální sedimenty 5 Ft terasové sedimenty 6 P proluviální sedimenty 7 D deluviální sedimenty 8 Es eolické a deluvioeolické sedimenty 9 Gf glacifluviální a glacigenní sedimenty 10 eluvium *) podle mapy IG rajonování 1:50 000 (ÚÚG Praha 1990) třída a symbol dle ČSN 73 1001 A. Zeminy TŘÍDA SYMBOL popis F1 MG hlína štěrkovitá F2 CG jíl štěrkovitý F3 MS hlína písčitá F4 CS jíl písčitý F5 ML hlína s nízkou plasticitou MI hlína se střední plasticitou F6 CL jíl s nízkou plasticitou CI jíl se střední plasticitou F7 MH hlína s vysokou plasticitou MV hlína s velmi vysokou plasticitou ME hlína s extrémně vysokou plasticitou F8 CH jíl s vysokou plasticitou CV jíl s velmi vysokou plasticitou CE jíl s extrémně vysokou plasticitou S1 SW písek dobře zrněný S2 SP písek špatně zrněný S3 SF písek s příměsí jemnozrnné zeminy S4 SM písek hlinitý S5 SC písek jílovitý G1 GW štěrk dobře zrněný G2 GP štěrk špatně zrněný G3 GF štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G4 GM štěrk hlinitý G5 GC štěrk jílovitý doplňkové symboly O organické zeminy T prosedavé zeminy (např. spraše) U jiné zvláštní zeminy Y zemní sypanina B. Skalní horniny TRIDA pevnost R1 velmi vysoká R2 vysoká R3 střední R4 nízká R5 velmi nízká R6 extrémně nízká konzistence nebo ulehlost dle ČSN 73 1001 konzistence ............5 stupňů ulehlost ................. 3 stupně konzistence, ulehlost Ic KONZIST kašovitá  0,05 1 měkká 0,05-0,5 2 tuhá 0,5-1,0 3 pevná  1,0 4 tvrdá - 5 kypré 6 středně ulehlé 7 ulehlé 8 těžitelnost - ČSN 73 3050 podle stupně obtížnosti jejich rozpojitelnosti se horniny dělí do sedmi tříd : 1 - 7 stupeň zvětrání skalních hornin - ČSN 73 1001 5 stupňů hornina ZVETRÁNÍ zvětralé minerály v % zdravá 1 0 navětralá 2 0 až 10 mírně zvětralá 3 10 až 35 silně zvětralá 4 35 až 75 zcela zvětralá 5  75 plasticita ČSN 73 1001 5 stupňů PLASTIC symbol WL nízká L 35 % střední I 35 až 50 % vysoká H 50 až 70 % velmi vysoká V 70 až 90 % extrémně vysoká E  90 % agresivita půd a vod na ocel - ČSN 03 8375 bludné proudy KLASIFIKAC agresivita prostředí zdánlivý měrný odpor půdy / m vodivost / S.cm-1/ hustota proudu v půdě / A.m-2/ I - velmi nízká  100 100 0,1 II - střední 50 až 100 200 až 100 0,1 až 3,0 III - zvýšená 23 až 50 430 až 200 3,0 až 100 IV - velmi vysoká  23 430 100 voda VKLASIF agresivita prostředí pH SO3+Cl /mg.dm-3/ agresivní CO2 /mg.dm-3/ I - velmi nízká 6,5 až 8,5  100 0 II - střední 8,5 až 14 100 až 200 0 III - zvýšená 6,0 až 6,5 200 až 300 5 IV - velmi vysoká 6,0 V 300 5 vodní výluh zemin ZKLASIF agresivita prostředí pH vodní výluh celková síra /%/ obsah Cl /%/ I - velmi nízká 6,5 - 8,5 0,1 0,02 II - střední 8,5 - 14 0,1 až 0,2 0,02 až 0,05 III - zvýšená 6,0 - 6,5 0,2 až 0,3 0,05 až 0,1 IV - velmi vysoká 6,5  0,3 0,1 agresivita vody na beton - ČSN 73 1215 STUPAGRES agresivita prostředí tvrdost vody /mmol.l-1/ pH agresivní CO2 /mg.l-1/ Mg++ /mg.l-1/ SO4--- /mg.l-1/ I - slabá do 0,53 5,0 - 6,5 4 - 15 1000 - 2000 250 - 500 II - střední - 4,0 - 5,0 15 - 30 nad 2000 500 - 1000 III - silná - do 4 nad 30 - nad 1000 Publikováno: 28. 3. 2007 Pavel Přenosil

© 2003 Magistrát města Liberec všechna práva vyhrazena