Územní plán

Osečná

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

POŘIZOVATEL:

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor hlavního architekta

PROJEKTANT:

Ing. arch. Miloslav Štěpánek

LIBEREC září 2014

CJ MML 169456/14  - Te

Za pořizovatele:

............................................		     ..........................................	           .........................................

Radim Stanka 				Ing. Michaela Teplá 		     Ing. Klára Tvrzníková

Zastupitelstvo města Osečná, jako příslušný správní orgán na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2006 Sb.“)

v y d á v á

Územní plán Osečná

# I.      OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU

strana

1.	TEXTOVÁ ČÁST

a)	Vymezení zastavěného území	     3

b)	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b1)	Základní koncepce rozvoje území obce	     3

b2)	Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce                              	     5

- Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných a nezastavitelných

ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně                                                                   6

c1)	Urbanistická koncepce	     6

c2)	Vymezení zastavitelných a nezastavitelných ploch                                                           7

c3)   	Vymezení ploch přestavby                                                                                               13    	c4)	Vymezení systému sídelní a krajinné zeleně                                                                   13

d)	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování                            15

d1)	Dopravní infrastruktura                                                                                    	   15

d2)	Technická infrastruktura	   17

d3)	Občanské vybavení	  	19

d4)	Veřejná prostranství	             	  	20

e)	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin 	                 	21

f)	Stanovení podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu                                                       27

f1)	Plochy s rozdílným a s jiným způsobem využití                                    	  	27

f2)	Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání                 	  	27

f3)	Základní podmínky ochrany krajinného rázu                                                   	  	38

g)      Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb

a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro

které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit                         	  	   40

h)	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo                                                                                                   	42

i)      	Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci                                                                                                          	42

j)	Stanovení kompenzačních opatření	42

k)	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené                                       grafické části

42

2.	GRAFICKÁ ČÁST

Výkres 1A, 1B, VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ                                  M  1:5000

Výkres 2A, 2B, HLAVNÍ VÝKRES                                                                        		M  1:5000

Výkres 3A, 3B, VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY               M  1:5000

Výkres 4A, 4B, VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,OPATŘENÍ A ASANACÍ                                                                	         	                                                                                                          M  1:5000

# A. Vymezení zastavěného území

Zastavěné území (ZÚ) vyznačené hranicí, které je souvisle zastavěno nebo jinak technicky upraveno pro potřeby obce.

Vymezení ZÚ územním plánem obce (ÚPO) Osečná z r. 2000 a jeho změnami. Nové vymezení hranice ZÚ s úpravami vystihující stav zastavění se vymezuje k datu 30. 9. 2013. ZÚ je v dokumentaci územního plánu vymezeno ve výkresech

- výkres základního členění území

- hlavní výkres

- koordinační výkres

- výkres předpokládaných záborů půdního fondu

# B) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

b1)	Základní koncepce rozvoje území obce

Vytváření podmínek pro udržitelný rozvoj území obce

Vytváření podmínek pro vyvážený vztah mezi hospodářským rozvojem, sociální soudržností a příznivým životním prostředím.

Rozvoj území obce vycházející z charakteru obce, začlenění ve struktuře osídlení a z potenciálu území pro rozvoj, obce jako centra subregionálního významu, z pohledu ZÚR Libereckého kraje situované v rozvojové ose IV. řádu ROS 10 Stráž p. R. … Hodkovice n. M.

Významné pro rozvoj obce je přítomnost lázeňského areálu Lázně Kundratice a.s. a rekreační charakter využití území obce s intenzitou zařízení stravování, ubytování a druhého bydlení.

Vazby na sledování podmínek pro stabilizaci a rozvoj bydlení, občanského vybavení, podnikání, sportovní a rekreační využití území, s kultivací veřejných prostranství, sídelní zeleně a volné krajiny, s návrhem koncepce dopravní a technické infrastruktury s návrhem nových ploch a vedení.

Koncepce rozvoje území obce

Koncepce rozvoje, vycházející z historického vývoje s požadavkem na respektování přírodních, kulturních, urbanistických a architektonických hodnot území s vazbami na zastavěná území a sídelní strukturu.

Zakomponování nových ploch do sídelní struktury bez vzájemných střetů, sledování rozvoje obce s vazbou na stavební činnost ovlivněnou územními podmínkami, zájmy a vlastnickými vztahy k pozemkům, podmínek pro rozvoj celého správního území obce, s převažující funkcí osídlení pro trvalé a rekreační bydlení a ubytování se zastoupením lázeňství v území obce.

Vymezení koncepce dopravní infrastruktury a zlepšení dopravních poměrů s návrhem nových tras silnic II. třídy, s doplněním místních a účelových komunikací v dílčích územích obce, návrh koncepce technické infrastruktury s návrhem nových ploch a vedení.

rozvoj území obce

-	obnova a rozvoj území dle stanovené urbanistické koncepce s požadavkem na vymezení dílčích funkčních ploch s cílem vymezení stabilizovaných ploch a ploch změn, pokračováni koncepce dokumentace minulého ÚPO a jeho změn

-	zakomponování zastavitelných ploch do sídelní struktury obce s vlivy na požadavky rozvoje v rozsahu celého správního území obce, priorita rozvoje v území Osečná - L. Kundratice, v místech navrhovaného odkanalizování území do navrhované ČOV

-	vymezení rozvojových ploch dle požadavků zejména pro individuální bydlení v rodinných domech a ve stavbách rodinné rekreace v rozsahu všech částí území obce, se zachováním hodnot městského prostoru v území Osečná - L. Kundratice a venkovského prostoru v dalších územích obce

- 	vytvoření podmínek pro naplnění potřeb v oblasti občanské vybavenosti a služeb s vymezením ploch pro zařízení k doplnění lázeňského provozu při ul. Lázeňské, vymezení parkoviště v areálu lázní, rozšíření sportovního areálu, výstavbu rozhledny na Jenišovském vrchu, zřízení kynologického cvičiště

-	vymezení rozvojových ploch pro rozvoj ekonomických aktivit výroby a služeb s využitím ploch zemědělské výroby, výroby a skladů, v hlavní rozvojové ploše při východním okraji Osečné

-	vytvoření podmínek, které zvýší atraktivitu území obce s vazbou na vymezení veřejných prostranství se zastoupením veřejné zeleně

- 	vymezení využití ploch zemědělské výroby a ploch smíšených výrobních v území obce, s návrhem rozvojových ploch smíšených výrobních při ul. Selská

-	návrh koncepce dopravní infrastruktury s návrhem nových tras silnic II. třídy, s doplněním komunikací zajišťujících dopravní přístupnost a průjezdnost dílčích území a dopravní průchodnost krajiny

-	návrh koncepce technické infrastruktury s návrhem kanalizace a centrální ČOV v územním rozsahu Osečná - L. Kundratice s doplněním dílčích vodovodních řadů, STL plynovodu a vedení VN

- 	vytvoření podmínek, které zvýší atraktivitu obce pro rozvoj turistiky pěší a cyklistické dopravy včetně pěšího provozu pacientů lázní s vazbami na multifunkční turistický koridor Ploučnice, turistické trasy, cyklotrasy a pěší chodníky

- 	vytvoření podmínek pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, omezení stavební činnosti v Osečné dle změny stanovení záplavového území z r. 2013

základní údaje rozvoje území obce

Počet trvalých obyvatel          		stav  1070                  	výhled  1200

Počet domů individuální trvalého bydlení  	stav  369                     	výhled  390

Počet objektů využívaných k rekreaci    	stav  204                    	výhled 215

Rozsah zastavěného území  zastavěné plochy 23 ha; podíl ostatních ploch 1,6 ha; zahrady 37 ha

celkem  61,6 ha

Rozsah zastavitelných ploch   individuální bydlení  20,8 ha        smíšené výrobní  0,75 ha

občanské vybavení   0,38 ha         výroba a sklady 1,60 ha

lázeňství  0,15 ha                          zemědělská výroba 0,33 ha

smíšené obytné  0,43 ha

Výhledová velikost

návrh výhledové velikosti 1250 trvalých obyvatel, 1000 ostatních nestálých uživatelů území, intenzita lázeňského provozu 150 lůžek (s ambulantním provozem dojíždějících pacientů)

Potenciální uživatelé území

trvale bydlící + saldo vyjížďky + objekty k rekreaci (obložnost 4) + lůžka (ubytovací zařízení)

1070 - 530 + 204 x 4 + 346 = 1702

Podrobnější údaje, viz kap. f1) a kap. g) odůvodnění územního plánu.

b2)	Základní koncepce ochrany a rozvoje hodnot území obce

Požadavek na zachování dochovaných přírodních a estetických hodnot krajiny a zástavby v dílčích územích s vazbami k návrhu ploch změn a k dalším činnostem v území.

Ochrana a  rozvoj hodnot území obce

Ochrana a rozvoj území s požadavkem na respektování přírodních, kulturních, urbanistických a architektonických hodnot území.

přírodní hodnoty

- 	ochrana krajinného rázu s ohledem na základní krajinné typy lesní a lesozemědělské krajiny v podoblastech krajinného rázu; ochrana a podpora přírodních hodnot, pohledově exponovaných údolí, bočních svahů a kopců, s rozsáhlými lesními pozemky, mimolesní zeleně remízů, alejí, břehových porostů a přirozených lučních porostů

- 	vymezení zastavitelných ploch a jejich přechodu do volných území, mimo solitérní polohy v krajině, s podmínkami zachování přírodních hodnot dílčích území s ochranou krajinného rázu charakteru krajiny, zahrnující v území obce podoblasti krajinného rázu Českodubsko, Jablonsko a Stráž - Mimoň

- 	vymezení ploch volného území krajiny (trvale travní porosty jako součást zemědělských ploch, vodní plochy), krajinné a sídelní zeleně (lesní pozemky, plochy vysokého náletu na nelesní půdě, aleje a doprovodná zeleň, solitérní stromy)

- 	ochrana uspořádání krajiny s posílením její ekologické a estetické funkce, zvláště chráněných území (NPP Čertova zeď), všeobecné ochrany přírody a krajiny (významné krajinné prvky, ÚSES, památné stromy)

kulturní hodnoty

- 	péče o nemovité kulturní památky, zapsané v seznamu kulturních památek, ochrana dílčích území s 	archeologickými nálezy s vazbou na ochranu archeologického dědictví

-	zajištění ochrany hodnotných objektů hmotově tradičních a místně významných, objektů lidové architektury a dalších hodnotných objektů s ohledem na jejich hodnoty stavebně architektonické a historické (roubené domy, kapličky, pomníky, kříže)

urbanistické a architektonické hodnoty

-	ochrana hodnot funkčního a prostorového uspořádání zástavby dílčích území s charakteristickou v mi-nulosti vzniklou zástavbou s přirozeným centrem Osečná - L. Kundratice s areálem lázní, s lokálními centry návsí, s prostorově soustředěnou i rozptýlenou zástavbou dalších místních částí území obce

- 	regulace dalšího vývoje spočívajícího na vymezení ploch s rozdílným způsobem využití a na vhodnosti vymezení ploch změn, s ochranou krajiny před nežádoucím rozvolňováním zastavěných území, důraz na kvalitní strukturu zástavby ve vazbě na přítomnost lázní v území obce

# C) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

c1)	Urbanistická koncepce

Plošné a prostorové uspořádání území

Urbanistická koncepce

Koncepce vycházející z historicky vytvořené struktury dílčích částí území obce.

V rámci urbanistické koncepce se vymezují navrhované zastavitelné plochy za současné ochrany a rozvoje hodnot území, uspořádání zástavby dílčích území bude zachováno a dále rozvíjeno.

Požadavek na řešení komplexního rozvoje území

- 	vymezení ploch s rozdílným a s jiným způsobem využití ve stabilizovaných plochách

- 	návrh ploch změn, zastavitelných ploch, hlavní rozvoj v jádrové lokalitě Osečná - L. Kundratice

- 	řešení koncepce dopravní a technické infrastruktury

Požadavek na zachování celistvosti a kompaktnosti plošného a prostorového uspořádání území Požadavek na uspořádání území v dílčích částech obce.

Uspořádání území dané lokalizací a vzájemnými vztahy ve struktuře zástavby dílčích funkčních ploch zastavěného území, zastavitelných ploch s přechodem na nezastavěná území volné krajiny

- 	lánové uspořádání zástavby 	… Osečná, L. Kunratice, Druzcov

- 	okrouhlé uspořádání zástavby 	… Kotel

- 	nepravidelné uspořádání zástavby	… Chrastná, Zábrdí, Vlachové

Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území vycházející z uspořádání zástavby

- 	soustředěná zástavba Osečná - L. Kunratice podél Ploučnice a silnice II/278, náměstí s dominantou kostela, s podružným centrem obchodu a služeb, v samostatné přírodní poloze areál lázní; návrh přeložek silnic mimo zastavěná území; situování nově navržených ploch změn do proluk a na okraje zastavěného území

- 	soustředěná zástavba Druzcova podél Druzcovského potoka a Kotle s prostory návsí; situování nově navržených ploch změn do proluk a na okraje zastavěná území

-	nepravidelná zástavba Chrastné, Zábrdí, Vlachové; rekreační plochy kolem Chrastenského rybníka; situování nově navržených ploch změn do sousedství zastavěných území

Požadavky na stabilizaci a dotváření dílčích urbanizačních prostor

- 	centrální území - se zastoupením objektů občanského vybavení, historická centra - náměstí, prostor u obchodního domu a Dřevěnky, jednotlivé návsi Druzcov, Kotel, Zábrdí

- 	další dílčí prostory - atraktivní veřejná prostranství

- 	areály - lázně, objekty ZŠ a MŠ, fotbalové hřiště, bývalé rekreační středisko Jadran, výroba a sklady - bývalé SDH, truhlárna, Elektroservis, zemědělská výroba - chov prasat Druzcov, kravíny a zimoviště skotu v  L. Kundratice

- 	rozestavěná území - rodinné domy v ul. Nové a u sídliště Kuba, střední a horní část Druzcova

- 	výrazné objekty - kostel sv. Víta, tvrz v Chrastné

Požadavky z hlediska širších vztahů obce na společná řešení uspořádání území

- 	úprava směrového oblouku silnice II/278 při hranici území obce JV od Kotle, zahrnující území obcí Osečná a Český Dub (S 4)

- 	likvidační a sanační práce dobývacího prostoru Křižany II dle technického projektu, zahrnující území obcí Osečná a Hamr na Jezeře (S)

c2)	Vymezení zastavitelných a nezastavitelných ploch

Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití jako ploch změn.

V návrhu ploch se vymezují zastavitelné plochy vně i uvnitř zastavěného území s doplněním ploch ke změně využití zastavěného území.

Plochy s rozdílným způsobem využití

(Využití ploch dle vyhl. 501/2006 Sb. v platném znění.)

plochy zastavitelné                                                 	označení ploch

PLOCHY BYDLENÍ

- 	bydlení individuální         			Osečná   B 1a, B 2 - B 11		                                            Panenská Hůrka                                B 29, B 30

Lázně Kundratice   B 1b, B 12 - B 22

Chrastná   B 23 - B 30

Druzcov   B 32 - B 47

Kotel   B 48 - B 53

Zábrdí u Osečné   B 54 - B 56

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

- 	občanské vybavení                	Osečná   OV 1

Lázně Kundratice   OV 2

- 	lázeňství               	                   	Lázně Kundratice   OV 3

- 	tělovýchova a sport   	               	Osečná   OV 4

Lázně Kundratice OV 5

PLOCHY SMÍŠENÉ

- 	plochy smíšené obytné     			Osečná   SMo 1

Lázně Kundratice   SMo 2

- 	plochy smíšené výrobní   			Lázně Kundratice   SMv

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

- 	výroba a sklady           	       	Osečná   VS 1, VS 2

Lázně Kundratice   VS 3

- 	zemědělská výroba         			Lázně Kundratice   Z

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

- 	silnice,	koridory silnic                  	Osečná   S 1a, S 2, S 5

Lázně Kundratice   S 1b

- úpravy oblouků silnic             	Kotel   S 3, S 4

Zábrdí u Osečné   S 6, S 7                                                                                                                                                           - 	místní a účelové komunikace  		Osečná   K 1a, K 2 - K 5

Lázně Kundratice  K 1b, K 6, K 7,

K 8a, K 9

Chrastná   K 8b, K 10

Druzcov   K 11 - K 16

Kotel   K 17

Zábrdí u Osečné   K 18 - K 22

- 	dopravní vybavení 	ČS  	        	Osečná  ČSPH

parkoviště  		Osečná  P 1

Lázně Kundratice  P 2

Chrastná   P 3

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- 	čistírna odpadních vod	           Lázně Kundratice   ČOV

plochy nezastavitelné                                                označení ploch

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

- 	prostranství, veřejná zeleň       	Osečná   VP 4

Lázně Kundratice   VP 6, VP 7

Chrastná   VP 8

Druzcov   VP 11

Kotel   VP 13, VP 14

Zábrdí u Osečné   VP 15

Lokalizace a charakteristika ploch

* plochy zastavitelné

PLOCHY BYDLENÍ

- bydlení individuální

plochy změn B 1a, B 1b, B 2 - B 22

lokalizace	v poloze Osečná a Lázně Kundratice

charakteristika  	rozvojové plochy pro skupinovou zástavbu u bytového domu (B1a, B1b), při ul. Liberecké (B 9) a při ul. Selská (B 11 a B 15) s podmíněnou dohodou o parcelaci, zastavitelné plochy západně od kravínů, u truhlárny a Elektroservisu, pokračování zástavby u sídliště Kuba a při jihovýchodním okraji Osečné, využití dílčích proluk k zástavbě

plochy změn B 23 - B 30

lokalizace   	v poloze Chrastná

charakteristika 	zastavitelné plochy v návaznosti na stávající a novou zástavbu severně od rybníka podél silnice na Hamr n. J. a u deputátních domů,

plochy změn B 32 - B 47

lokalizace        	v poloze Druzcov

charakteristika 	rozvojová plocha pro skupinovou zástavbu u zbořeniště (B 40) s podmíněnou dohodou o parcelaci se souvisejícím vymezením obratiště (K 14), další zastavitelné plochy v sousedství komunikací a v sousedství zastavěného území v celém rozsahu sídla

plochy změn B 48 - B 53

lokalizace	v poloze Kotel

charakteristika 	zastavitelné plochy v polohách původního obrysu zástavby sídla, při severním okraji sídla k zástavbě využití zastavěného území zbořeniště

plochy změn B 54 - B 56

lokalizace	v poloze Zábrdí u Osečné

charakteristika  	zastavitelné plochy v sousedství zastavěných území východně a západně od návsi v místě zbořenišť

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

- občanské vybavení

plocha změny OV 1

lokalizace	v poloze Osečná

charakteristika  	návrh rozhledny na Jenišovském vrchu v místě přírodního prostoru, přístupnost po pěší komunikaci, umístění navrhovaného parkoviště pro osobní automobily u bývalého objektu mlýna (viz plocha P 1)

plocha změny OV 2

lokalizace	v poloze Lázně Kundratice

charakteristika	zastavitelná plocha u zbořeniště lázeňského objektu Krok pro realizaci zařízení k doplnění lázeňského provozu (dle limitu statutu lázeňského místa), situování záměru ve vhodné mezilehlé poloze lázní a města v sousedství přírodního prostoru kopce Kamberk s přímou vazbou na dopravní a technickou infrastrukturu

- lázeňství

plocha změny OV 3

lokalizace	v poloze Lázně Kundratice

charakteristika 	zastavitelná plocha k rozšíření areálu lázní pro parkoviště, vymezení plochy při vjezdu do areálu mimo sousedství lázeňských objektů a klidový prostoru lázní s přítomností zeleně

zastavěná území lázeňského místa

- areál lázní (léčebna, související stravování a ubytování)

- území pod Kamberkem (původně ubytovací zařízení)

- území při vjezdu do lázní (bývalý objekt Krok)

- tělovýchova a sport

plocha změny OV 4

lokalizace	v poloze Osečná

charakteristika  	rozšíření stávajícího sportovního areálu, situování nového fotbalového hřiště v přímém kontaktu na stávající hřiště, objekty vybavení a parkoviště

plocha změny OV 5

lokalizace	v poloze Lázně Kundratice

charakteristika   	zastavitelná plocha při okraji Podvrší pro vybudování kynologického cvičiště pro agility a sportovní kynologii s vybavením objektu klubovny s bytem správce, kotců a technického zázemí

PLOCHY SMÍŠENÉ

- plochy smíšené obytné

plocha změny SMo 1

lokalizace  	v poloze Osečná

charakteristika	využití pozemku bývalého zahradnictví při ul. Liberecké pro různorodé využití služeb, drobné výroby, bydlení bez vzájemných střetů

plocha změny SMo 2

lokalizace  	v poloze Lázně Kundratice

charakteristika	přestavba s využitím území bývalé ČSPH Benziny při ul. Kundratické pro různorodé využití služeb, drobné výroby, bydlení bez vzájemných střetů

- plochy smíšené výrobní

plocha změny SMv

lokalizace  	v poloze Lázně Kundratice

charakteristika	využití území stodol v mezilehlé poloze kravínů a ul. Selské pro drobnou výrobu a služby, v přímém kontaktu na provoz kravínů bez bydlení

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

- výroba a sklady

plochy změn VS 1, VS 2

lokalizace 	v poloze Osečná

charakteristika   	zastavitelné plochy v okrajové poloze sídla za areálem pily a skladů, cílová dopravní přístupnost z navrhované přeložky silnice II/278, s ohledem na respektování struktury zástavby jako jediná vhodná rozvojová plocha v území Osečné

plocha změny VS 3

lokalizace  	v poloze Lázně Kundratice

charakteristika  	zastavitelná plocha v sousedství areálu silniční nákladní dopravy před navrhovanou ČOV

- zemědělská výroba

plocha změny Z

lokalizace  	v poloze Lázně Kundratice

charakteristika   	zastavitelná plocha v sousedství kravina a kolny, rozšíření stávajícího areálu

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

- silnice

plochy změn S 1a, S 1b, S 2

lokalizace         	v poloze Osečná, Lázně Kundratice

charakteristika 	severní obchvat silnice II/278, dopravní koridor š 30 m, v úsecích S 1a, S 1b při hranici ochranného pásma vedení VN 35 kV, v úseku S 2 návrh oddálení trasy od Šibeničního vrchu s dílčí přeložkou stožáru vedení VN 35 kV při ul. K Pramenům

plochy změn S 3, S 4

lokalizace         	v poloze Kotel

charakteristika 	úpravy nevyhovujících směrových oblouků silnic při severním okraji sídla a při hranici území obce

plocha změny S 5 (D17A)

lokalizace        	v poloze Osečná

charakteristika 	jižní obchvat silnice, dopravní koridor š 30 m

plochy změn S 6, S 7 (D17A)

lokalizace         	v poloze Zábrdí u Osečné

charakteristika 	úpravy směrových oblouků silnice

- místní a účelové komunikace

plochy změn K 1a, K 1b, K 2 - K 22

lokalizace        	v poloze Osečná K 1a, K 2 - K 5, Lázně Kundratice K 1b, K 6, K 7, K 8a, K 9; Chrastná K 8b, K 10; Druzcov K 11 - K 16; Kotel K 17; Zábrdí u Osečné K 18 - K 22

charakteristika 	dopravní napojení zastavěných území, dopravní přístupnost k zemědělským a k lesním pozemkům, k nemovitostem, k zastavitelným plochám, dopravní propustnost krajiny

- dopravní vybavení

plocha změny ČSPH

lokalizace        	v poloze Osečná

charakteristika  	zastavitelná plocha pro čerpací stanici PH v místě polohy nové křižovatky ul. Liberecké a obchvatu silnice II/278

plocha změny P 1

lokalizace        	v poloze Osečná

charakteristika 	zastavitelná plocha pro parkoviště k navrhované rozhledně na Jenišovském vrchu v sousedství bývalého mlýna

plocha změny P 2

lokalizace       	v poloze Lázně Kundratice

charakteristika  	zastavitelná plocha pro parkoviště při silnici JZ od hřbitova, nástup na cyklostezku - zelená cyklomagistrála Ploučnice

plocha změny P 3

lokalizace       	v poloze Chrastná

charakteristika  	zastavitelná plocha pro parkoviště před rekreačním střediskem Jadran - motel, restaurant, kemp, omezující parkování vozidel v areálu, který je situován na lesním pozemku

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

- technická infrastruktura

plocha změny ČOV

lokalizace 	v poloze Lázně Kundratice

charakteristika   centrální ČOV pro území Osečná - Lázně Kundratice v dolní části zástavby za areálem autodopravy

* plochy nezastavitelné

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

- prostranství, veřejná zeleň

plocha změny VP 4

lokalizace  		v poloze Osečná

charakteristika  	při křižovatce silnice a ul. K Pramenům, vstupní partie naučné stezky	K Pramenům

plochy změn VP 6, VP 7

lokalizace  		v poloze Lázně Kundratice

charakteristika  	u Dřevěnky a východně od ul. Lázeňské za hasičskou zbrojnicí, poloha přístupového prostoru do lázní i sousedství dolního centra sídla

plocha změny VP 8

lokalizace  		v poloze Chrastná

charakteristika  	při křižovatce, u křížku se vzrostlými stromy, v sousedství původní zástavby zachovalých domů

plocha změny VP 11

lokalizace  		v poloze Druzcov

charakteristika  	v poloze kaple a před bytovým domem, v nástupním prostoru do sídla

plochy změn VP 13, VP 14

lokalizace  		v poloze Kotel

charakteristika  	atraktivní prostor u památných lip a prostor u rybníka

plocha změny VP 15

lokalizace  		v poloze Zábrdí u Osečné

charakteristika  	na návsi s vazbou na situování objektů kříže a pomníku

Přehled ploch

lokalita - druh plochy s rozdílným způsobem využití - výměra

- plochy zastavitelné

plochy bydlení - individuální bydlení

k. ú. Osečná B 1a 5300 m2 B 4 2240 m2 B 6 2700 m2 B 8 1110 m2 B 10 4515 m2 B 2 2720 m2 B 5 3000 m2 B 7 8590 m2 B 9 1500 m2 B 11 11825 m2 B 3 9105 m2 celkem 52605 m2 k. ú. Lázně Kundratice B 1b 15360 m2 B 14 1000 m2 B 17 2015 m2 B 19 1365 m2 B 21 1130 m2 B 12 2445 m2 B 15 9400 m2 B 18 3040 m2 B 20 1305 m2 B 22 1680 m2 B 13 1610 m2 B 16 6300 m2 celkem 46650 m2 k. ú. Chrastná B 23 1785 m2 B 25 7910 m2 B 27 3990 m2 B 29 2760 m2 B 24 1415 m2 B 26 3310 m2 B 28 1400 m2 B 30 2280 m2 celkem 24850 m2 k. ú. Druzcov B 32 4020 m2 B 36 1500 m2 B 39 2950 m2 B 42 1445 m2 B 45 11935 m2 B 33 1885 m2 B 37 2740 m2 B 40 9975 m2 B 43 3230 m2 B 46 5740 m2 B 34 6775 m2 B 38 6750 m2 B 41 1020 m2 B 44 4120 m2 B 47 1780 m2 B 35 2700 m2 celkem 68565 m2 k. ú. Kotel B 48 2100 m2 B 50 3150 m2 B 51 420 m2 B 52 450 m2 B 53 2560 m2 B 49 1410 m2 celkem 10090 m2 k. ú. Zábrdí u Osečné B 54 3200 m2 B 55 1365 m2 B 56 930 m2 celkem 5495 m2

plochy občanského vybavení

občanské vybavení k. ú. Osečná OV 1 275 m2 k. ú. Lázně Kundratice OV 2 3535 m2 lázeňství k. ú. Lázně Kundratice OV 3 1500 m2 tělovýchova a sport k. ú. Osečná OV 4 14290 m2 k. ú. Lázně Kundratice OV 5 2150 m2

plochy smíšené

plochy smíšené obytné k. ú. Osečná SMo 1 2985 m2 k. ú. Lázně Kundratice SMo 2 1345 m2 plochy smíšené výrobní k. ú. Lázně Kundratice SMv 7520 m2

plochy výroby a skladování

výroba a sklady k. ú. Osečná k. ú. Lázně Kundratice VS 1 5200 m2 VS 2 9825 m2 VS 3 1050 m2 zemědělská výroba k. ú. Lázně Kundratice Z 3350 m2

plochy dopravní infrastruktury

silnice k. ú. Osečná k. ú. Kotel S 1a 7700 m2 S 2 20500 m2 S 5 13950 m2 S 3 350 m2 S 4 1720 m2 k. ú. Lázně Kundratice k. ú. Zábrdí u Osečné S 1b 28350 m2 S 6 1510 m2 S 7 920 m2 místní a účelové komunikace k. ú. Osečná K 1a 495 m2 K 2 1770 m2 K 3 130 m2 K 4 360 m2 K 5 440 m2 k. ú. Lázně Kundratice K 1b 2200 m2 K 6 1860 m2 K 7 830 m2 K 8a 870 m2 K 9 3700 m2 k. ú. Chrastná K 8b 800 m2 K 10 600 m2 k. ú. Druzcov K 11 310 m2 K 12 900 m2 K 13 150 m2 K 14 150 m2 K 15 430 m2 K 16 3200 m2 k. ú. Kotel K 17 1000 m2 k. ú. Zábrdí u Osečné K 18 420 m2 K 19 900 m2 K 20 1080 m2 K 21 200 m2 K 22 920 m2 dopravní vybavení k. ú. Osečná ČSPH 2010 m2 P 1 120 m2 k. ú. Lázně Kundratice k. ú. Chrastná P 3 350 m2 P 2 360 m2

plochy technické infrastruktury

k. ú. Lázně Kundratice ČOV 600 m2

- plochy nezastavitelné

plochy veřejných prostranství

k. ú. Osečná k. ú. Chrastná k. ú. Druzcov k. ú. Kotel k. ú. Zábrdí u Osečné VP 4 1270 m2 VP 8 685 m2 VP 11 1885 m2 VP 13 570 m2 VP 15 860 m2 k. ú. Lázně Kundratice VP 14 1510 m2 VP 6 1360 m2 VP 7 1720 m2

Plochy s jiným způsobem využití

(Využití dalších ploch než stanoví vyhl. 501/2006 Sb. v platném znění.)

PLOCHY MIMOLESNÍ ZELENĚ

- krajinná zeleň

plochy změn

lokalizace  	v území celé obce

charakteristika     	vymezení zeleně vysokého náletu na nelesní půdě, alejí a doprovodné zeleně podél

komunikací, doprovodné zeleně podél vodotečí a mezí, remízů zeleně, soliterních stromů

c3)   Vymezení ploch přestavby

Vymezení ploch k obnově nebo k opětovnému využití znehodnoceného území, se změnou využití zastavěného území.

Vymezení ploch přestavby s vazbou na vymezení ploch asanace a sanace.

dobývací prostor Křižany II

-  likvidační a sanační práce dle technického projektu

skládka odpadů Osečná - Druzcov (založena v r. 1995)

-  rekultivace skládky (s návrhem zalesnění)

bývalá čerpací stanice PH

-  přestavba ČSPH Benziny s využitím plochy smíšené obytné

c4)   Vymezení systému sídelní a krajinné zeleně

Systém sídelní zeleně za účelem zajištění podmínek pro zachování a rozvoj zeleně v plochách zastavěného území a jako návaznost na zeleň v nezastavěném území - krajinné zeleně.

Vymezení sídelní zeleně

-	zeleň ploch bydlení, rekreace, občanského vybavení

-	zeleň veřejných prostranství (součást ploch prostranství)

-	zahrady (součást ploch individuálního bydlení, samostatně vymezené plochy)

- 	solitérní zeleň (při domech a objektech)

Vymezení krajinné zeleně

-	pozemky určené k plnění funkcí lesa

-	vysoký nálet na nelesní půdě

-	aleje podél komunikací

-	doprovodná zeleň podél vodotečí, mezí, remízy zeleně

# D. Koncepce veřejné infrastruktury

d1)	Dopravní infrastruktura

Vymezení dopravní infrastruktury zahrnující silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace, dopravní vybavení, cyklistickou a pěší dopravu.

Silniční doprava

Koncepce silniční dopravy

Zkvalitnění průběhu dopravy v širších vnějších vazbách, zajištění dopravního napojení území obce, dílčích území a jednotlivých pozemků v obci s vazbou na zastavěná území, zastavitelné plochy a dopravní prostupnost krajiny po síti silnic II. a III. třídy, místních a účelových komunikací.

Řešení nových tras silnic II. tř. formou návrhu s ohledem k potřebám přeložení dopravy mimo uliční prostory sídla, k podmínkám terénu a vymezení zastavěných území, omezujících podmínek ochranného pásma vedení VN a VVN, návrh řešení bez požadavku na další prověřování vedení tras koridorů.

- 	silnice II. a III. třídy

Návrh změny skeletu silnic řešením přeložek s vyřazením dílčích úseků ze silniční sítě

II/278   	Stráž p. R. - Osečná - Č. Dub - Hodkovice n. M.

S1a, S1b, S2  	   návrh severního obchvatu Osečné, vyřazení úseku v zastavěném území

Osečná, L. Kundratice ze silniční sítě s návrhem místních komunikací

S3, S4         			návrh úprav směrových oblouků silnice u Kotle

III/26817	Osečná, Cetenov, dříve III/27237

S5 (D17A)   		návrh úseku koridoru D17A - silnice II. třídy (Osečná - Kuřívody) jižně od

Osečné, po realizaci vyřazení úseku podél sportovního areálu ze silniční sítě  	s návrhem místní komunikace

S6, S7 (D17A)		návrh úprav směrových oblouků úseku koridoru D17A silnice v Zábrdí

III/27238	podél hřbitova v Osečné, návrh na vyřazení ze silniční sítě s návrhem místní komunikace

III/27240	komunikace v Druzcově, návrh na vyřazení ze silniční sítě s návrhem místní komunikace

II/592  	Osečná, Křižany, Kryštofovo Údolí, Chrastava, Nová Ves

úsek Osečná - Chrastava, návrh na přeřazení do silnic III. třídy, po realizaci severního obchvatu Osečné vyřazení úseku náměstí - křižovatka u bývalé mlékárny ze silniční sítě s návrhem místní komunikace

- 	místní a účelové komunikace

stávající a navrhované komunikace.

Stabilizace doplňkové dopravní síě k silnicím tvořící kostru dopravní sítě v obci, s vymezením stávajících a navrhovaných komunikací k zajištění dopravního zpřístupnění dílčích pozemků, zastavěných území, zastavitelných ploch, zemědělských a lesních pozemků.

návrh  komunikací

Osečná                        	K 1a   	u bytového domu            					K 4   		jihovýchodní okraj

K 2  		severně ul. Horní Selská    				K 5   		napojení na obchvat

K 3   		západně od školy

Lázně Kundratice          	K 1b   	u bytového domu        				K 8a   	k rybníku v Chrastné

K 6   	severně ul. Horní Selská       		K 9     	napojení na obchvat

K 7     	od bytovek k rybníku

Chrastná                  	K 8b   	k rybníku v Chrastné           			K 10  pod deputátními domky

Druzcov               		K 11 	nad bytovým domem              	K 14 		u zbořeniště

K 12   	k letišti            	           		K 15   	horní okraj

K 13    	u návsi                                   		K 16 	za letištěm

Kotel                          	K 17   	severně od zástavby

Zábrdí u Osečné        	K 18  	jižní okraj                          				K 21 		Vlachové

K 19 	jižní okraj                          				K 22 		Vlachové

K 20 	údolí Zábrdky

Dopravní vybavení

čerpací stanice pohonných hmot

Osečná                  	ČSPH 	čerpací stanice pohonných hmot  při ul. Liberecké

parkoviště

Osečná                   	P 1   		parkoviště u bývalého mlýna

Lázně Kundratice   	P 2   		parkoviště v Podvrší při cyklostezce

Chrastná                 	P 3             parkoviště a odstavná plocha u Chrastenského rybníka před rekreačním střediskem Jadran

garáže                  	bez návrhu zastavitelných ploch

Parkování a garážování vozidel v rozptýlených lokalitách jako součást vymezení dalších funkčních ploch.

letiště Druzcov

Stávající prostor letiště na travnaté ploše 460 m n. m. bez vymezených prostorových vzletových a přistávacích parametrů. Stávající montované objekty vybavení letiště bez vymezení zastavěného území.

autobusová doprava

Přítomnost 11 zastávek autobusu ve všech částech území obce. Zajištění běžné a turistické dopravy včetně dostupnosti areálu lázní. Požadavek k zachování autobusové dopravy. Návrh na přeložení zastávky „U Slunce“, další zastávky autobusu s čekárnami se vymezují jako stabilizované.

Cyklistická a pěší doprava

## Trasy s využitím spojovacích funkcí místních a účelových komunikací, pěších cest, stávající zelené cyklomagistrály Ploučnice v trase Osečná - Stráž p. R. - Novina.multifunkční turistický koridor

## multifunkční turistický koridor D39 Ploučnice (mezinárodní červená trasa E 3 Ještěd - Ralsko)

## cyklokoridor

## T 25  	Křižany - Osečná - Doksy - Dubá - Litoměřice

## cyklotrasy

## T 3007 	Ještěd - Stráž p. R. - Lindava - Nová Huť (viz úsek koridoru D39 Ploučnice a trasy E 3 Ještěd - 		Ralsko)

## T 3049 	Trávníček - Pěnčín - Malý Rohozec

T 3050 	Stohánek - Libíč - Podhora - Pěnčín

turistické stezky

turistické stezky kategorie červená, žlutá, modrá, zelená

## pěší chodníky

návrh pěších chodníků v Osečné podél silnice II/278 a v poloze okolí lázní

CH 1   podél silnice II/278        	CH 4   podél autodopravy

CH 2   podél ul. Lázeňské        	CH 5   v Podvrší

CH 3   jižně od ul. Březový háj

Vzájemné propojení systému pěších cest i určité integrace vazeb pěšího provozu Lázní Kundratice a města Osečné.

d2)	Technická infrastruktura

Vodní hospodářství

zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou v území obce z vodovodů pro veřejnou potřebu.

Zásobování vodou z místních zdrojů bez napojení na větší vodárenské soustavy. Koncepce zásobování vodou dle stávajícího systému vodovodních sítí.

Osečná, Lázně Kundratice a Podvrší

Zásobování pitnou vodou společným veřejným vodovodem z vodního zdroje pramenní jímka s čerpáním vody do vodojemu Osečná na Šibeničním vrchu, návrh přístavby vodojemu objemu 100 m3.

Návrh dílčích vedení vodovodu v místech navrhovaných zastavitelných ploch při západním a jižním okraji Osečné.

Chrastná, Druzcov včetně Druzcovského Dvora a Lesních Domků, Zábrdí

Zásobování pitnou vodou veřejným vodovodem s místními vodními zdroji. Návrh dílčích vedení vodovodu v místech navrhovaných zastavitelných ploch v Chrastné, Druzcově a Zábrdí.

Kotel

Individuální zásobování pitnou vodou pomocí studní nebo vlastních vodovodů.

Územní plán navrhuje napojení na vodovod Smržov.

Vlachové

Individuální zásobování pitnou vodou pomocí studní.

zdroje požární vody k hašení požárů

(požární nádrže, hydranty dle normových požadavků)

Požadavky na odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečné prostory od zdrojů požární vody, s vazbou na rozmístění hydrantů na vodovodní síti, dimenzování vodovodů s ohledem na odběry požární vody.

likvidace splaškových vod

Osečná, Lázně Kundratice

Současný stav kanalizace

Absence systém kanalizace pro veřejnou potřebu, kanalizaci tvoří vzájemně nesouvisející stoky s vyústěním přímo do Ploučnice. Provozovaná lokální MČOV v majetku Lázní Kunratice, a.s. je situována severně od areálu lázní, samostatnou stokou je odkanalizován panelový dům a okolní RD.

Návrh kanalizace a ČOV

Dle projektu je zahájena realizace oddílné splaškové kanalizace s centrální ČOV. Umístění ČOV za areálem autodopravy se zajištěním co největšího podílu odpadních vod na tuto čistírnu, situování hlavního sběrače do silnice II/278. Stávající úseky kanalizace po napojení na novou kanalizaci budou sloužit jako dešťové.

Podvrší, Chrastná, Druzcov, Kotel, Zábrdí, Vlachové

Stav a návrh likvidace splaškových vod

V místních částech obce není vybudována žádná kanalizace, individuální likvidace odpadních vod.

Mimo dosah kanalizační sítě návrh malých čistíren odpadních vod. V případech, kdy vyčištěné odpadní vody není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních i nadále se uvažuje s individuální likvidací odpadních vod v žumpách s následným vyvážením na kapacitní ČOV (bilančně je uvažována ČOV Stráž pod Ralskem, dle projektu na novou ČOV v Osečné).

dešťové vody

Stav a návrh odvádění dešťových vod

Řešení stávajícím způsobem pomocí úseků dešťové kanalizace, příkopů a propustků do místních vodotečí s preferencí lokálního vsakování do terénu. V území Osečná - L. Kundratice po přepojení na novou kanalizaci využití stávající jako dešťové.

Energetika

elektrická energie

Vymezení koridoru elektrického vedení VVN 400 kV.

Ochranný koridor pro zdvojení stávajícího vedení VVN 400 kV, š 200 m, úsek TR Babylon - Bezděčín.

Výroba elektřiny

Stávající fotovoltaická elektrárna Druzcov, lokalita Druzcovský dvůr, s dočasným využitím.

Zásobování elektrickou energií

V území obce vedení VN 35 kV, zajištění dodávky elektrické energie z elektrických stanic v dílčích částech území obce

Osečná         		T 6371, u školy			T 7642, HD          	T 7643, Českodubská

L. Kundratice 	T 6372, lázně  			T 7195, Krok       	T 7196, hasičská zbrojnice

T 7197, u bytového domu                  		T 7198, Selská

T 7199, u kravína	T 7200, Kuba        T 5849, Lesní Domky

Chrastná       	T 5878, u statku		T 7201, pod rybníkem

Druzcov        	T 5848, Druzcovský Dvůr			T 746, chov prasat

T 5851, náves  	T 7740, horní část

Kotel             	T 5488, západní okraj

Zábrdí          		T 5489, náves

Stabilizace venkovních vedení VN a poloh elektrických stanic.

Dílčí přeložka vedení VN v místě navrhovaného dopravního koridoru silnice II/278 při ul. K Pramenům s omezením ochranného pásma v zastavitelné ploše při ul. Liberecké, případná realizace dalších nových elektrických stanic dle výsledku posouzení konfigurace sítí NN.

Rozvod vedení NN.

Napájení rozvodu z jednotlivých elektrických stanic, rozšíření sítí NN venkovního a kabelového vedení v místech zastavitelných ploch.

zemní plyn

Stávající vedení VTL plynovodu.

Umístěním regulačních stanic RS VTL v sousedství hasičské zbrojnice a v areálu lázní. Koncepce zásobování plynem dle průběhu vedení STL plynovodů v území Osečná, L. Kundratice a v areálu lázní.

Návrh nových vedení STL plynovodu.

Dílčí úseky převážně při západním a jižním okraji Osečné, v území L. Kundratice v ul. Selská a Českolipská.

Spoje

telekomunikace

telefonní síť

Stabilizace telefonní sítě v území obce s provozem v digitálním systému beze změny koncepce. Místní telefonní síť (MTS) v rámci obce s rozšířenou působností Liberec. Místní telefonní obvod (MTO) Osečná, situování digitální ústředny v objektu pošty. Při pokládce optických kabelů v území proběhla rozsáhlá telefonizace místními kabely O2.

dálkové kabely

Průběh dálkových kabelů (DK) a dálkového optického kabelu (DOK) územím obce

DK  Nový Bor - Turnov, DK  Liberec - Mimoň, DK  Liberec - Č. Dub - Křižany - Osečná

DOK  Rynoltice - Všelibice

radiokomunikace

Radioreléové trasy, televizní signál, rozhlasové vysílání a radiomobilní síť bezdrátového přeno- su v širším území obce.

radioreléové trasy, základnové stanice, kabelová vedení

radiové směrové spoje, průběh  radioreléových tras územím obce z RKS Ještěd, Prácheň

zařízení radiového směrového spoje - fotovoltaická elektrárna FVE Druzcov

základnové stanice - Lázeňský vrch a objekt v lázních

zařízení kabelového komunikačního vedení - objekty na Svatovítském náměstí

televizní signál

Přenos z radiokomunikačního střediska RKS Ještěd, dílčí distribuce z dalších RKS. V širším území provoz druhotné doplňující sítě - televizní převaděče (TVP).

rozhlasové vysílání

Pokrytí území rozhlasovým signálem celoplošných programů z vysílačů umístěných na radiokomunikačních střediscích RKS.

d3)	Občanské vybavení

Obec subregionálního významu ve struktuře osídlení s přítomností zařízení občanské vybavenosti zařízení veřejné infrastruktury a komerčního vybavení v prostoru náměstí, dolního centra a v přilehlých prostorech. Přítomnost lázní v území obce.

občanské vybavení

návrh občanského vybavení

OV 1 	rozhledna Jenišovský vrch

situování v poloze vrchu s přístupností po pěší komunikaci

OV 2 	zařízení k doplnění lázeňského provozu

situování v poloze při ul. Lázeňské se zázemím přírodního prostoru kopce Kamberk s přímou vazbou na dopravní a technickou infrastrukturu (možnost využití i komerčního charakteru)

OV 4 	rozšíření sportovního areálu

situování v sousedství stávajícího areálu s využitím objektů vybavení

OV 5 	   kynologické cvičiště

situování v poloze při silnici na Zábrdí

lázeňství

zastavěná území lázeňského místa

- 	areál lázní (léčebna - lázeňský provoz procedur léčby, souvisejícího stravování a ubytování)

- 	území pod Kamberkem (ubytovací zařízení)

- 	území při vjezdu do lázní (bývalý objekt Krok)

navrhovaná zastavitelná plocha

OV 3  	rozšíření lázeňského areálu o parkoviště

plošné vymezení dle rozsahu využívané stávající plochy

Funkční využívání dílčích území, které slouží lázeňskému provozu a potřebám nemocných léčených v lázních a ostatním návštěvníkům lázní.

ochrana lázeňského místa

Vnitřní a vnější území lázeňského místa, omezení činností v těchto územích dle statutu.

přírodní léčivé zdroje slatiny

Návrh ochranného pásma I. a II. stupně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice.

d4)	Veřejná prostranství

vymezení ploch veřejných prostranství

Vymezení veřejných prostranství jako složky veřejné infrastruktury zřizovaných nebo užívaných ve veřejném zájmu, s prostory přístupných každému bez omezení v území obce.

veřejná prostranství

stávající                                                                        	navrhovaná

VP 1  	Osečná, náměstí                                              	VP 4  	Osečná, při ul. K Pramenům

VP 2  	Osečná, při ul. Školní                                      	VP 6  	Lázně Kundratice, u Dřevěnky

VP 3  	Osečná, při ul. Liberecké                            	VP 7   	Lázně Kundratice, při ul. Lázeňské

VP 5  	Lázně Kundratice, u obchodního domu           	VP 8  	Chrastná, u křížku a křižovatky                                                                                                                                                                     VP 9  	Druzcov, náves                                              	VP 11 	Druzcov, u kapličky a bytovky

VP 10 	Druzcov, u památníku                           	VP 13 	Kotel, u památných lip

VP 12 	Kotel, náves                                       	VP 14 	Kotel, u rybníka

VP 15 	Zábrdí, náves

Vymezení na pozemcích k obecnému užívání jako atraktivních prostor v území obce. Veřejná prostranství, zahrnující prostranství a veřejnou zeleň.

Situování veřejných prostranství, viz údaje výkresů dokumentace ÚP. Veřejná prostranství též zahrnují dopravní prostory komunikací a parkovišť.

# e)	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání  ložisek nerostných surovin

Koncepce uspořádání krajiny

požadavek na respektování dochovaných přírodních a estetických hodnot

využití území s vazbou na funkce krajiny, s ochranou krajinného rázu

Koncepci uspořádání krajiny považovat za nedílnou součást urbanistické koncepce s důrazem na územní vymezení nezastavěných a nezastavitelných ploch a stanovení podmínek jejich využití.

podpora ke kultivaci krajiny, plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území

zachováním polyfunkčního charakteru krajiny s ochranou ekologických a estetických prvků

Ochrana krajinného rázu zvlněného terénu s otevřeným obzorem krajinného prostoru mezi horskou oblastí Ještědského hřbetu a vrchovinou v oblasti Ralska, s místy vysoké horizontální i vertikální členitostí území, s vyčnívajícími jednotlivými vrcholy a hřebeny.

V severní části území Zlatá výšina, Na dvanáctce, mezi Ploučnicí a Hamerskou strouhou Chrastenský vrch. V jižní části území hřeben s Kavčím kopcem a Lázeňským vrchem, Holičský vrch, Horka, Červený vrch, Zábrdský kopec, Antošův kopec. Ve východní části území hřeben Čertovy zdi, Kotelský vrch.

ochrana vodních toků a vodních ploch v území obce

Ochrana vodních toků a ploch a souvisejících údolních niv a břehových porostů z vodohospodářského a prostorově kompozičního hlediska.

Ploučnice (1-14-03-001), Druzcovský potok (1-14-03-006) a Zábrdka (1-05-02-052). Přítoky Ploučnice - Ploučnický potok, přítok od lázní, 2 strouhy pod lázněmi, náhony na Ploučnici  - u Jenišovského rybníka, u rybníka v Osečné, Hamerská strouha. Přítoky Zábrdky - potok od Vlachové, potok od Náhlova, potok od Holičského vrchu. Rybníky v Chrastné, v L. Kundratice, Jenišovský rybník, rybník v Kotli. Vodní nádrže u bývalé mlékárny (Mlékárenský rybník), rybník u areálu lázní.

zachování a doplňování alejí

Zachovávat a doplňovat aleje podél komunikací, za účelem podpory k členitosti volné krajiny.

Význačnější aleje - lipová alej v jižní části Kotle, lipová a březová alej na příjezdu do Osečné od Č. Dubu, lipová alej v Osečné směrem ke hřbitovu, březová alej v Chrastné směrem na Hamr n. J.

základní krajinné typy

krajinný typ lesozemědělské krajiny

Uspořádání krajinného prostoru v základním krajinném typu lesozemědělské krajiny zahrnující převážnou severní a východní část území obce

- 	zachování výrazně dominantní zemědělské funkce v území, v dílčích plochách ochrana ekologicky stabilnějších fragmentů krajiny zejména lesních pozemků, podpora změny orné půdy na stabilnější kultury travních porostů, údržba volné krajiny

- 	zachování prostorového členění krajiny lesními pozemky, remízy zeleně, liniovou a doprovodnou zelení mezí, podél vodotečí, komunikací

krajinný typ lesní krajiny

Uspořádání krajinného prostoru v základním krajinném typu lesní krajiny zahrnující dílčí území Chrastné, Podvrší, Zábrdí a Vlachové

- 	zachování krajinného prostoru ve stávajícím uspořádání

- 	zachování zastoupení komplexů lesa bez intenzívních forem rekreace a cestovního ruchu

krajinný ráz

Požadavky na dodržování podmínek krajinného rázu s ohledem zejména na přírodní a civilizační hodnoty, s ochranou před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

V členitější geomorfologii terénu ochrana kvalitní části krajiny zahrnující údolní polohy Ploučnice, Hamerské strouhy, Zábrdky a Druzcovského potoka, kopce a vrchy, hřebeny, lesní porosty, mimolesní zeleň remízů, alejí, břehových porostů, přirozených lučních porostů.

ochrana krajinného rázu v oblastech a v podoblastech krajinného rázu (OKR, POKR)

3 oblasti (OKR) a 3 podoblasti (POKR) krajinného rázu v území obce dle ZÚR LK

OKR 10 - Českodubsko - Hodkovicko, POKR 10 - 1 Českodubsko

zahrnující jižní část území obce … jižní okraj Kotle, Zábrdí, Vlachové

krajinný ráz - zachovaná krajina různorodých pozemků v členitém terénu a osídlení

specifická kriteria a podmínky při změnách v území - minimalizovat plošné rozrůstání obytné zástavby na zemědělské půdě

OKR 11 - Západní Podještědí, POKR 11 - 1 Jablonsko

zahrnující severovýchodní a část východního území obce … Druzcovský Dvůr, Druzcov, Lesní Domky, L. Kundratice, Osečná, severní okraj Kotle

krajinný ráz - zachovaná harmonická krajina s přírodními dominantami, významný vliv dominant Ještědského hřbetu a Lužických hor

specifická kriteria a podmínky při změnách v území - minimalizovat plošné rozrůstání obytné zástavby na zemědělské půdě, na území volné krajiny obklopující zastavěná území, postupně sanovat dobývací prostory s ukončenou těžbou (DP Křižany II)

OKR 13 - Ralsko, POKR 13 - 2 Stráž - Mimoň

zahrnující jihozápadní část území obce … Svárov, Chrastná, areál lázní, Podvrší, západní část Zábrdí

krajinný ráz - zachovaný krajinný prostor s množstvím krajinně dominantních prvků, v sousedních obcích s výskytem starých ekologických zátěží, narušení krajiny po vojenské činnosti a těžbě uranu

specifická kriteria a podmínky při změnách v území - intenzívní ochrana dochovaných přírodních a krajinných hodnot

podmínky pro využívání krajiny při zachování a ochraně přírodních funkcí území s posilováním ekologicko stabilizační a estetické funkce

- 	zachovat krajinný prostor ve stávajícím uspořádání s ochranou zvláštní a obecné ochrany přírody a krajiny, s využitím vysokého ekologického potenciálu území, kvalitní části krajiny zahrnující údolní polohy Ploučnice, Hamerské strouhy, Zábrdky a Druzcovského potoka, kopce a vrchy, hřebeny, lesní porosty, mimolesní zeleň

- 	chránit cenné urbanistické a architektonické znaky obce, přírodní prostory kolem urbanizovaných úze- mí - charakteristické vztahy, měřítko, funkci významných míst a pohledové směry, dominantní polohu kostela, nepřipouštět výstavbu objemově rozsáhlých staveb vymykajících se dochovaným vztahům

- 	zachovat prostupnost krajiny, podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro dostupnost dílčích území po komunikacích i pěších trasách

- 	chránit a vhodně udržovat typické stavby lidové architektury jako doklady historického vývoje osídlení krajiny včetně drobných památek v krajině

- 	zachovat zastoupení komplexů lesa bez intenzívních forem rekreace a cestovního ruchu, chránit členitost lesních okrajů a nelesní enklávy mimolesní zeleně, návrh na zalesnění pozemků, u pozemků vysokého náletu na zemědělské půdě podpora stromové zeleně

- 	zachovat a udržovat plochy zemědělské půdy, s minimalizací prostorových nároků na zástavbu, podpora změny orné půdy na stabilnější kultury travních porostů s údržbou volné krajiny

- 	podporovat prostorové členění krajiny s vymezením alejí, doprovodných porostů cest a mezí, břehových porostů, remízů zeleně, soliterní zeleně, přirozených lučních porostů s podporou interakčních prvků ekologické stability, rozrůzněnosti biotopů v krajině i estetických hodnot území

- 	vymezení samostatných ploch zahrad převážně po obvodě zastavěných území, minimalizovat negativní zásahy oplocování pozemků do krajinného prostředí s vazbou k účelu a omezování průchodnosti

-	výrazně nezasahovat do reliéfu terénu (lomy, výrazné násypy a zářezy)

- 	zachovat přírodě blízký charakter koryt vodních toků při minimalizaci technických úprav břehů

-	využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání uvedených v kap. f)

vymezení ploch v rámci nezastavěného území

Využití území s vazbou na funkce krajiny (ekologická, vodohospodářská…). Vymezení ploch v rámci nezastavěného území a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, údaje viz kap. f)

-	plochy vodní a vodohospodářské (vodní plochy a toky)

-	plochy zemědělské (orná půda, trvale travní porosty, zahrady)

-	plochy lesní (pozemky určené k plnění funkcí lesa)

- 	plochy přírodní (národní přírodní památka Čertova zeď, ÚSES)

- 	plochy mimolesní zeleně (krajinná zeleň)

myslivost

Využití území s vazbou na životní podmínky zvěře

- 	nenarušovat pastevní plochy na okrajích lesních pozemků (minimalizace vymezení zastavitelných ploch

v kontaktu s lesními pozemky)

- 	mimo zastavěná území respektovat migrační trasy zvěře (způsob vedení koridorů silnic poblíž zastavěných území s minimalizací zásahu do volné krajiny, bez narušování tras zvěře k napajedlům)

Územní systém ekologické stability

Vymezení biocenter a biokoridorů ÚSES jako ekologicky významných segmentů v prostorově spojitém územním systému s biocenologickou rozmanitostí s umožněním zachování přirozeného stavu krajiny. Dílčí plochy vymezené jako nezastavitelné přírodní ekologicky nejstabilnější části území, s vyloučením činností, které by mohly vést k ochuzení jejich druhové bohatosti a snížení ekologické stability.

V území obce přítomnost relativně vysokého podílu ekologicky stabilnějších ploch. Soustava prvků ÚSES s propojením lokálního na regionální a nadregionální ÚSES s maximálním využitím kostry ekologické stability a ekologicky nejstabilnějších částí území, s respektování reliéfu území s cílem dosažení ekologicky funkčního a krajinářsky vhodného efektu.

Dle nadřazené dokumentace ZÚR Libereckého kraje se vymezují v území skladebné prvky ÚSES nadregionálního a regionálního významu.

vymezení ÚSES

nadregionální biokoridor

K 34B       		kód vegetačního typu osy NR biokoridoru B - borový

(v prostoru Chrastné biokoridor současně propojuje biocentra RC 1259, BC 21 - BC 23)

regionální biocentra

RC 02 	   		Čertova zeď (v průběhu RK 06 a RK 07)

RC 1259    		Chrastenský vrch (v trase K34B)

RC 1260   			Prameny Ploučnice (Jenišovský rybník, napojení na RK 661)

regionální biokoridory

RK 06         	Červený vrch (bory, vrchol, západní a jižní svahy)

RK 07        		Kotelský vrch (hřeben vrchu s lesním porostem)

RK 661       		Svárov - Janův Důl (pod Lesními domky)

lokální biocentra

Údolní polohy potočních luhů, rybníka a Hamerské strouhy v Chrastné s přítomností rákosin, zbahněná široká údolí, střední poloha a polohy kopců lesních pozemků s různou mírou zastoupením smíšených lesů s keřovým a bylinným patrem.

BC 20    			Nad Zlatou výšinou                      		BC 104 			Červený vrch

BC 21    			Pod Zlatou výšinou                      			BC 175 				U křížku

BC 22   			Svárov                                        		BC 176 			Na dvanáctce

BC 23  			Kavčí kopec                                 			BC 177  				Luh na Druzcovském potoce

BC 70    			Nad Lázněmi Kundraticemi 		BC 178  			Rybník Chrastná

BC 71   			Lesní domky                      			BC 179  			Podvrší

BC 72  				K Druzcovu                               		BC 180  			Holičský vrch

BC 102  		Pod Kotelským vrchem        			BC 181  			Pod Zábrdským lesem

BC 103 				Kotelský vrch                                		BC 182  			Za Osečnou

(BC 20 a 21 v borové trase NRK)

lokální biokoridory

Údolní polohy potočních niv s lužními porosty, s doprovodnou zelení, vlhké údolní polohy, místní svahové deprese s prameništi, lesní porosty s keřovým a bylinným patrem, plochy mimolesní krajinné zeleně, luční porosty.

- v území západně a jižně od Druzcova               		BK 178/179    	Severně od lázní

BK 175/72    	Druzcovský les                         		BK 179/181   	Na valech

BK 175/76    		Druzcovský les                         	     			BK 23/180      	Hřeben Kavčího, Lázeňského

BK 175/176 	Na dvanáctce, Druzcovský les                              		a Holičského vrchu

BK 176/70    	Na dvanáctce                                 			BK 180/181   	Holičský vrch

BK 176/177  	Na Druzcovském potoce                		BK 181/105   	Zábrdka

BK 177/20    	Nad Zlatou výšinou                        		BK 181/182   	Zábrdský kopec

- v území od Chrastné ke Kotli a Zábrdí            		BK 182/1260  	K Janovu Dolu

BK 22/0       	Hamerská strouha                          		BK 182/02      	Antošův kopec

BK 178/22     	Hamerská strouha                          		BK 182/102    	U Kotle

Požadavky na zajištění funkčnosti prostorových parametrů ÚSES spočívajících ve správném způsobu obhospodařování ploch. Využívání skladebných prvků ÚSES dle požadavků orgánu ochrany přírody a zásad ÚSES.

Na lesních pozemcích přizpůsobit skladbu dřevin přirozené skladbě a věkově různorodým porostům, obnova přirozené druhové dřevinné skladby v malých pasekách dle stanoviště, na ekologicky nestabilní ploše orné půdy vymezení zatravnění, podél  komunikací stromové a keřové zeleně, bez úprav přirozených koryt toků.

interakční prvky ÚSES

plochy s vazbami i bez vazeb na vymezené plochy ÚSES

další ekologicky stabilnější plochy a hodnotnější lokality

Plochy zahrnují kromě ploch lesů a to zejména lužních lesů další plochy niv potoků, mimolesní krajinné zeleně, kvalitních ploch travních porostů.

Lužní porost a Prameny Ploučnice, území slatiny u lázní, rašelinná olšina v Podvrší, rybník Chrastná s přilehlými rákosinami a s vrbovými olšinami jako významná krajinotvorná a ornitologická lokalita, Hamerská strouha s vrbovými olšinami a slatinnými loukami, údolní nivy - niva Ploučnice s břehovými porosty, niva Druzcovského potoka pod sídlem, niva Zábrdského potoka v Zábrdí, niva potoka ve Vlachové, remízy mimolesní zeleně - severně Zábrdí p. č. 165/2, u Zábrdského kopce, jižně Druzcova u vodního zdroje, plochy mimolesní zeleně s vazbou na lesní pozemky, kvalitní travní porosty v dílčích územích.

Prostupnost krajiny

vymezení systému komunikací a pěších cest

zajištění přístupu k zemědělským a k lesním pozemkům, s přihlédnutím k přítomnosti dnes fungujících vyježděných cest

- 	zachovat propustnost krajiny v systému sítě místních a účelových komunikací, s vymezením již zaniklých komunikací v místech zcelených pozemků a nevyužívaných úseků komunikací

- 	zachovat dopravní napojení sousedních obcí a dopravní napojením dílčích nezastavěných území v systému místních a účelových komunikací

-	v území nepovolovat žádné stavby nebo záměry, které by vedly k narušení a zneprůchodnění soustavy účelových komunikací, v nezastavěném území se nepřipouští pevné oplocování pozemků s dopady na omezení propustnosti

- 	zachovat systém pěších cest v území, dalšími v územním plánu nevymezenými, ale v rámci podmínek pro využití ploch přípustnými cestami zejména stávajícími (historickými) zvykovými trasami

prostupnost území z hlediska obecné i zvláštní ochrany přírody a krajiny

- 	zachovat migrační prostupnost území pro živočichy, zejména pro větší savce napříč údolími (mimo systém biokoridorů) a pro vodní živočichy ve vodních tocích (příčné překážky)

Protierozní opatření

požadavky na zvýšení přirozené retence srážkových vod

Požadavky v zastavěných územích a v zastavitelných plochách

- 	vytvářet podmínky pro zadržování dešťových vod s minimalizací rozsahu zpevňovaných ploch, úpravou terénu, doplňováním vhodné zeleně, ve vztahu k úpravám příkopů, propustků a řešení dešťové kanalizace

požadavky eliminace případných erozních jevů při zemědělském a lesnickém hospodaření

- 	vhodně rozmístit na zemědělské půdě odpovídající podíl pozemků plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter a pěstební zásahy vedou k eliminaci případné eroze

- 	vyloučit orné hospodaření či pěstování z hlediska eroze problematických plodin ve svažitých pozemcích

- 	důsledně dodržovat technologickou kázeň zemědělského hospodaření

V území obce nejsou evidovány plochy vodních erozí.

Ochrana před povodněmi

územní požadavky dle limitů využití vyhlášeného záplavového území Ploučnice

Územní požadavky v území Osečná - Lázně Kundratice, vymezení zastavitelných ploch pro bydlení a situování objektů mimo aktivní zónu záplavového území.

zajišťování ochrany území obce před zvýšeným odtokem srážkových vod

Ochrana především technickým řešením maximálního zadržení těchto vod v místě jejich vzniku

- 	minimalizovat rozsah zpevněných povrchů bez možnosti vsakování

- 	realizovat vsakovací zařízení

- 	při nevhodných podmínkách (např. geologických) pro zasakování využít akumulace srážkových vod v retenčních nádržích a následné regulované vypouštění do recipientu

zvyšování retenční schopnosti krajiny přírodě blízkými způsoby

- 	nesnižovat retenční schopnost krajiny nevhodnými zásahy

- 	nesnižovat ekologickou stabilitu vodních toků a ploch

- 	realizovat revitalizační opatření na vodních tocích

vymezení koridoru pro umístění staveb a opatření pro snižování  ohrožení území povodněmi

- 	ZÚR Libereckého kraje - vymezení koridoru v Druzcově

Ve střední a horní části Druzcova proběhla realizace opevnění kamenných koryt v r. 2012. Další opatření se nenavrhují.

Rekreace

občanské vybavení, lázeňství, pěší a cyklistická doprava

Podpora aktivit se směrováním na zařízení občanského vybavení pro trvalé a rekreační obyvatelstvo, na provoz lázní pro pacienty a návštěvníky s vazbou k podpoře zařízení stravování a ubytování, vymezení tras a provozu cyklistické a pěší dopravy v území obce.

individuální a hromadná rekreace

Podpora aktivit k rekreačnímu využívání zastavěných území a krajiny převážně s vazbou na přítomnost objektů rekreačních domů a chalup s vazbou na krátkodobou pobytovou individuální rekreaci. Podpora aktivit k hromadné rekreaci v Chrastné.

Území obce se nachází mimo významné turistické regiony a vymezené oblasti cestovního ruchu (ČR). V regionální působnosti území obce patří do oblasti cestovního ruchu Lužické hory a Ještěd, podoblasti cestovního ruchu Podještědí jako střediska cestovního ruchu - SCR - cílového místa rekreace. Přítomnost lázeňského místa s vazbou na využití území pro pěší pohyb a vybavenosti města.

Dobývání nerostů

ložiska surovin

Situování území obce na okraji tzv. Strážského blok, rozsáhlých rudných polí, zahrnující jednotlivá ložiska

dobývací prostory

V souvislosti s výskytem a těžbou radioaktivních surovin stanovené dobývací prostory

- 	DP Křižany II, ložisko s ukončenou těžbou - hospodaří DIAMO s. p., Stráž p. R., situování části areá-  	lu v území obce západně od Druzcova

- 	DP Hamr pod Ralskem III., situování areálu mimo území obce

ložiska, chráněná ložisková území, prognózní zdroje, poddolovaná území

- 	bilancovaná ložiska výhradní Břevniště pod Ralskem, Hamr pod Ralskem, Osečná - Kotel

- 	chráněná ložisková území Stráž pod Ralskem, Osečná - Kotel

- 	prognózní zdroje nerostných surovin 8 lokalit

- 	poddolovaná území Chrastná, L. Kundratice - Osečná, Zábrdí

# f)    	Stanovení podmínek pro využití ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

Základní členění území zahrnující kompletně celé území obce vycházející z dělení na zastavěné území, zastavitelné plochy a území nezastavěné.

Z pohledu změn ve využití ploch se vymezují plochy stabilizované (s přihlédnutím k současnému stavu, funkčnímu využití ploch a struktuře zástavby bez podstatných změn) a plochy změn (změn využití ploch oproti současnému stavu, ve využití zastavěného území a návrhu rozvojových zastavitelných ploch).

f1)	Plochy s rozdílným a s jiným způsobem využití

Plochy s rozdílným způsobem využití

(Využití ploch dle vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.)

plochy zastavěné a zastavitelné

PLOCHY BYDLENÍ                                       PLOCHY VÝROBY A SKLADOVOVÁNÍ                                	hromadné bydlení                                               			výroba a sklady

individuální bydlení                                 			fotovoltaická elektrárna                                                         PLOCHY REKREACE                                        	  	zemědělská výroba

hromadná rekreace                                            	   	skládka odpadů

individuální rekreace                                          	PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ

kolonie zahrádek                                     	          	těžba nerostů

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ    PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY   	   veřejná infrastruktura                                               	silnice

lázeňství                                                                  	místní a účelové komunikace

tělovýchova a sport                                      	   	dopravní vybavení

komerční vybavení                                             		ČSPH, parkoviště, garáže, letiště

hřbitov                                                  PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

PLOCHY SMÍŠENÉ                                                       	technická infrastruktura

plochy smíšené obytné

plochy smíšené výrobní

plochy nezastavitelné

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ      	        	PLOCHY LESNÍ

prostranství, veřejná zeleň                                     pozemky určené k plnění funkcí lesa

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ   		PLOCHY PŘÍRODNÍ

vodní plochy a toky                                           	NPP, ÚSES, VKP

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

orná půda a trvale travní porosty

zahrady

Plochy s jiným způsobem využití

(Využití dalších ploch než stanoví vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.)

PLOCHY MIMOLESNÍ ZELENĚ

krajinná zeleň

f2)	Podmínky pro využití ploch a podmínky prostorového uspořádání

Stanovení podmínek, které nezhoršují kvalitu prostředí a hodnoty území, omezují, vylučují, popřípadě podmiňují využití území a vytvářejí podmínky pro rozvoj území.

Vymezení zastavitelných ploch s omezeními k dotváření funkční a prostorové struktury zástavby s vazbami na kulturní a přírodní hodnoty území. Vymezení rozdílného způsobu využití a činností v území, s omezeními jejich vzájemných negativních vlivů.

Plochy zastavěné a zastavitelné, plochy nezastavitelné

Plochy bydlení

hromadné bydlení

- 	stávající zastavěné plochy bytových domů bez návrhu nových zastavitelných ploch s podmíněným využitím služeb, které negativně neovlivňují bydlení (hluk, prach, zápach)

individuální bydlení

- 	bydlení v rodinných domech, současně přípustnost staveb rodinné rekreace, s podmíněným využitím služeb a provozoven, které negativně neovlivňují bydlení (hluk, prach, zápach, negativní vlivy dopravy)

Plochy rekreace

hromadná rekreace

- 	plochy při západním a při jižním okraji Chrastenského rybníka, zahrnující areál rekreačního střediska Jadran, pozemek autokempu a pozemek jižně rybníka s vymezením mimo lesní pozemky převážně pro krátkodobou pobytovou rekreaci

individuální rekreace

- 	plochy pro individuální rekreační bydlení rozptýlené izolované zástavby, splňující využití pro dlouhodobou i krátkodobou pobytovou rodinnou rekreaci

kolonie zahrádek

- 	kolonie zahrádek západně od areálu školy s chatami bez dalšího rozšiřování těchto ploch

Využití ploch nepobytového charakteru tělovýchovy a sportu ve sportovním areálu a u Mlékárenského rybníka, v okolí Jenišovského vrchu, v prostoru lázní - Mannův les a dalších přírodních prostor s příznivými podmínkami v území obce převážně pro každodenní rekreaci. Přítomnost cyklostezek a cyklotras, turistických stezek, naučné stezky K Pramenům.

Plochy občanského vybavení

zastoupení ploch s využitím převážně stavebních fondů a pozemků minulé stavební činnosti s podmíněným kontaktem na plochy dopravní infrastruktury

- 	stabilizované plochy veřejné infrastruktury, lázeňství, tělovýchovy a sportu, komerčních vybavení a hřbitova, u ploch občanského vybavení návrh rozhledny Jenišovský vrch, zařízení k doplnění lázeňského provozu při ul. Lázeňské, u ploch lázeňství rozšíření lázeňského areálu o parkoviště, u ploch tělovýchovy a sportu rozšíření sportovního areálu, výstavba kynologického cvičiště

Plochy smíšené

plochy smíšené obytné

- 	stabilizované plochy rozptýlené v sídelní struktuře podle druhu pro různorodé využití stávajících zemědělských usedlostí, objektů občanského vybavení, výroby s využitím bydlení bez vzájemných střetů a negativních vlivů provozem a obsluhou na okolní zástavbu, návrh na využití bývalého zahradnictví a přestavbu bývalé čerpací stanice PH

plochy smíšené výrobní

-	stabilizovaná plocha bývalých stodol v sousedství kravínů bez bydlení, východním směrem rozšíření plochy s návrhem zastavitelné plochy

Plochy výroby a skladování

zastoupení ploch s využitím převážně stavebních fondů a pozemků minulé stavební činnosti

plochy výroby a skladů

- 	stabilizované plochy výroby a skladů, výrobních a nevýrobních služeb, rozvoj nových ekonomických aktivit, rozvojové plochy před navrhovanou ČOV, za areálem pily a skladů při východním okraji Osečné

- 	návrh ploch při východním okraji Osečné jako jediné možné rozvojové plochy s ohledem k uspořádání zástavby prostoru Osečná - L. Kundratice, s dopravním napojením na obchvat silnice II/278, po jeho realizaci

fotovoltaická elektrárna

- 	zařízení sluneční fotovoltaické elektrárny FVE u Druzcovského dvora, dočasná stavba se způsobem provedení umožňující její odstranění

skládka odpadů

- 	skládka odpadů Druzcov, po ukončení provozu návrh rekultivace

plochy zemědělské výroby

- 	stabilizované plochy zemědělské výroby, návrh rozvojové zastavitelné plochy v sousedství stávající haly a kravínů

Plochy těžby nerostů

- 	vymezení dobývacího prostoru DP Křižany II, ložiska uranu s ukončenou těžbou západně od Druzcova, likvidační a sanační práce dle technického projektu

Plochy dopravní infrastruktury

- 	vymezení silnic, místních a účelových komunikací, pěších chodníků, parkovišť, garáží, jako samostatných ploch i jako součást dalších funkčních ploch, návrh čerpací stanice ČSPH při křižovatce ul. Liberecké a navrhovaného obchvatu silnice II/278

- 	vymezení letiště v Druzcově jako plochy mimo zastavěné území, bez trvalých staveb

Plochy technické infrastruktury

- 	vymezení ploch vodojemů, centrální ČOV, jako plochy se nezobrazují stožárové elektrické stanice, malé ČOV, čerpací stanice

Plochy veřejných prostranství

- 	vymezení stávajících a navrhovaných ploch jednotlivých druhů veřejných prostranství v atraktivních místech sídelní struktury, veřejně přístupných, jako ploch nezastavitelných pro zhodnocení a užívání těchto ploch, zastoupení veřejné zeleně s minimalizací její fragmentace

Plochy vodní a vodohospodářské

- 	vymezení ploch vodních toků, nádrží a rybníků

Plochy zemědělské a lesní

- 	v nezastavěném území jsou polní krmiště, seníky, přístřešky, včelíny, mobilní boxy pro koně, krmelce předmětem zhodnocení charakteru místa s vazbou na obhospodařování pozemků, pastevní plochy, chov zvěře a umístění není určováno závaznou formou územním plánem

- 	územní plán vylučuje umísťování rozsáhlejších staveb, kupř. staveb pro zemědělství kravínů, skladů chemických hnojiv, garážování a skladování mechanizace; staveb pro lesnictví týkající se zpracování dřeva, garážování a skladování mechanizace

Plochy přírodní

-	vymezení ploch k zajištění ekologické stability - Národní přírodní památka, ÚSES

Plochy mimolesní zeleně

- 	vymezení krajinné zeleně s charakterem různorodosti využití formou alejí, doprovodné zeleně, remízů a dalších dílčích ploch zeleně

Další údaje

Hygienické limity

hluk z provozu dopravy

- 	při umísťování staveb pro bydlení v plochách v sousedství silnic v Osečné B 6, B 9, v L. Kundratice      B 22, v Chrastné B 24, B 25, B 29, B 30, v Druzcově B 33, v Kotli B 48, B 49, B 51, B 52, B 53 se      požaduje v rámci územních řízení měřením hluku prokázání dodržování hygienických limitů hluku v budoucích chráněných venkovních prostorech a v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb

hluk z provozu výroby a služeb

- 	u navrhovaných ploch pro výrobu a skladování (západní okraj Osečné) a ploch smíšených výrobních (při ul. Selská) požadavek na dodržování hygienických limitů hluku na okolní obytné plochy (způsob zástavby, oplocené clony při hranici pozemků, izolační pásy zeleně)

Omezení v záplavovém území Ploučnice

-	vymezení zastavitelných ploch pro bydlení B 9 a B 10 (2 lokality) mimo aktivní zónu záplavového území; omezující podmínky v záplavovém území mimo aktivní zónu dle údajů vodoprávního úřadu (kupř. polohové a výškové situování objektů, konstrukce spodní části objektů)

-	typ oplocení a použitý materiál v záplavovém území nesmí zhoršovat průběh povodně, oplocení musí být zejména snadno demontovatelné bez pevné podezdívky

Ochranné pásmo lesa

-	u lokalit s umísťováním staveb ve vzdálenosti do 50 m od lesa platí, že případné rozhodování podle zvláštních předpisů bude podmíněno souhlasem orgánu státní správy lesů podle zákona o lesích

-	zanesení nezastavitelného pásma u zastavitelných ploch pro bydlení v sousedství lesních pozemků u lokalit B 6, B 7, B 28 - B 30, B 44 - B 46, B 53 a B 54 podél hranice lesního pozemku o šíři 24 m

Podmínky, údaje

-	dělení pozemků včetně jejich oplocování musí umožňovat účelné situování staveb a vymezení šířko-	vých profilů komunikací jako veřejných prostranství

-	v území nepovolovat žádné stavby nebo záměry, které by vedly k narušení a zneprůchodnění soustavy účelových komunikací, v nezastavěném území s dopady na omezení propustnosti území se nepřipouští pevné oplocování pozemků

-	v místech zastavitelných ploch upřednostňovat řešení dopravní a technické vybavenosti s vazbou na 	potenciální vznik budoucích stavebních pozemků, při zajištění jejich dopravní obslužnosti, parkování a 	přístup požární techniky

-	liniové stavby technické infrastruktury přípustné u všech ploch zastavěných, zastavitelných a nezasta	vitelných, které souvisí s jejich funkčním využitím; na nezastavitelných pozemcích umístění technické 	infrastruktury způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání

-	umístění staveb a zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (fotovoltaické panely, vrty) za 	podmínky, že se bude jednat o technická zařízení staveb

- 	umístění nových zdrojů pitné vody v rozsahu celého území obce se připouští i mimo zastavěná území a zastavitelné plochy dle hydrogeologického posouzení přítomnosti zdroje vody, kvality a vydatnosti vody

-	péče o kvalitu uspořádání dílčích území obce a o kvalitu prostředí, urbanistických a krajinných hodnot, ve vazbě na přítomnost lázeňského místa v obci, zvýraznění péče o krajinu v okolí lázní

-	pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné zemědělské krajině, mimo hranice zastavěného území a zastavitelných ploch lze měnit využití kultur bez nutnosti změny územního plánu v rámci komplexních pozemkových úprav po projednání dle platných právních předpisů následujícím způsobem:

. z orné půdy na zahradu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu, PUPFL

. ze zahrady na ornou půdu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu, PUPFL

. z ovocného sadu na ornou půdu, zahradu, trvale travní porost, vodní plochu, PUPFL

. z trvale travního porostu na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, vodní plochu, PUPFL

. z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu, PUPFL

. z PUPFL na ornou půdu, zahradu, ovocný sad, trvale travní porost, vodní plochu

. pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, trvale travním porostu, vodní ploše, PUPFL

-	nakládání s odpady dle obecně závazné vyhlášky obce, centrální svoz a likvidace odpadů, separovaný sběr odpadů; svoz na řízenou skládku odpadů Druzcov; sběrná místa ve vymezených plochách s rozdílným způsobem využití; zákaz skládek v území obce

Vymezení ploch z hlediska využití

- 	plochy stabilizované 	stav   	- není navržena změna využití

- 	plochy změn 		návrh 	- je navržena změna využití - zastavitelná plocha

- je navržena změna využití zastavěného území

- je navržena přestavba

-  plochy zastavěné 		- plochy vymezené jako stabilizovaná součást stavební struktury, převážně zastavěné pozemky, které umožňují zastavění podle podmínek pro využití ploch a prostorového uspořádání území

-  plochy zastavitelné 		- 	plochy navržené ke změně využití uvnitř nebo vně zastavěného území podle podmínek pro využití ploch a prostorového uspořádání území

- 	plochy nezastavitelné	-	nezastavěné území, které umožňuje zastavění podle podmínek pro využití ploch a prostorového uspořádání území

Podmínky prostorového uspořádání

míra využití (zastavění) ploch

- 	koeficient zastavění pozemku KZP - podíl zastavěných ploch nadzemních objektů včetně teras, bez zpevněných ploch k ploše pozemku

- 	koeficient zeleně KZ - podíl volných nezastavěných a nezpevněných ploch k ploše pozemku

výška objektů

- 	výška od úrovně přízemí po nejvyšší bod stavby - nezapočítávají se antény, hromosvody apod., požadavek na minimalizaci rozsahu terénních úprav, opěrných zdí

Podmínky  k uspořádání a vzhledu zástavby

- 	v centrální části území obce zahrnující Osečnou a Lázně Kundratice bude převažovat městské pravidelné uspořádání zástavby

situování zástavby převážně poblíž přístupových komunikací, v řadě, jednoduchých forem objemů, pravoúhlého půdorysu obdélného i čtvercového a dalších pravoúhlých forem, základ architektonických hodnot tvoří roubené a pozdější zděné domy

- 	v dalších okolních částech území obce bude převažovat venkovské nepravidelné uspořádání zástavby

situování zástavby převážně poblíž přístupových komunikací s orientací nezastavěné části do volné krajiny, v členitém terénu orientace převážně souběžně s vrstevnicemi, jednoduchých forem objemů, pravoúhlého obdélného půdorysu a jeho kombinací, základ architektonických hodnot tvoří tradiční roubené domy

- 	u zástavby respektovat prostorové poměry v lokalitě, zástavbu přizpůsobit svým objemem, tvarem a výškou okolní stávající nebo navrhované zástavbě (např. dostavba proluk bezprostředně sousedících objektů, výstavba skupiny objektů)

- 	u ploch občanského vybavení, výroby a skladování, dopravní a technické infrastruktury bude zástavba svým řešením respektovat prostorové poměry v lokalitě a nebude vytvářet nežádoucí hmotové dominanty

Údaje charakteru a struktury zástavby, viz kap. f 2) odůvodnění územního plánu.

Plochy s rozdílným způsobem využití

- plochy zastavěné a zastavitelné

PLOCHY BYDLENÍ

hromadné bydlení

hlavní využití     	- 	bydlení v bytových domech, víceúčelová plocha k vytvoření obytného prostředí pro hromadné bydlení

přípustné využití  	- 	drobné služby (např. kadeřnictví, rehabilitace) nenarušující hygienické poměry bydlení, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití (hluk, prach, zápach)

-	stavby bezprostředně související dopravní infrastruktury (například komunikace, chodníky)

- 	plochy parkovacích stání a garáže pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím

nepřípustné využití 	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

-	stávající bytové domy bez možnosti nástaveb

individuální bydlení

hlavní využití          	-	bydlení v rodinných domech, víceúčelová plocha k vytvoření obytného prostředí

přípustné využití	-	stavby podmiňující bydlení v rodinných domech

-	stavby rodinné rekreace

-	stavby související dopravní infrastruktury (například komunikace, chodníky)

-	plochy parkovacích stání a garáže pro osobní automobily pouze v souvislosti s hlavním využitím

nepřípustné využití 	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněné využití 	-	drobné služby a provozovny (např. rehabilitace, obchodní služby), ubytování a stravování, chov drobného hospodářského zvířectva nenarušující hygienické poměry bydlení, které svým provozem negativně neovlivní funkci hlavního využití (hluk, prach, zápach, negativní vlivy dopravy)

podmínky prostorového uspořádání

-	stavby 1 nadzemní podlaží, případně s podkrovím s možností podsklepení, max. výška objektu 9,5 m, domy 2 nadzemní podlaží a podkroví pouze s ohledem na okolní zástavbu, max. výška objektu 12 m

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,20, výměra min. 800 m2 v území Osečné - L. Kundratice a Druzcova, min. 1000 m2 v dalších částech území obce

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,60

- 	v území Osečná - L. Kundratice sledování souvislého městského uspořádání zástavby, v ostatních částech území obce s možností nepravidelné rozptýlenější venkovské zástavby

-	u navrhované plošné zástavby pro bydlení se podmiňuje rozhodování o změnách v území dohodou o parcelaci u lokalit B 1a + B 1b, B 9, B 11, B 15 a B 40

- 	u navrhovaných lokalit B 51, B 52 a B 56 v Kotli a v Zábrdí se připouští výměry menší než 1000 m2

PLOCHY REKREACE

hromadná rekreace

hlavní využití         	-	hromadné rekreační bydlení

přípustné využití    	- 	stavby stravování a ubytování, hygienického vybavení

- 	plocha kempu - situování karavanů, mobilních obytných automobilů a přívěsů

- 	odstavná a parkovací stání v souvislosti s hlavním využitím

nepřípustné využití 	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby maximálně o 2 nadzemních podlažích, max. výška objektu 10 m

individuální rekreace

hlavní využití        	-	individuální rekreační bydlení

přípustné využití 	- 	stavby pro rodinnou rekreaci

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby maximálně o 1 nadzemním podlaží a podkroví, zastavitelné plochy do 80 m2, max. výška objektu 7,5 m

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,70

kolonie zahrádek

hlavní využití        	-	plochy pro rekreační využití

přípustné využití 	- 	zahrádkářská činnost

- 	stavby zahrádkářských chat

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby o 1 nadzemním podlaží a podkroví, zastavitelné plochy do 30 m2, max. výška objektu 6 m, s přípustností pouze jedné stavby

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,70

PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

veřejná infrastruktura

hlavní využití          	-	veřejné občanské vybavení

přípustné využití    	- 	stavby a pozemky pro vzdělávání a výchovu, kulturu, veřejnou správu, sociální služby a péči o rodinu, stavby k doplnění lázeňského provozu v místě bývalého objektu Krok (s možností i komerčního využití), zájmovou činnost a ochranu obyvatelstva

-	stavby dopravní infrastruktury, plochy parkovacích stání související s hlavním vy- užitím

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmíněné využití   	- 	bydlení správce, plocha bydlení nesmí přesahovat plochu hlavní funkce

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby maximálně o 2 nadzemních podlažích a podkroví, max. výška objektu  12 m

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,50

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,30

lázeňství

hlavní využití 	-	lázeňství

přípustné využití   	-	využití území dle statutu lázeňského místa

lázeňský provoz, administrativa s jídelnou a restaurací; lázeňské ubytování; relaxační turistika

-	stavby související technické a dopravní infrastruktury

-	parkovací stání pro osobní automobily související s hlavním využitím

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby v areálu lázní přizpůsobit svým charakterem okolní zástavbě

tělovýchova a sport

hlavní využití	-	tělovýchova, sport a rekreace

přípustné využití   	-	otevřená sportoviště, cvičiště, hřiště, kynologické cvičiště

-	klubová činnost, občerstvení, hygienická zařízení

- 	bydlení správce

-	stavby související dopravní infrastruktury

-	parkovací stání pro osobní automobily související s hlavním využitím

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmíněné využití   	- 	bydlení správce, plocha bydlení nesmí přesahovat plochu hlavní funkce

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby maximálně o 2 nadzemních podlažích, max. výška objektu   10 m

komerční vybavení

hlavní využití 	-	komerční vybavení se specifickým charakterem druhů vybavení

přípustné využití	-	stavby pro obchodní prodej, služby a provozovny, ubytování a stravování

-	stavby související dopravní infrastruktury

-	parkovací stání a garáže související s hlavním využitím

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmíněné využití   	- 	bydlení správce, plocha bydlení nesmí přesahovat plochu hlavní funkce

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby maximálně o 2 nadzemních podlažích a podkroví, max. výška objektu 12 m

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,50

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,30

hřbitov

hlavní využití 	- 	plochy a účelové stavby pro pohřbívání

přípustné využití	- 	stavby pro pohřbívání a související stavby

-	stavby související dopravní infrastruktury (například parkoviště, komunikace, chodníky)

-  související parkování vozidel na přístupovém místě

nepřípustné využití 	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY SMÍŠENÉ

plochy smíšené obytné

hlavní využití 	-	plochy pro využití bydlení, výroby a služeb bez vzájemných střetů

přípustné využití   	-	bydlení, drobné služby a provozovny, chov zvířectva

-	ubytovací a stravovací služby

-	stavby související dopravní infrastruktury (například komunikace, parkoviště, garáže)

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněné využití 	-	výroba a služby, chov zvířectva provozem ani obsluhou neovlivní okolní zástavbu a neomezí funkci bydlení

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby maximálně o 2 nadzemních podlažích a podkroví, max. výška objektu 12 m

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,40

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,40

plochy smíšené výrobní

hlavní využití 	-	plochy pro využití výroby a služeb

přípustné využití   	-	výroba a služby bez vzájemných střetů

- 	stavby pro administrativu a provoz

-	stavby související dopravní infrastruktury (například komunikace, parkoviště)

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

- 	bydlení, výroba s velkou zátěží (např. stavby betonárek)

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby maximálně o 1 nadzemním podlaží a podkroví, max. výška objektu  12 m

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,60

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,20

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

výroba a sklady

hlavní využití        	-	plochy pro výrobu a sklady

přípustné využití  	-	výroba a sklady, výrobní a opravárenské služby s malou zátěží

-	stavby pro administrativu a provoz

- 	plochy odstavných a parkovacích stání

-	plochy související dopravní infrastruktury

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

- 	výroba s velkou zátěží (např. stavby těžby, betonárek, obaloven)

podmínky prostorového uspořádání

- stavby hal o 1 nadzemním podlaží, max. výška objektu 10 m, stavby administrativy, hygienického vybavení max. o 2 nadzemních podlažích a podkroví, max. výška objektu 12 m

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,60

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,20

fotovoltaická elektrárna

hlavní využití        	-	stavba a zařízení sluneční fotovoltaické elektrárny (FVE) s dočasným využitím

přípustné využití  	-	solární panely, objekt obsluhy a trafostanice

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

zemědělská výroba

hlavní využití        	-	pozemky pro zemědělskou výrobu a sklady

přípustné využití  	-	výroba a sklady pro živočišnou a rostlinnou výrobu, doplňující výrobní a opravárenské služby s malou zátěží

- 	plochy odstavných a parkovacích stání

-	plochy související dopravní a technické infrastruktury

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby hal o 1 nadzemním podlaží, max. výška objektu 10 m

-	koeficient zastavěnosti pozemku max. KZP = 0,60

- 	intenzita využití pozemku - koeficient zeleně min. KZ = 0,20

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

silnice, místní a účelové komunikace

hlavní využití 		-	dopravní plochy

přípustné využití  	-	stavby a pozemky dopravní infrastruktury - silnice II. a III. tř., místní a účelové komunikace, pěší chodníky

-	stavby a pozemky stavebně související se stavbou hlavní (například mosty, náspy, zářezy, opěrné zdi)

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

dopravní vybavení

hlavní využití          	- 	dopravní vybavení

přípustné využití  	-	čerpací stanice pohonných hmot

- 	parkoviště, garáže, autobusové zastávky

- 	letiště

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

-	vymezení vzletové a přistávací dráhy na travním porostu s doplňujícími montovanými objekty bez vymezení zastavěného území, bez návrhu zastavitelných ploch

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

technická infrastruktura

hlavní využití 	-	plochy technické infrastruktury

přípustné využití  	-	stavby technické infrastruktury

- 	stavby související dopravní infrastruktury, zpevněné plochy

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

- 	plochy nezastavitelné

- 	nepřipouští se výstavbu mobilních domů, větrných a fotovoltaických elektráren, staveb pro reklamu (billboardy) na nezastavěných plochách na celém území obce, přípustné jsou zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu (kupř. informační panely, tabule)

PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

prostranství, veřejná zeleň

hlavní využití        	-	plochy veřejně přístupné sloužící k obecnému užívání

přípustné využití  	-	související zpevněné plochy, veřejná zeleň, parkové úpravy, vodní plochy

-	stavby a zařízení slučitelné s účelem veřejných prostranství (např. dětská hřiště, pódia, přístřešky, stánkový prodej)

-	plochy související dopravní infrastruktury (například parkoviště, komunikace, chodníky)

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

vodní plochy a toky

hlavní využití        	-	pozemky vodních ploch a koryt vodních toků, vodních nádrží

přípustné využití  	-	pozemky určené pro vodohospodářské využití

-	stavby dopravní infrastruktury (například mosty, lávky)

-	související vodohospodářské stavby (například hráze, jezy)

nepřípustné využití	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněné využití   -	stavby k využívání vodní energie, slučitelné s hlavním využitím

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

orná půda a trvale travní porosty

hlavní využití           	-	pozemky sloužící k hospodaření na zemědělské půdě

přípustné využití     	- 	zahrady

-	stavby k vodohospodářským melioracím pozemků

-	stavby dopravní infrastruktury - účelové komunikace

-	vytváření protierozních prvků, travní porosty se solitérními stromy, s drobnými remízy, porosty podél mezí

nepřípustné využití 	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

- 	stavby pro zemědělství s byty pro trvalé rodinné bydlení

podmíněné využití   	-	doprovodné zemědělské a chovatelské stavby (například polní krmiště, seníky, přístřešky, včelíny, mobilní boxy pro koně) bez nároků na dopravní a technickou infrastrukturu

-	stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu (například turistické stezky, cyklotrasy, informační panely)

podmínky prostorového uspořádání

- 	stavby maximálně 70 m2 zastavěné plochy, max. výška objektu 7 m, u přístřešku

maximálně 30 m2 zastavěné plochy, max. výška objektu 5 m

zahrady

hlavní využití	-	plochy zahrad s převažující vazbou na plochy bydlení

přípustné využití	-	oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační a užitkovou

-	doplňování a obnova stromových výsadeb

- 	orná půda a trvale travní porosty

-	doplňkové stavby související s hlavním využitím

nepřípustné využití 	-	stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

PLOCHY LESNÍ

pozemky určené k plnění funkcí lesa

hlavní využití 	-	pozemky určené k plnění funkcí lesa - PUPFL

přípustné využití	-	stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (například hájenky, hospodářské objekty, zařízení pro chov lesní zvěře, krmelce)

-	stavby dopravní infrastruktury

nepřípustné využití	-	stavební činnost nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněné využití	-	stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (například turistické stezky, cyklotrasy, informační tabule)

PLOCHY PŘÍRODNÍ

NPP, ÚSES, VKP

hlavní využití          	-	Národní přírodní památka, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky vyplývající ze zákona

přípustné využití     	-	vymezení ploch za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny

nepřípustné využití 	-	využití nesouvisející s hlavním, přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněné využití	-	liniové stavby dopravní a technické infrastruktury vedené přes plochu nejkratším směrem, pokud nelze realizovat jiné uspokojivé řešení

- 	plochy ÚSES se vymezují jako plochy přírodní nezastavitelné se zajištěním ekologické stability příslušných pozemků

Plochy s jiným způsobem využití

PLOCHY MIMOLESNÍ ZELENĚ

krajinná zeleň

hlavní využití          	- 	krajinná zeleň na nelesní půdě

přípustné využití   	- 	nálet na zemědělské a ostatní půdě, remízy zeleně, doprovodná zeleň vodotečí, mezí, podél komunikací

-	doplňující výsadba stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů dřevin

- 	trvale travní porosty, orná půda

nepřípustné využití	-	využití nesouvisející s hlavním a přípustným, popřípadě s podmíněným využitím

podmíněné využití	-	liniové stavby dopravní a technické infrastruktury vedené přes plochu nejkratším směrem

f3)	Základní podmínky ochrany krajinného rázu

Požadavky na dodržování podmínek krajinného rázu s ohledem zejména na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku místa, s ochranou před činností, snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu.

Podmínky v území krajiny

uplatnění podmínek za účelem ochrany vzhledových vlastností krajiny, estetických a dochovaných přírodních a krajinných hodnot

- 	zachování a situování nových vegetačních prvků lesních pozemků, travních porostů s rozptýlenou zelení, zahrad a sadů, alejí a doprovodné zeleně podél komunikací a vodotečí

- 	ochrana vzhledových vlastností krajiny, jejích estetických a přírodních hodnot, ochrana volné krajiny před nežádoucím rozvolňováním zastavěného území

-	zachování přírodní identity spočívající na zachování vegetačních prvků a situování nových, péče o krajinnou zeleň, podíl orné půdy považovat v území za maximální

- 	vymezení ochrany přírody u Národní přírodní památky Čertova zeď dle ochranného režimu v území ochranného pásma

- 	zastoupení komplexů lesa bez intenzívních forem rekreace a cestovního ruchu. Na lesním pozemku v areálu lázní Mannův les provozování relaxační turistiky

- 	zachování charakteru území, minimalizace negativních zásahů do krajinného prostředí, eliminace ovlivnění krajinného rázu nevhodnými investičními záměry a nešetrnými způsoby hospodaření

- 	likvidační a sanační práce prostoru s ukončenou těžbou (DP Křižany II) dle technického projektu a rekultivace skládky odpadů Druzcov po ukončení provozu se zalesněním plochy

- 	minimalizace oplocování pozemků ve volné krajině a v rozptýlené zástavbě s vazbou k účelu a omezování průchodnosti krajiny

-	zajištění a zachování propustnosti krajiny v systému cestní sítě účelových komunikací a pěších stezek

- 	vymezení ploch volného území krajiny (trvale travní porosty jako součást zemědělských ploch, vodní plochy), krajinné zeleně v území (lesní pozemky, plochy vysokého  náletu na nelesní půdě, aleje a doprovodná zeleň, solitérní stromy), zvláště chráněných území (Národní přírodní památka Čertova zeď), všeobecné ochrany přírody a krajiny (ÚSES, památné stromy)

Podmínky v zastavěném území a v zastavitelných plochách

uplatnění podmínek v zastavěných územích pro doplňování zástavby a v zastavitelných plochách navrhovaných ploch změn

- 	zachování cenných urbanistických a architektonických znaků území

sídelní strukturu lázeňského areálu

hodnotných objektů dokladujících vývoj území

dominantní polohu kostela

-	vymezení podmínek plošného a prostorového uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití

-	vymezení zastavitelných ploch jako součást soustředěné i rozptýlené sídelní struktury urbanizovaných území mimo území volné krajiny

-	ochrana kulturní identity spočívající na ochraně cenných architektonických znaků území, místně tradiční zástavby, objektů roubených domů a drobné architektury

-	vymezení zastavitelných ploch jako součást soustředěné i rozptýlené sídelní struktury urbanizovaných území mimo území volné krajiny, kromě staveb uvedených u ploch zemědělských a lesních

# g)   	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit

Údaje viz kap. d) a výkresy 3 a 4 dokumentace.

*	Veřejně prospěšné stavby

Dopravní infrastruktura

vymezení staveb dopravní infrastruktury

silnice

S 1a, S 1b, S 2  		stavba v koridoru severního obchvatu silnice II/278 Osečná - Lázně Kundratice

S 3, S 4        			stavba úprav směrových oblouků silnice II/278 u Kotle

S 5     		    	stavba v úseku koridoru D17A silnice II. třídy (Osečná - Kuřívody) jižně od Osečné

S 6, S 7    		stavba úprav směrových oblouků silnice II. třídy (Osečná - Kuřívody) v Zábrdí

místní a účelové komunikace

Osečná                   	K 1a    	u bytového domu          		K 4   		jihovýchodní okraj

K 2     	severní okraj                   	K 5     	napojení na obchvat silnice

K 3   		západně od školy

Lázně Kundratice    	K 1b   	u bytového domu             	K 8a  	k rybníku Chrastná

K 6      východně od kravínů        K 9  	přivaděč z obchvatu silnice

K 7   	od bytovek k rybníku

Chrastná                 	K 8b    	k rybníku Chrastná          	K 10  	pod deputátními domky

Druzcov                  	K 11   	za kapličkou                     	K 14    	u zbořeniště

K 12    	k letišti                             	K 15    	horní okraj

K 13    	u návsi                             	K 16    	za letištěm

Kotel                              K 17   	severně od zástavby

Zábrdí u Osečné     	K 18  	jižní okraj                          K 21    	Vlachové

K 19 	jižní okraj                          K 22    	Vlachové

K 20    údolí Zábrdky

multifunkční turistický koridor

D 39  	stavba trasy v multifunkčním turistickém koridoru Ploučnice - Janův Důl

dopravní vybavení

P 1  parkoviště u bývalého mlýna,  P 2  parkoviště v Podvrší,  P 3  parkoviště u Chrastenského rybníka

Návrh samostatně vymezených parkovišť v polohách potřeby parkování vozidel.

chodníky

CH 1     podél silnice II/278         CH 3   	jižně od ul. Březový háj         CH 5    v Podvrší

CH 2     podél ul. Lázeňské          CH 4 	podél autodopravy

Chodníky k oddělení provozu automobilové a pěší dopravy a s vazbami na areál lázní.

Technická infrastruktura

vymezení staveb technické infrastruktury

vodní hospodářství

ČOV   		centrální čistírna odpadních vod

Situování ČOV v místě vyvedení gravitační splaškové kanalizace pod sídlem.

energetika

PUR 03  	stavba zdvojení stávajícího energetického vedení VVN 400 kV, úsek TR Babylon -TR Bezděčín

Vymezení stavby v koridoru územní ochrany ve stávající trase vedení.

* Veřejně prospěšná opatření

Opatření k ochraně archeologického dědictví

území s archeologickými nálezy

Vymezení území dle státního archeologického seznamu (SAS).

03 - 31 - 09/4	      kategorie II             	Osečná, L. Kundratice

03 - 31 - 04/2         	kategorie II             	Chrastná

03 - 31 - 05/4         	kategorie II             	Druzcov

03 - 31 - 04/4         	kategorie II            	Druzcovský Dvůr

03 - 31 - 10/2          	kategorie I          	Kotel

03 - 31 - 10/4     		kategorie II	      	Zábrdí

03 - 31 - 09/3         	kategorie II            	Vlachové

Založení prvků územního systému ekologické stability

Dílčí nezastavitelné plochy jako přírodní ekologicky nejstabilnější části území, s umožněním zachování přirozeného stavu krajiny bez ochuzení jejich druhové bohatosti.

nadregionální ÚSES

- nadregionální biokoridor K34B s vloženými lokálními biocentry BC21, BC22 a BC23, průběh přes RC1259

regionální ÚSES

- regionální biocentra RC 02 Čertova zeď, RC 1259 Chrastenský vrch, RC 1260 Prameny Ploučnice

## lokální ÚSES

- lokální biocentra  	BC 20 - BC 23, BC 70 - BC 72, BC 102 - BC 104, BC 175 - BC 182

- lokální biokoridory

BK 175/72, BK 175/76, BK 175/176, BK 176/70, BK 176/177, BK 177/20, BK 22/0, BK 178/22, BK 178/179, BK 179/181, BK 179/23/180, BK 23/180, BK 180/181, BK 181/105, BK 181/182, BK 182/1260, BK 182/02,  BK 182/102

* Plochy pro asanaci

vymezení dílčích ploch likvidačních a sanačních prací, rekultivace a přestavby

dobývací prostor Křižany II

S   	likvidační a sanační práce dle technického projektu

skládka odpadů Osečná - Druzcov (založena v r. 1995)

R  	rekultivace skládky (s návrhem zalesnění), skládka je monitorována a postupně sanována

bývalá čerpací stanice PH

P  	přestavba ČSPH bývalé Benziny s využitím plochy smíšené obytné

# h)	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo

Veřejně prospěšné stavby a veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo se v územním plánu nevymezují.

# i)    Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci

vymezení rozvojových ploch k dohodě o parcelaci

Rozvojové plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno dohodou o parcelaci, se v územním plánu vymezují pro dílčí území skupinové zástavby izolovaných rodinných domů.

Požadavek na dělení a scelování pozemků, nové parcelace území v rozsahu a v novém uspořádání a využití příslušné navržené lokality, s vymezením veřejných prostranství komunikací.

vymezení ploch

lokalita B 1a, B 1b         Osečná   	u bytového domu

lokalita B 11                  	Osečná   	při ul. Selská

lokalita B 15                  	Osečná   	při ul. Selská

lokalita B 40                  	Druzcov  	u zbořeniště

Parcelace a vymezení budoucích stavebních pozemků podmiňující uspořádání zástavby ve vymezených blocích, se zajištěním dopravního přístupu jednotlivých pozemků z navrhovaných komunikací.

vymezení plochy

lokalita B 9                  	Osečná   	podél ul. Liberecké

Parcelace a vymezení budoucích stavebních pozemků s využitím zástavby izolovaných rodinných domů, bez požadavku na vymezení komunikací, v pohledově exponované poloze při vjezdu do Osečné podmiňující pravidelné situování objektů.

# j)	Stanovení kompenzačních opatření

Kompenzační opatření nejsou uplatňovány.

Řešení územního plánu nemá negativní vliv samostatně nebo ve spojení s jinými záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti na území Natura 2000 - EVL, toto území se v obci nenachází.

# k)	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

titulní list, základní údaje, obsah	  3 A4

územní plán

textová část	42 A4

grafická část	1  výkres základního členění území

2  hlavní výkres

3  výkres koncepce veřejné infrastruktury

4  výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací