ÚZEMNÍ  PLÁN  OBCE

J E Ř M A N I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

POŘIZOVATEL:

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

STAVEBNÍ ÚŘAD (SU)

PROJEKTANT:

SAUL s.r.o. Liberec

CJ MML 101400/11-Le

Za pořizovatele:

........................................

Adam Lenert  (SU)

Zastupitelstvo obce Janovice v Podještědí, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 185 odst. 4 stavebního zákona,

v y d á v á

Územní plán obce Jeřmanice

OBSAH zÁVAZNÉ CÁSTI

| Kapitola |  | Strana |
| --- | --- | --- |
| 1. | Textová část územního plánu |  |
| Kapitola |  | Strana |
| A | Vymezení zastavěného území | 4 |
| B | Koncepce rozvoje území obce | 5 |
| B.1 | Celková koncepce rozvoje území obce | 5 |
| B.2 | Ochrana a rozvoj hodnot území obce | 5 |
| C | Urbanistická koncepce | 6 |
| C.1 | Plošné a prostorové uspořádání | 6 |
| C.2 | Zastavitelné plochy | 6 |
| C.3 | Nezastavitelné plochy | 7 |
| C.4 | Systém sídlení zeleně | 7 |
| D | Koncepce veřejné infrastruktury | 8 |
| D.1 | Dopravní infrastruktura | 8 |
| D.2 | Technická infrastruktura | 10 |
| D.3 | Občanské vybavení veřejné infrastruktury | 11 |
| D.4 | Veřejná prostranství | 11 |
| D.5 | Civilní ochrana | 12 |
| E | Koncepce uspořádání krajiny | 13 |
| E.1 | Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití | 13 |
| E.2 | Územní systém ekologické stability | 13 |
| E.3 | Prostupnost krajiny | 14 |
| E.4 | Protierozní opatření | 14 |
| E.5 | Ochrana před povodněmi | 14 |
| E.6 | Rekreace | 14 |
| E.7 | Dobývání nerostů | 14 |
| E.8 | Prvky vhodné k registraci VKP | 14 |
| F | Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití | 15 |
| F.1 | Základní principy využití ploch s rozdílným způsobem využití | 15 |
| F.2 | Kategorie ploch s rozdílným způsobem využití | 18 |
| G | Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit | 33 |
| H | Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo | 34 |
| I | Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování | 34 |

Obsah grafické části územního plánu

| Číslo | Název výkresu | Měřítko |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výkres základního členění území | 1: 5 000 |
| 2 | Hlavní výkres | 1: 5 000 |
| 3 | Hlavní výkres – technická infrastruktura | 1: 5 000 |
| 4 | Výkres VPS, VPO a asanací | 1: 5 000 |

A Vymezení zastavěného území

Vymezuje se zastavěné území pro správní území obce Jeřmanice k datu 1.2.2010.

Zastavěné území je zobrazeno v těchto výkresech:

- výkres č. 1 – Výkres základního členění území,

- výkres č. 2 – Hlavní výkres,

- výkres č. 3 – Hlavní výkres – technická infrastruktura.

B	Koncepce rozvoje území obce

B.1	celková koncepce rozvoje území obce

Základní urbanistická koncepce obce vycházející z jejího postupného historického vývoje zůstává zachována. Obec Jeřmanice bude mít charakter převážně obytný s nerušícími rekreačními a ekonomickými aktivitami. Historické jádro obce zůstává stabilizováno.

Dopravní koridor železniční i silniční dopravy nadmístního významu, který protíná řešené území ve směru od severozápadu na jihovýchod a do značné míry ovlivňuje rozvoj obce zůstává zachován ve stabilizované trase. Navrhují se plochy pro úpravu mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn. Další dopravní trasy na území obce zůstávají stabilizované s některými lokálními úpravami.

Významně jsou rozvíjeny plochy pro bydlení, zejména v okolí historického jádra obce, dále pak v lokalitě Sibiř a severovýchodně od dopravního koridoru.

Navrhují se plochy pro rozvoj průmyslové výroby a skladování, a to v rámci dopravního koridoru – mezi rychlostní silnicí a železniční dráhou.

Na úbočí vrchu Javorník je navržena plocha pro rekreačně sportovní areál letních i zimních aktivit (na území obce je pouze část celého areálu).

Významné lesní plochy lemující řešené území z jihozápadu (svahy Javorníku) a ze severovýchodu (svahy Císařského Kamene) zůstávají stabilizovány s návrhem jedné plochy lesní.

Vymezují se plochy přírodní pro biocentra územního systému ekologické stability a lokalitu mezi centrem obce a Sibiří, která je zároveň navržena jako vhodná k registraci VKP.

B.2	ochrana a rozvoj hodnot území obce

Při činnosti v území musí být v maximální míře chráněny hodnoty území obce Jeřmanice, zejména přírodní (včetně krajinných), kulturní (včetně památkových, urbanistických a architektonických) a ekonomické (včetně veřejné infrastruktury).

C	Urbanistická koncepce

C.1	plošné a prostorové uspořádání

Je třeba respektovat stávající urbanistickou strukturu obce tam, kde není upravena návrhy.

Převážná část urbanizovaného území obce je zařazena do ploch bydlení, centrální oblast obce se zvýšenou koncentrací občanské vybavenosti je zařazena do ploch smíšených obytných centrálních. Pro další funkce v území, které jsou neslučitelné s bydlením jsou vymezeny samostatné kategorie ploch s rozdílným způsobem využití.

Obdobně jsou kategorizovány plochy navržené.

Výšková regulace zástavby je stanovena dle jednotlivých kategorií ploch s rozdílným způsobem využití.

Stanovuje se plošná regulace hustoty zástavby, a to minimální výměrou části plochy pro jeden objekt (rodinný dům, stavba občanského vybavení apod.)

C.2	Zastavitelné plochy

Navrhují se tyto zastavitelné plochy:

| číslo | navržené využití | specifika jednotlivých ploch |
| --- | --- | --- |
| B.1 | plochy bydlení (B) | V rámci plochy je nutno vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 6000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace (vymezeno v rámci navazující plochy PZ.2). |
| B.2 | plochy bydlení (B) |  |
| B.3 | plochy bydlení (B) | V rámci plochy je nutno vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 1000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. |
| B.4 | plochy bydlení (B) |  |
| B.5 | plochy bydlení (B) |  |
| B.6 | plochy bydlení (B) |  |
| B.7 | plochy bydlení (B) |  |
| B.8 | plochy bydlení (B) | V rámci plochy je nutno vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 3000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. |
| B.9 | plochy bydlení (B) |  |
| B.10 | plochy bydlení (B) |  |
| B.11 | plochy bydlení (B) |  |
| B.12 | plochy bydlení (B) |  |
| B.13 | plochy bydlení (B) |  |
| B.14 | plochy bydlení (B) |  |
| B.15 | plochy bydlení (B) |  |
| B.16 | plochy bydlení (B) |  |
| B.17 | plochy bydlení (B) |  |
| B.18 | plochy bydlení (B) |  |
| B.19 | plochy bydlení (B) |  |
| B.20 | plochy bydlení (B) |  |
| B.21 | plochy bydlení (B) |  |
| B.23 | plochy bydlení (B) | V rámci plochy je nutno vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 2000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. |
| B.24 | plochy bydlení (B) | V rámci plochy je nutno vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 1000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. |
| B.25 | plochy bydlení (B) |  |
| B.26 | plochy bydlení (B) | V rámci plochy je nutno vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 2000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. |
| B.27 | plochy bydlení (B) |  |
| B.28 | plochy bydlení (B) |  |
| B.29 | plochy bydlení (B) |  |
| B.32 | plochy bydlení (B) |  |
| OT.1 | plochy občanské vybavení - tělovýchova a sport (OT) | V rámci plochy je nutno vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 5000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. |
| PK.1 | plochy veřejných prostranství – komunikace (PK) |  |
| DS.1 | plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) |  |
| T.1 | plochy technické infrastruktury (TI) |  |
| VP.1 | plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné (VP) |  |
| VP.2 | plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné (VP) |  |

C.3	Nezastavitelné plochy

Navrhují se tyto nezastavitelné plochy:

| číslo | navržené využití | specifika jednotlivých ploch |
| --- | --- | --- |
| L.1 | plochy lesní (L) |  |
| PZ.1 | plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ) |  |
| PZ.2 | plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ) |  |
| S.1 | plochy smíšené nezastavěného území (S) |  |
| S.2 | plochy smíšené nezastavěného území (S) |  |

C.4	Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně je na území obce Jeřmanice tvořen:

- plochami veřejných prostranství – zeleň,

- zelení integrovanou v plochách zastavěných a zastavitelných včetně doprovodné zeleně komunikací.

Systém sídelní zeleně bude v rámci uvedených ploch chráněn a rozvíjen.

Systém sídelní zeleně na území obce plynule navazuje na přiléhající lesní i nelesní zeleň na plochách nezastavitelných.

D	Koncepce veřejné infrastruktury

D.1	Dopravní infrastruktura

D.1.1	Základní silniční síť

Silnice R-35

Navrhuje se:

- trasa silnice stabilizována, kategorie R 22,5/80,

- přestavba MÚK Rádelský Mlýn (silnice I/65).

Silnice III/03520

Navrhuje se:

- kategorie silnice S 6,5/50,

- odstraňování komunikačních závad v šířkových a směrových úpravách do návrhové kategorie.

Silnice III/27814

Navrhuje se:

- kategorie silnice S 7,5/60,

- rozšíření vozovky v místě autobusových zastávek o zálivy pro vozidla,

- zlepšení rozhledových poměrů v křižovatkách se silnicí III/03520 a místními komunikacemi,

- zvyšování bezpečnosti pěších.

Silnice III/2873

Navrhuje se:

- kategorie silnice S 6,5/50,

- rozšíření vozovky v místě autobusových zastávek o zálivy pro vozidla,

- odstraňování komunikačních závad v šířkových a směrových úpravách do návrhové kategorie především v části Žižkov.

Silnice III/2874

Navrhuje se:

- kategorie silnice S 6,5/50,

- odstraňování komunikačních závad v šířkových a směrových úpravách do návrhové kategorie.

Silnice III/2876

Navrhuje se:

- kategorie silnice S 7,5/60,

- zlepšení rozhledových poměrů v křižovatkách se silnicemi III/2877, III/2873 a místními komunikacemi,

- odstraňování komunikačních závad v šířkových a směrových úpravách do návrhové kategorie.

Silnice III/2877

Navrhuje se :

- kategorie silnice S 4,0/30,

- odstraňování komunikačních závad v šířkových a směrových úpravách do návrhové kategorie.

D.1.2	Místní komunikace

Navrhuje se:

- minimální kategorie dvoupruhových obousměrných komunikací MO2k 6,5/6,5/40 nebo MO2k  -/5,5/30 (koncové úseky),

- minimální kategorie jednopruhových obousměrných komunikací s výhybnami MO1k 3,75/3,75/30 nebo MO1k -/3,75/30,

- odstraňování komunikačních závad v šířkových a směrových úpravách do návrhových kategorií.

D.1.3	Autobusová doprava

Navrhuje se:

- v prostoru autobusových zastávek rozšířit vozovku o zálivy pro vozidla,

- zvyšovat bezpečnost pěších na přístupech k autobusovým zastávkám.

D.1.4	Železniční doprava

Navrhuje se:

- upravit přednádražní prostor (průjezdný profil, odstavná stání, pěší plochy).

D.1.5	Doprava v klidu

Navrhuje se:

- vybudování kontaktní kapacitní odstavné plochy v rámci navržené plochy OT.1 (Rekreačně-sportovní areál Obří Sud – Javorník).

D.1.6	Pěší, turistické a cyklistické trasy

Navrhuje se:

- úsek cyklostezky od silnice III/2876 přes Sibiř, křižující silnici III/27814, pokračující po silnici III/03520 směrem na Javorník jako součást tzv. Nové hřebenovky,

- stavebně-technickými úpravami zvýšit bezpečnost cyklistů v souběhu s trasami silnic III/27814 , III/2873, III/2874 a III//2876,

- zlepšovat zázemí pro turisty a cykloturisty,

- lokálními stavebními a technickými opatřeními zvyšovat bezpečnost pěších na přístupu k autobusovým zastávkám a v centru obce.

D.1.7	Hluk z dopravy

Navrhuje se:

- dopravně-organizačními a technickými opatřeními snižovat nepříznivé dopady.

D.2	Technická infrastruktura

Pro uložení veškerých sítí technické infrastruktury lze využít zejména následující plochy s rozdílným způsobem využití:

- plochy veřejných prostranství – komunikace,

- plochy dopravní infrastruktury – silniční,

- plochy veřejných prostranství – zeleň.

A to i v případě, že nejsou tyto sítě obsaženy v územním plánu.

D.2.1	vodní hospodářství

D.2.1.1	VODNÍ TOKY

Na vodních tocích protékajících řešeným územím (zejména Mohelka a Jeřmanický potok) se nenavrhují žádné úpravy.

D.2.1.2	VODNÍ NÁDRŽE

Vodní nádrže jsou v obci stabilizované, nové se nenavrhují. Zachová se vodní nádrž v centrální části obce v rámci plochy veřejných prostranství – zeleň a rybníček v severní části řešeného území na Fibichu.

D.2.1.3	ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

ZDROJE VODY A AKUMULACE PITNÉ VODY – VODOJEMY

Zdroje pitné vody pro obec Jeřmanice jsou dostatečné i vzhledem k navrženému rozvoji. Nenavrhují se nové zdroje vody. Akumulační kapacity jsou též dostatečné, nové se nenavrhují. Zásobování spotřebitelů v okrajových částech obce bude dále řešeno individuálním zásobováním.

VODOVODNÍ SÍŤ

Navrhuje se rozšíření stávající vodovodní sítě do některých stávajících zastavěných lokalit tak, aby se zvýšilo procento obyvatel obce zásobených z veřejného vodovodu. Navrhuje se rozšíření stávající vodovodní sítě tak, aby bylo možno zásobovat převážnou část navržených zastavitelných ploch. Zbývající plochy budou zásobovány pitnou vodou z individuálních zdrojů.

D.2.1.4	Odkanalizování

KANALIZAČNÍ SYSTÉM

Navrhuje se odkanalizování obce Jeřmanice vybudováním oddílné splaškové kanalizace, která bude zachytávat splaškové odpadní vody a neškodně je odvádět na navrženou ČOV Jeřmanice (zastavitelná plocha T.1). Odkanalizování je řešeno kombinací gravitačních a tlakových stok, doplněných dvěmi čerpacími stanicemi odpadních vod (ČSOV1 a ČSOV2). Plochy nevhodné k napojení do kanalizačního systému především z ekonomických důvodů budou řešeny individuálně.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Pro zneškodnění odpadních splaškových vod obce bude vybudována nová čistírna odpadních vod Jeřmanice v 1.etapě s kapacitou 400 ekvivalentních obyvatel, po dokončení s celkovou kapacitou 1200 ekvivalentních obyvatel (navržená zastavitelná plocha T.1).

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Dešťové vody budou podle místních možností řešeny separátně. V rámci navržených ploch je nutné navrhovat taková opatření, aby voda byla zasakována (likvidována) přímo v místě vhodnou úpravou povrchů. Odvod vod, které nebude možno zasakovat, bude směrován především do vodotečí a silničních příkopů. U nových zpevněných ploch budou při jejich odvodnění použity v případě potřeby účinné záchytné prostředky zejména pro látky NEL.

D.2.2	energetika

D.2.2.1	Základní energetická koncepce

V řešeném území je umístěna transformovna TR 110/35 kV Jeřmanice. TR Jeřmanice je napájena vedením V365 a V366 z TR 400/110 kV Bezděčín, dále je propojena vedením V1546 s TR Noviny a vedením V364 s TR Jablonec nad Nisou Sever.

Dodávka elektrické energie v území je zajištěna prostřednictvím venkovních distribučních rozvodů VN – 35 kV, trafostanic VN/NN a rozvodů NN.

Obec není plynofikována, s plynofikací se nově nepočítá.

Hlavní energií pro vytápění a ohřev TUV bude elektrická energie. Postupně bude vytěsňováno využívání nekvalitního hnědého uhlí a zvyšován podíl ekologického vytápění – elektrická energie, tepelná čerpadla, biomasa apod.

D.2.2.2	Elektrická energie

Zásobování elektrickou energií

Realizací navržených zastavitelných ploch dojde k navýšení odběru elektrické energie cca o 3,5 MW. Nové lokality budou připojeny ze stávajících rozvodů NN po jejich posílení a rozšíření, z nových rozvodů NN a z nově navržených trafostanic.

Na elektrických rozvodech budou provedeny následující úpravy:

- vybudování trafostanic TN1 – TN4 s přívodním vedením VN 35 kV,

- posílení přívodních vedení V365 a V366 – 110 kV z TR 400/110 kV Bezděčín.

Rozmístění trafostanic může být upřesněno v návaznosti na probíhající zástavbu lokalit.

D.2.3	Spoje

Bez návrhů.

D.2.4	Nakládání s odpady

Na území obce nebudou umísťovány skládky odpadů, překladiště odpadů ani zařízení na využití nebo likvidaci odpadů.

D.3	Občanské vybavení veřejné infrastruktury

Navrhují se plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou zejména určeny pro umisťování občanského vybavení – tělovýchova a sport:

- plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport: OT.1.

Pro stávající občanské vybavení soustředěné ve středu obce jsou vymezeny stabilizované plochy smíšené obytné.

D.4	Veřejná prostranství

Navrhují se plochy s rozdílným způsobem využití, které jsou určeny pro umisťování veřejných prostranství:

- plochy veřejných prostranství – komunikace PK.1,

- plochy veřejných prostranství – zeleň PZ.1, PZ.2.

Součástí veřejných prostranství jsou i části veřejně přístupných pozemků staveb občanského vybavení.

Veřejná prostranství lze zřizovat v rámci všech zastavitelných ploch.

D.5	Civilní ochrana

D.5.1	Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Není nutná ochrana řešeného území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.

D.5.2	Zóny havarijního plánování

V řešeném území se nenachází žádná zóna havarijního plánování.

D.5.3	Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Nové stálé úkryty CO se nenavrhují.

D.5.4	Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

V případě naléhavé potřeby lze ke krátkodobé evakuaci osob postižených mimořádnou událostí využít objekty, které jsou ve správě obce:

- obecní úřad,

- objekt bývalé základní školy.

D.5.5	Skladování materiálu CO a humanitární pomoci

Sklady CO se nenavrhují, humanitární základna se nenavrhuje.

Výdejní sklad v obci bude určen podle potřeby v některém z obecních objektů.

D.5.6	Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce

Nepřipouští se jakákoliv průmyslová nebo zemědělská činnost ohrožující životní prostředí.

Nenavrhuje se vyvážení nebezpečných látek mimo území obce.

D.5.7	Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Navrhuje se zachovat tyto zdroje požární vody:

- hydrantová síť veřejných vodovodů,

- Jeřmanický potok s možnými místy odběru pro těžkou požární techniku,

- vodní nádrže.

D.5.8	Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

Na území obce se nevyskytují ani nejsou navrženy sklady ohrožujících nebezpečných látek.

D.5.9	Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) se navrhuje řešit jejím dovozem z vodních zdrojů Dolánky nebo Libíč.

Pro nouzové zásobení budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií je řešeno provozním řádem správce sítě.

E	Koncepce uspořádání krajiny

E.1	vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

E.1.1	Plochy základních krajinných typů

Vymezují se plochy základních krajinných typů:

- 5M2 – lesozemědělská krajina,

- 6L2 – lesní krajina.

V rámci těchto ploch základních krajinných typů je třeba respektovat následující zásady ochrany krajinných hodnot:

- 5M2:

  - při využívání půdního fondu dbát na dodržování podmínek udržitelného rozvoje,

  - zachovávat a obnovovat harmonický vztah sídel a volné krajiny, a to jak v rámci hodnot přírodních tak i urbanistických,

  - chránit významné krajinné prvky vzrostlé nelesní zeleně v urbanizovaném území i ve volné krajině,

  - chránit význačné stávající solitérní stromy a stromořadí,

  - posilovat podíl rozptýlené zeleně a trvalých travních porostů v krajině,

  - zlepšovat estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací, revitalizací vodních toků a ploch s doplněním břehových porostů,

  - chránit členitost okrajů lesních porostů i vzrostlé nelesní zeleně,

  - zachovat a rozvíjet zastoupení a podíl dřevin podél cest, mezí apod.,

  - posilovat podíl stromové zeleně v sídlech,

  - vysazovat místně původní druhy dřevin.

- 6L2:

  - při hospodaření v lesích dodržovat podmínky udržitelného rozvoje, s cílem ochrany přírodních hodnot,

  - obnovu lesů cílit na navyšování druhové a prostorové diverzity a stability, v lokalitách zájmů ochrany přírody (ÚSES) důsledně dle stanovištních podmínek,

  - vytvářet podmínky pro využívání vymezeného prostoru pro obyvatele a návštěvníky v souladu s principy udržitelného rozvoje,

  - úroveň a intenzitu mysliveckého hospodaření podmínit úživností stanovišť,

  - respektovat charakter přírodních horizontů sídla (nesmí se trvale odlesnit či vykácet vzrostlá zeleň na pohledově exponovaných horizontech),

  - chránit členitost okrajů lesních porostů i vzrostlé nelesní zeleně,

  - vysazovat místně původní druhy dřevin.

E.1.2	Místní krajinné dominanty

Vymezují se místní krajinné dominanty:

- Javorník.

Tuto místní krajinnou dominantu je třeba při činnosti v území respektovat a chránit.

E.1.3	Prostorové regulace

Ochrana krajiny prostorovou regulací zástavby je řešena v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití v kapitole F. Pro jednotlivé kategorie ploch se stanovují podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu.

E.2	územní systém ekologické stability

Vymezuje se územní systém ekologické stability (ÚSES, systém):

- systém místního biogeografického významu – biocentra:

  - 1317 část, 1318, 1319, 1320 část, 1321, 1322, 1509 část,

- systém místního biogeografického významu – biokoridory:

  - (1317)/1318 část, 174/1319 část, 1318/(174) část, 1319/1320, 1320/1509 část, 1321/1322, 1322/1509, 1322/(1323) část, 1322/1509/(1503) část.

V obnovovaných LHP/LHO bude provedena změna kategorizace lesů tvořících vymezená biocentra, tj. zařazením do příslušné subkategorie lesů zvláštního určení – lesy tvořící biocentra nebo jejich části: 1319, 1322 a 1509.

Bude iniciováno začlenění ploch charakteru vzrostlého lesa tvořící funkční část BC 1321 v katastru nemovitostí do lesních pozemků, a v obnovovaném LHP/LHO do porostní plochy.

Bude realizováno založení částí prvků ÚSES (1321 a 1321/1322) v rámci navržených nezastavitelných ploch S.1 a S.2.

Pro udržení a navýšení ekologické stability prvků ÚSES na lesních pozemcích budou důsledně dodržovány obnovné cíle. Výchovou porostů budou podporovány druhy přirozené dřevinné skladby.

Skladebné prvky ÚSES budou náležitě využívány dle požadavků orgánu ochrany přírody a zásad ÚSES.

E.3	Prostupnost krajiny

Pro zajištění prostupnosti krajiny jsou vymezeny zejména:

- plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS),

- plochy veřejných prostranství – komunikace (PK).

V rámci ploch nezastavitelných:

- udržovat průchozí cestní síť účelových komunikací, zejména polních a lesních cest,

- nepřipouštět oplocování pozemků s výjimkou nezbytných ohradníků pastvin (v případě nutnosti oplocení uceleného území je nutné cesty z oplocení vyčlenit).

E.4	Protierozní opatření

Nenavrhují se.

E.5	Ochrana před povodněmi

Bude respektováno stanovené záplavové území Q100 vodního toku Mohelka. Na ostatních vodních tocích v řešeném území záplavové území nebylo stanoveno.

E.6	Rekreace

Pro aktivity rekreační nemotorové dopravy (turistika, cyklistika, běh, jízda na koni apod.) bude využita zejména stávající i navržená cestní síť.

Rekreační činnosti mimo zastavěné území jsou přípustné pouze takové, které nejsou v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

E.7	Dobývání nerostů

Nenavrhuje se.

E.8	Prvky vhodné k registraci VKP

Navrhují se prvky vhodné k registraci významným krajinným prvkem:

- alej podél silnice III/27814,

část horního toku Jeřmanického potoka včetně lesíku.

F	podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

F.1	Základní principy využití ploch s rozdílným způsobem využití

F.1.1	Zastavitelnost území

Správní území obce Jeřmanice je rozděleno dle zastavitelnosti na:

- Zastavěné plochy, které jsou již zastavěny a umožňují zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

- Zastavitelné plochy, které dosud zastavěny nejsou a umožňují zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

- Nezastavěné plochy, které dosud nejsou zastavěny a neumožňují zastavění s výjimkami dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

- Nezastavitelné plochy, které neumožňují zastavění s výjimkami dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné:

- Plochy bydlení (B)

- Plochy smíšené obytné (SO)

- Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OT)

- Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)

- Plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné (VP)

- Plochy výroby a skladování – zemědělské a lesnické (VZ)

- Plochy technické infrastruktury (T)

- Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)

- Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DD)

- Plochy veřejných prostranství – komunikace (PK)

Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné a nezastavitelné:

- Plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ)

- Plochy vodní a vodohospodářské (V)

- Plochy zemědělské (Z)

- Plochy lesní (L)

- Plochy přírodní – lesní (PL)

- Plochy přírodní – nelesní (PN)

- Plochy smíšené nezastavěného území (S)

F.1.2	Časové rozlišení ploch

Správní území obce Jeřmanice je rozděleno dle časového rozlišení ploch na:

- Stav – stabilizované plochy zastavěné i nezastavěné, na kterých bude zachován stávající způsob využití, změny na těchto plochách jsou možné jen v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

- Návrh – plochy změn, jejichž způsob využití je navržen ke změně dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití,

- Územní rezerva – plocha, jejíž způsob využití se řídí vymezenými plochami typu stav a návrh, přičemž na této ploše se nesmí připustit takové činnosti, v jejichž důsledku by byl omezen nebo ztížen budoucí způsob využití definovaný územní rezervou (územní rezervy jsou uvedeny v kapitole I).

F.1.3	Způsob vymezení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Vymezení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je definováno následujícími kategoriemi činností:

- Hlavní využití – stavby, činnosti, zařízení, úpravy a kultury definující charakter ploch, jejich povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů,

- Přípustné využití – stavby, činnosti, zařízení, úpravy a kultury odpovídající charakteru ploch, jejich povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů,

- Podmíněně přípustné využití – stavby, činnosti, zařízení, úpravy a kultury neodpovídající charakteru ploch, které však lze povolit, nevyvolají-li svým vnějším působením riziko narušení hlavního využití plochy, pro jejich povolení je kromě splnění podmínek obecně závazných předpisů nutné splnit další podmínky stanovené stavebním úřadem z hlediska:

  - významu stavby, činnosti, zařízení, úpravy nebo kultury v širším území,

  - zátěže, kterou stavba, činnost, zařízení, úprava nebo kultura vyvolá na okolí svým provozem,

  - charakteru, výšky a hustoty zástavby ve vztahu k ochraně krajinného rázu,

  - kapacity a způsobu napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

- Nepřípustné využití – stavby, činnosti, zařízení, úpravy a kultury, které nesplňují podmínky ani pro hlavní využití, ani pro přípustné využití, ani pro podmíněně přípustné využití, tyto stavby, činnosti, zařízení, úpravy a kultury nesmí být v dané ploše povoleny a pokud se na dané ploše již vyskytují, musí být podnikány kroky k jejich vymístění.

- Podmínky, jejichž splněním je podmíněno využití uvedených ploch jsou vymezeny pouze pro uvedené plochy z důvodu známého rizika výskytu vlivů (např. potenciální ohrožení hlukem), které by mohly bránit řádnému užívání plochy pro stanovený účel a je nutno tyto vlivy před využitím plochy posoudit na základě podrobnějších informací (např. měření) a nebo v případech, kdy je nutno v rámci plochy vymezit veřejné prostranství.

Stanovenému způsobu využití území musí odpovídat způsob užívání území, umisťování činností a staveb, terénních úprav a kultur včetně jejich stavebních a funkčních změn. Přičemž musí být přihlédnuto k místním podmínkám urbanistickým, ekologickým, hygienickým a technickým.

Na plochách změn je přípustné zachování stávajícího využití a uspořádání území do doby provedení podstatných změn jejich využití a uspořádání (modernizace, přestavba, dostavba), pokud nedochází k potenciálnímu znehodnocení navrženého hlavního využití vymezené plochy s rozdílným způsobem využití a ploch navazujících ve smyslu hygienických podmínek a celkové funkční struktury obce nebo k narušování funkčnosti nezastavitelných ploch a krajinného rázu. Existující stavby, objekty a zařízení lze udržovat a opravovat. Prostorové uspořádání stávajících staveb překračující podmínky prostorového uspořádání stanovené pro danou plochu s rozdílným způsobem využití může být zachováno i při úpravách staveb, přitom se nesmí od těchto podmínek vzdalovat, v případě demolice se náhrada novostavbami bude již řídit podmínkami prostorového uspořádání stanovenými pro danou plochu s rozdílným způsobem využití.

F.1.4	Omezení změn využívání území

Změny kultur

Změny kultur nezastavěných a nezastavitelných ploch zvyšující koeficient ekologické stability na prostorově oddělených plochách o výměře nepřesahující 0,5 ha (např. zalesnění pozemků ZPF) nejsou považovány za změnu funkčního využití a nevyžadují změny ÚP.

Koridory dopravních staveb

V místech, kde jsou vymezeny stabilizované plochy veřejných prostranství – komunikace (PK) nebo plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS), musí být na plochách bezprostředně na ně navazujících umožněno jejich rozšíření na parametry stanovené v obecně závazném předpisu charakteristikou typu příčného uspořádání. Do vydání ÚR na rozšíření komunikací mohou být stavby na navazujících plochách umisťovány pouze tak, aby rozšíření mohlo být realizováno v plném rozsahu na kteroukoli ze stran komunikace.

V místech, kde je vymezeno nové umístění ploch veřejných prostranství – komunikace (PK) nebo ploch dopravní infrastruktury – silniční (DS), může být vymezení koridoru o příslušné šíři zajištěno podrobnější dokumentací upřesňující umístění komunikací v rámci koridoru v parametrech stanovených v obecně závazném předpisu charakteristikou typu příčného uspořádání. Do vydání územního rozhodnutí na umístění komunikace mohou být stavby na navazujících plochách umisťovány pouze mimo vymezený koridor. Po upřesnění umístění komunikace v koridoru územním rozhodnutím bude plochám na komunikaci bezprostředně navazujícím přiřazen stejný způsob využití jako mají plochy přiléhající ke koridoru (stávající či navržené).

F.1.5	Definice pojmů

Pojmy územního plánu jsou definovány takto:

- výška stavby / výška staveb se definuje jako největší rozdíl mezi nadmořskou výškou nejvyššího bodu hlavní hmoty stavby (nadstřešní konstrukce, např. komíny, antény apod. se v to nepočítají) a nejnižšího bodu rostlého terénu navazujícího na stavbu,

- podkroví je nadzemní podlaží, které zakončuje stavbu do výšky, umožňuje umístění maximálně 75 % celkové užitkové plochy základního podlaží a je od hlavní hmoty stavby tvořené základními podlažími odlišeno hmotovým i materiálovým ztvárněním,

- základní občanské vybavení jsou pozemky a stavby sloužící pro poskytování základních obslužných funkcí – předškolní a základní školní vzdělávání a výchova, sociální a zdravotní služby, kultura, veřejná správa, maloobchodní prodej, nevýrobní služby, stravování,

- zařízení technického vybavení nadřazených systémů jsou liniová vedení (nadzemní, pozemní i podzemní) a stavby a zařízení technické infrastruktury, které nejsou přímo určeny pro zásobování dané plochy, tj. vedení, která plochou pouze procházejí či ke svému fungování vyžadují umístění stavby na dané ploše, přičemž tato stavba přímo neslouží pro zásobování dané plochy,

- podnikatelské aktivity je podnikatelská činnost, která je zcela slučitelná s bydlením, tvoří pouze funkci doplňkovou k funkci hlavní – bydlení, její případné negativní vlivy (zejména hluk, zápach, vibrace, světelné znečištění) nesmí přesahovat za hranici daného pozemku a na pozemku nesmí její případné negativní vlivy překročit hygienické limity, zároveň tato činnost nesmí narušit kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nesmí nadměrně zatížit komunikace a inženýrské sítě.

F.1.6	Pravidla pro využití všech ploch s rozdílným způsobem využití

Využití všech ploch s rozdílným způsobem využití v řešeném území je podmíněno následující podmínkou:

- odstavení vozidel bude řešeno pro plnou kapacitu normového počtu stání na dané ploše.

Výšku danou regulativem je možné překročit v následujících případech:

- zařízení technického vybavení nadřazených systémů zejména vrchní vedení elektrické energie a telekomunikační stožáry,

- silniční a železniční stavby zejména mimoúrovňové křižovatky, mosty, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a propustky,

- vodohospodářská zařízení zejména hráze, zdrže, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, propustky a jezy,

- zařízení technického vybavení veřejných prostranství, zejména stožáry veřejného osvětlení,

- domácí větrné elektrárny vyrábějící energii pro potřebu dané plochy.

F.2	Kategorie ploch s rozdílným způsobem využití

Stanoveným podmínkám pro využití ploch s rozdílným způsobem využití musí odpovídat způsob jejich užívání a zejména účel umisťovaných činností a povolovaných staveb, případně jejich stavební a funkční změny. Nepřípustné jsou všechny činnosti, stavby a kultury, které nejsou v popisu jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití uvedeny v kategorii hlavní využití, přípustné využití nebo podmíněně přípustné využití.

F.2.1	Plochy s rozdílným způsobem využití – zastavěné a zastavitelné

| Plochy bydlení (B) |
| --- |
| hlavní využití | bydlení v rodinných domech |
| přípustné využití | veřejná prostranství – návsi, místní komunikace, místní obslužné komunikace, účelové komunikace, komunikace pro nemotorovou dopravu (zejména cyklistické a pěší), parkoviště, veřejná zeleň, parky, hřiště a vodní plochy o výměře maximálně 2500 m2, dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (místní a účelové komunikace, parkovací a odstavné plochy), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická včetně obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační a reklamní zařízení a manipulační plochy nesloužící pro manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí), stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (zejména garáže, krytá i nekrytá stání, stavby pro chovatelství, zimní zahrady, bazény, oplocení, stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky a stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky), krajinné struktury – zeleň, porosty, louky, vodoteče, a vodní plochy do 250 m2. |
| podmíněně přípustné využití | občanské vybavení do 200 m2 zastavěné plochy podmíněné: určením zejména pro potřeby obyvatel dané plochy, tím, že charakterem a kapacitou nezatíží nadměrně komunikace a inženýrské sítě, nenarušením kvality prostředí a pohody bydlení; podnikatelské aktivity jako doplňková funkce k bydlení podmíněné: tím, že charakterem a kapacitou nezatíží nadměrně komunikace a inženýrské sítě, nenarušením kvality prostředí a pohody bydlení; drobné účelové objekty na veřejných prostranstvích (zejména předzahrádky restaurací, stánky, tržnice, čekárny zastávek veřejné dopravy, veřejná WC, altány, pódia a přístřešky pro obsluhu) o maximální půdorysné ploše 25 m2 a výšce do 5 m podmíněné: nenarušením kvality prostředí a pohody bydlení; nenarušením plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, ochranná a bezpečnostní opatření) podmíněná: nenarušením kvality prostředí a pohody bydlení. |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 2 + 1 podkroví, maximální výška staveb: 10 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, stavby na sousedních pozemcích na sebe nesmí stavebně navazovat minimální výměra části plochy, pro jeden rodinný dům nebo jednu stavbu občanského vybavení se stanovuje pro stabilizované plochy na 1800 m2, minimální výměra části plochy, pro jeden rodinný dům nebo jednu stavbu občanského vybavení se stanovuje pro navržené plochy: B.1, B.3, B.4, B.8, B.9, B.10, B.12, B.13, B.15, B.16, B.18, B.19, B.24, B.26, B.27, B.29, na 1800 m2, B.5, B.14, B.28 na 1600 m2, B.2, B.7, B.17, B.21 na 1500 m2, B.11, B.23 na 1400 m2, B.25 na 1300 m2, B.6 na 1200 m2, B.20, B.32 na 1000 m2. |
| podmínky, jejichž splněním je podmíněno využití uvedených ploch | B.1 – nutno v rámci plochy vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 6000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace (vymezeno v rámci navazující plochy PZ.2), B.8 – nutno v rámci plochy vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 3000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace, B.23, B.26 – nutno v rámci plochy vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 2000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace, B.3, B.24 – nutno v rámci plochy vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 1000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace, B.1, B.2, B.3, B.12, B.27, B.29 – využití ploch musí být řešeno tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku, jež nebudou správcem a provozovatelem dopravní infrastruktury hrazena. B12 – při umisťování staveb pro bydlení bude v rámci územního řízení měřením hluku prokázáno dodržování hygienických limitů hluku v budoucích chráněných venkovních prostorech a v budoucích chráněných venkovních prostorech staveb. |

| Plochy smíšené obytné (SO) |
| --- |
| hlavní využití | bydlení v rodinných domech, občanské vybavení |
| přípustné využití | veřejná prostranství – návsi, místní komunikace, místní obslužné komunikace, účelové komunikace, komunikace pro nemotorovou dopravu (zejména cyklistické a pěší), parkoviště, veřejná zeleň, parky, hřiště a vodní plochy o výměře maximálně 250 m2, dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (místní a účelové komunikace, parkovací a odstavné plochy), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická včetně obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační a reklamní zařízení a manipulační plochy nesloužící pro manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí), stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (zejména garáže, krytá i nekrytá stání, stavby pro chovatelství, zimní zahrady, bazény, oplocení, stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky a stavby pro podnikatelskou činnost do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky), krajinné struktury – zeleň, porosty, louky, vodoteče, a vodní plochy do 250 m2 |
| podmíněně přípustné využití | bydlení v bytových domech podmíněné tím, že jde o stávající stav (nové stavby bytových domů jsou nepřípustné), výroba a skladování podmíněné: tím, že charakterem a kapacitou nezatíží nadměrně komunikace a inženýrské sítě, nenarušením prostorové struktury centra obce, nenarušením kvality prostředí a pohody bydlení; drobné účelové objekty na veřejných prostranstvích (zejména předzahrádky restaurací, stánky, tržnice, čekárny zastávek veřejné dopravy, veřejná WC, altány, pódia a přístřešky pro obsluhu) o maximální půdorysné ploše 25 m2 a výšce do 5 m podmíněné: nenarušením kvality prostředí a pohody bydlení; nenarušením plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, ochranná a bezpečnostní opatření) podmíněná: nenarušením kvality prostředí a pohody bydlení |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 2 + 1 podkroví, maximální výška staveb: 15 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, stavby na sousedních pozemcích na sebe nesmí stavebně navazovat minimální výměra části plochy, pro jeden rodinný dům nebo jednu stavbu občanského vybavení se stanovuje pro stabilizované plochy na 1100 m2. |

| Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OT) |
| --- |
| hlavní využití | tělovýchova a sport |
| přípustné využití | lanová dopravní zařízení, bobové dráhy, sjezdové tratě, veřejná prostranství – návsi, místní komunikace, místní obslužné komunikace, účelové komunikace, komunikace pro nemotorovou dopravu (zejména cyklistické a pěší), parkoviště, veřejná zeleň, parky, hřiště a vodní plochy o výměře maximálně 10000 m2, dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (místní a účelové komunikace, parkovací a odstavné plochy), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická včetně obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační a reklamní zařízení a manipulační plochy nesloužící pro manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí), stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, krajinné struktury – zeleň, porosty, louky, vodoteče, a vodní plochy do 10000 m2 |
| podmíněně přípustné využití | občanské vybavení podmíněné: určením zejména pro potřeby dané plochy, nenarušením kvality prostředí a hlavního využití plochy; drobné účelové objekty na veřejných prostranstvích (zejména předzahrádky restaurací, stánky, tržnice, čekárny zastávek veřejné dopravy, veřejná WC, altány, pódia a přístřešky pro obsluhu) o maximální půdorysné ploše 25 m2 a výšce do 5 m podmíněné: nenarušením kvality prostředí a hlavního využití plochy; nenarušením plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, ochranná a bezpečnostní opatření) podmíněná: nenarušením kvality prostředí a hlavního využití plochy |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 2 + 1 podkroví, maximální výška staveb: 15 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, pro technologické konstrukce (zejména stožáry osvětlení, stožáry pro sportovní zařízení) se připouští výška maximálně 25 m, pokud to nenaruší krajinný ráz. |
| podmínky, jejichž splněním je podmíněno využití uvedených ploch | OT.1 – nutno v rámci plochy vymezit veřejné prostranství o minimální výměře 5000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. |

| Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH) |
| --- |
| hlavní využití | pohřebiště |
| přípustné využití | hřbitovy, urnové háje, hroby a hrobky, kostely, kaple, márnice a smuteční síně, veřejná prostranství – návsi, místní komunikace, místní obslužné komunikace, účelové komunikace, komunikace pro nemotorovou dopravu (zejména cyklistické a pěší), parkoviště, veřejná zeleň, parky, dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (místní a účelové komunikace, parkovací a odstavné plochy), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická včetně obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační a reklamní zařízení a manipulační plochy nesloužící pro manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí), stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, krajinné struktury – zeleň, porosty, louky, vodoteče |
| podmíněně přípustné využití | drobné účelové objekty na veřejných prostranstvích o maximální půdorysné ploše 25 m2 a výšce do 5 m podmíněné: nenarušením kvality prostředí a pietní funkce plochy; nenarušením plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku podmíněná: nenarušením kvality prostředí a pietní funkce plochy |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 1 + 1 podkroví, maximální výška staveb: 20 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, připouští se dominantní řešení, v takovém případě se připouští na 10% zastavěné plochy výška maximálně 40 m, pokud to nenaruší krajinný ráz. |

| Plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné (VP) |
| --- |
| hlavní využití | průmyslová a řemeslná výroba |
| přípustné využití | související administrativa a správa, výroba energie vyjma bioplynové stanice, sběrné dvory, skladování, věda a výzkum, prodej, čerpací stanice pohonných hmot, veřejná prostranství – návsi, místní komunikace, místní obslužné komunikace, účelové komunikace, komunikace pro nemotorovou dopravu (zejména cyklistické a pěší), parkoviště, veřejná zeleň, parky, hřiště a vodní plochy o výměře maximálně 2500 m2, dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (místní a účelové komunikace, parkovací a odstavné plochy), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická včetně obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační a reklamní zařízení a manipulační plochy nesloužící pro manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí), stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, krajinné struktury – zeleň, porosty, louky, vodoteče, a vodní plochy do 250 m2 |
| podmíněně přípustné využití | občanské vybavení podmíněné: nenarušením hygienických podmínek a hlavního využití plochy; drobné účelové objekty na veřejných prostranstvích (zejména předzahrádky restaurací, stánky, tržnice, čekárny zastávek veřejné dopravy, veřejná WC, altány, pódia a přístřešky pro obsluhu) o maximální půdorysné ploše 25 m2 a výšce do 5 m podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, ochranná a bezpečnostní opatření) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 2 + 1 podkroví, maximální výška staveb: 18 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, pro technologické stožáry a zařízení se připouští výška maximálně 25 m v rámci nové výstavby technických zařízení a průmyslu je nutný podíl zeleně, který bude minimálně 15% z celkové zastavěné plochy průmyslových či výrobních objektů, požadovaná zeleň musí mít charakter vzrostlé a nízké zeleně. |
| podmínky, jejichž splněním je podmíněno využití uvedených ploch | VP.1, VP.2 – využití ploch musí být řešeno tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku, jež nebudou správcem a provozovatelem dopravní infrastruktury hrazena. |

| Plochy výroby a skladování – zemědělské a lesnické (VZ) |
| --- |
| hlavní využití | zemědělská a lesnická výroba |
| přípustné využití | rostlinná i živočišná výroba včetně zpracování produktů, lesnická výroba včetně zpracování produktů, výroba energie vyjma bioplynové stanice, skladování, věda a výzkum, zahradnictví, prodej, čerpací stanice pohonných hmot veřejná prostranství – návsi, místní komunikace, místní obslužné komunikace, účelové komunikace, komunikace pro nemotorovou dopravu (zejména cyklistické a pěší), parkoviště, veřejná zeleň, parky, hřiště a vodní plochy o výměře maximálně 2500 m2, dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (místní a účelové komunikace, parkovací a odstavné plochy), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická včetně obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační a reklamní zařízení a manipulační plochy nesloužící pro manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí), stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, krajinné struktury – zeleň, porosty, louky, vodoteče, a vodní plochy do 250 m2 |
| podmíněně přípustné využití | občanské vybavení podmíněné: nenarušením hygienických podmínek a hlavního využití plochy; drobné účelové objekty na veřejných prostranstvích (zejména předzahrádky restaurací, stánky, tržnice, čekárny zastávek veřejné dopravy, veřejná WC, altány, pódia a přístřešky pro obsluhu) o maximální půdorysné ploše 25 m2 a výšce do 5 m podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, ochranná a bezpečnostní opatření) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 2 + 1 podkroví, maximální výška staveb: 15 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, pro technologické stožáry a zařízení se připouští výška maximálně 20 m, pokud to nenaruší krajinný ráz. |

| Plochy technické infrastruktury (T) |
| --- |
| hlavní využití | technická infrastruktura |
| přípustné využití | stavby a zařízení pro: zásobování vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, zásobování energií (teplo, elektřina), dopravy produktů (plynná a kapalná média), elektronické komunikace, dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (místní a účelové komunikace, parkovací a odstavné plochy), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická včetně obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační a reklamní zařízení a manipulační plochy nesloužící pro manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí), stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, krajinné struktury – zeleň, porosty, louky, vodoteče a vodní plochy do 250 m2 |
| podmíněně přípustné využití | a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, ochranná a bezpečnostní opatření) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 1 + 1 podkroví, maximální výška staveb: 10 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, pro technologické stožáry se připouští výška maximálně 30 m, pokud to nenaruší krajinný ráz. |

| Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS) |
| --- |
| hlavní využití | silniční doprava |
| přípustné využití | rychlostní silnice, silnice I., II. a III. třídy, ostatní komunikace (zejména místní, účelové, cyklistické a pěší), parkovací a odstavné plochy, technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická včetně obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační a reklamní zařízení a manipulační plochy nesloužící pro manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí), stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, krajinné struktury – zeleň, porosty, louky, vodoteče a vodní plochy do 250 m2 |
| podmíněně přípustné využití | drobné účelové objekty (zejména čekárny zastávek veřejné dopravy), odpočívky a pohotovostní parkoviště podmíněná: nenarušením plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci, nenarušením hygienických podmínek; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, ochranná a bezpečnostní opatření) podmíněná: nenarušením plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 1, nevztahuje se na stavby silnic, mostů a křižovatek; maximální výška staveb: 5 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, nevztahuje se na stavby silnic, mostů a křižovatek |

| Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DD) |
| --- |
| hlavní využití | drážní doprava |
| přípustné využití | železniční tratě, železniční stanice, zastávky, nástupiště, nádraží, provozní budovy, ostatní komunikace (zejména místní, účelové, cyklistické a pěší), parkovací a odstavné plochy, technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická včetně obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační a reklamní zařízení a manipulační plochy nesloužící pro manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí), stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, krajinné struktury – zeleň, porosty, louky, vodoteče a vodní plochy do 250 m2 |
| podmíněně přípustné využití | bydlení v rodinných domech podmíněné: tím, že se jedná o služební bydlení, prokázáním souladu s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, zajištění pohody bydlení a splnění hygienických limitů, nenarušením plynulosti a bezpečnosti provozu na dráze; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, ochranná a bezpečnostní opatření) podmíněná: nenarušením plynulosti a bezpečnosti provozu na dráze |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 3 + 1 podkroví, nevztahuje se na stavby železničních tratí a mostů; maximální výška staveb: 20 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, nevztahuje se na stavby železničních tratí a mostů |

| Plochy veřejných prostranství – komunikace (PK) |
| --- |
| hlavní využití | veřejná prostranství |
| přípustné využití | návsi, místní komunikace, místní obslužné komunikace, účelové komunikace, komunikace pro nemotorovou dopravu (zejména cyklistické a pěší), parkoviště, veřejná zeleň, parky, hřiště a vodní plochy o výměře maximálně 2500 m2, technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická včetně obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační a reklamní zařízení a manipulační plochy nesloužící pro manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí), stavby a zařízení plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní |
| podmíněně přípustné využití | drobné účelové objekty na veřejných prostranstvích (zejména předzahrádky restaurací, stánky, tržnice, čekárny zastávek veřejné dopravy, veřejná WC, altány, pódia a přístřešky pro obsluhu) o maximální půdorysné ploše 25 m2 a výšce do 5 m podmíněné: nenarušením kvality prostředí a hlavního využití plochy, nenarušením plynulosti a bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová, protierozní, protihluková, protiexhalační, ochranná a bezpečnostní opatření) podmíněná: nenarušením kvality prostředí a hlavního využití plochy |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 1, maximální výška staveb: 5 m, pokud to nenaruší krajinný ráz. |

F.2.2	Plochy s rozdílným způsobem využití – nezastavěné a nezastavitelné

| Plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ) |
| --- |
| hlavní využití | veřejná prostranství |
| přípustné využití | veřejná zeleň, parky, hřiště, zařízení pro sport a tělovýchovu, návsi, komunikace pro nemotorovou dopravu (zejména cyklistické a pěší), vodní toky a vodní plochy o výměře maximálně 2500 m2 |
| podmíněně přípustné využití | místní komunikace, místní obslužné komunikace, účelové komunikace podmíněné: nenarušením kvality prostředí, estetické a rekreační funkce a hlavního využití plochy; drobné účelové objekty na veřejných prostranstvích (zejména předzahrádky restaurací, stánky, čekárny zastávek veřejné dopravy, veřejná WC, altány, pódia, přístřešky pro obsluhu, obslužné a skladovací objekty pro danou plochu) o maximální půdorysné ploše 100 m2 a výšce do 10 m podmíněné: nenarušením kvality prostředí, estetické a rekreační funkce a hlavního využití plochy; dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (účelové komunikace včetně mostků, propustků a brodů), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická vyjma obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační zařízení, skladové a manipulační plochy nesloužící pro skladování a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí) podmíněná: nenarušením kvality prostředí, estetické a rekreační funkce a hlavního využití plochy; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová a protierozní opatření) podmíněná: nenarušením kvality prostředí, estetické a rekreační funkce a hlavního využití plochy |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 1+1, maximální výška staveb: 12 m, pokud to nenaruší krajinný ráz. |
| podmínky, jejichž splněním je podmíněno využití uvedených ploch | PZ.2 – využití ploch musí být řešeno tak, aby v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům dopravy, zejména hluku, jež nebudou správcem a provozovatelem dopravní infrastruktury hrazena. |

| Plochy vodní a vodohospodářské (V) |
| --- |
| hlavní využití | vodní plochy |
| přípustné využití | řeky, potoky, umělé kanály, přírodní i umělé vodní nádrže, mokřady, vodohospodářská zařízení (zejména hráze, zdrže, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, propustky, jezy, mola, přístřešky pro chov ryb a vodních ptáků, stavby sloužící k monitorování stavu povrchových nebo podzemních vod), krajinné struktury – porosty a louky |
| podmíněně přípustné využití | stavby k využití vodní energie podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením ekologických funkcí plochy a krajinného rázu; dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (účelové komunikace včetně mostků, propustků a brodů), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační zařízení, skladové a manipulační plochy nesloužící pro skladování a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, splněním požadavků na celistvost a funkčnost zemědělských ploch, nenarušením krajinného rázu; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová a protierozní opatření) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením ekologických funkcí plochy a krajinného rázu |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 1, maximální výška staveb: 5 m, pokud to nenaruší krajinný ráz. |
| Plochy zemědělské (Z) |
| hlavní využití | zemědělské hospodaření |
| přípustné využití | orná půda, trvalé travní porosty, sady, zahrady, chmelnice, vinice, pěstování energetických plodin (zejména rychlerostoucí byliny a dřeviny), zařízení pro technické zajištění pěstební činnosti (zejména konstrukce chmelnic, vinic, sadů, závlah a odvodnění), krajinné struktury – porosty, vodoteče, louky a vodní plochy přírodního charakteru do 2500 m2 |
| podmíněně přípustné využití | hospodářská zařízení (zejména letní stáje a přístřešky pro uskladnění) podmíněná: tím, že slouží bezprostředně pro hospodářské využití zemědělských ploch a zajištění jejich údržby, tím, že je nelze odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách, splněním požadavků na celistvost a funkčnost zemědělských ploch, nenarušením krajinného rázu; dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (účelové komunikace, zejména polní cesty včetně mostků, propustků a brodů), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická vyjma obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační zařízení, skladové a manipulační plochy nesloužící pro skladování a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, splněním požadavků na celistvost a funkčnost zemědělských ploch, nenarušením krajinného rázu; stavby a zařízení pro výkon myslivosti (zejména krmelce, krmítka a posedy), veřejná prostranství (komunikace pro nemotorovou dopravu – zejména cyklistické a pěší) a vyhlídkové věže podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, splněním požadavků na celistvost a funkčnost zemědělských ploch, nenarušením krajinného rázu; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová a protierozní opatření) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, splněním požadavků na celistvost a funkčnost zemědělských ploch, nenarušením krajinného rázu |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 1, maximální výška staveb: 5 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, pro stavby a zařízení pro výkon myslivosti – posedy platí maximální výška 15 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, pro vyhlídkové věže platí maximální výška 30 m, pokud to nenaruší krajinný ráz. |

| Plochy lesní (L) |
| --- |
| hlavní využití | les |
| přípustné využití | lesní porosty, stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (zejména konstrukce lesních školek, oplocenek, závlah a přístřešků pro uskladnění), stavby a zařízení pro výkon myslivosti (zejména krmelce, krmítka, seníky a posedy), krajinné struktury – porosty, vodoteče, louky a vodní plochy přírodního charakteru do 2500 m2 |
| podmíněně přípustné využití | dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (účelové komunikace, zejména lesní cesty včetně mostků, propustků a brodů), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická vyjma obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační zařízení, skladové a manipulační plochy nesloužící pro skladování a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; veřejná prostranství (komunikace pro nemotorovou dopravu – zejména cyklistické a pěší) a vyhlídkové věže podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová a protierozní opatření) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 1, maximální výška staveb: 5 m, pro stavby a zařízení pro výkon myslivosti – posedy platí maximální výška 15 m, pro vyhlídkové věže platí maximální výška 30 m. |

| Plochy přírodní – lesní (PL) |
| --- |
| hlavní využití | ochrana přírody a krajiny |
| přípustné využití | lesní porosty, krajinné struktury – porosty, vodoteče, louky a vodní plochy přírodního charakteru do 2500 m2 |
| podmíněně přípustné využití | stavby a zařízení směřující k navýšení veřejného povědomí o přírodních hodnotách ploch a lokalit zájmů ochrany přírody a krajiny (zejména naučné stezky s doprovodnými informačními prvky) podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (zejména konstrukce lesních oplocenek a přístřešků pro uskladnění) a stavby a zařízení pro výkon myslivosti (zejména krmelce, krmítka, seníky a posedy) podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (účelové komunikace, zejména lesní cesty včetně mostků, propustků a brodů), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická vyjma obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační zařízení, skladové a manipulační plochy nesloužící pro skladování a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; veřejná prostranství (komunikace pro nemotorovou dopravu – zejména cyklistické a pěší) podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová a protierozní opatření) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 1, maximální výška staveb: 5 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, pro stavby a zařízení pro výkon myslivosti – posedy platí maximální výška 15 m, pokud to nenaruší krajinný ráz. |

| Plochy přírodní – nelesní (PN) |
| --- |
| hlavní využití | ochrana přírody a krajiny |
| přípustné využití | nelesní zeleň, trvalé travní porosty, krajinné struktury – porosty, vodoteče, louky a vodní plochy přírodního charakteru |
| podmíněně přípustné využití | stavby a zařízení směřující k navýšení veřejného povědomí o přírodních hodnotách ploch a lokalit zájmů ochrany přírody a krajiny (zejména naučné stezky s doprovodnými informačními prvky) podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; stavby a zařízení pro výkon myslivosti (zejména krmelce, krmítka, seníky a posedy) podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (účelové komunikace, zejména polní cesty včetně mostků, propustků a brodů), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická vyjma obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační zařízení, skladové a manipulační plochy nesloužící pro skladování a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; veřejná prostranství (komunikace pro nemotorovou dopravu – zejména cyklistické a pěší) podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová a protierozní opatření) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 1, maximální výška staveb: 5 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, pro stavby a zařízení pro výkon myslivosti – posedy platí maximální výška 15 m, pokud to nenaruší krajinný ráz. |

| Plochy smíšené nezastavěného území (S) |
| --- |
| hlavní využití | krajinná zeleň |
| přípustné využití | nelesní zeleň trvalé travní porosty krajinné struktury – porosty, vodoteče, louky a vodní plochy přírodního charakteru do 2500 m2 |
| podmíněně přípustné využití | hospodářská zařízení (zejména letní stáje a přístřešky pro uskladnění) podmíněná: tím, že slouží bezprostředně pro hospodářské využití zemědělských ploch a zajištění jejich údržby, tím, že je nelze odůvodněně umístit v příslušných zastavitelných plochách, nenarušením krajinného rázu; stavby a zařízení pro výkon myslivosti (zejména krmelce, krmítka, seníky a posedy) podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; dopravní infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (účelové komunikace, zejména polní cesty včetně mostků, propustků a brodů), technická infrastruktura sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zařízení vodovodů a kanalizace, odvodnění, elektronických komunikací a energetická vyjma obnovitelných zdrojů energie) a zařízení sloužící bezprostředně pro zajištění hlavního využití dané plochy (zejména technologická zařízení, informační zařízení, skladové a manipulační plochy nesloužící pro skladování a manipulaci s hořlavými a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; veřejná prostranství (komunikace pro nemotorovou dopravu – zejména cyklistické a pěší) podmíněné: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu; liniová a plošně nenáročná (maximální výměra plochy 200 m2) zařízení technického vybavení nadřazených systémů a stavby a zařízení zajišťující ochranu osob a majetku (zejména protipovodňová a protierozní opatření) podmíněná: nenarušením hlavního využití plochy, nenarušením krajinného rázu |
| podmínky prostorového uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu | maximální počet nadzemních podlaží: 1, maximální výška staveb: 5 m, pokud to nenaruší krajinný ráz, pro stavby a zařízení pro výkon myslivosti – posedy platí maximální výška 15 m, pokud to nenaruší krajinný ráz. |

G	Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

G.1	Veřejně prospěšné stavby (VPS)

G.1.1	VPS pro dopravní infrastrukturu

| Číslo VPS | Navržené využití | Navržená plocha | Výměra [m, m2] | Demolice | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS.1 | Plochy dopravní infrastruktury – silniční | DS.1 | 834 m2 | - | - |
| PK.1 | Plochy veřejných prostranství – komunikace | PK.1 | 203 m2 | - | - |
| D1 | Rozšíření místní obslužné komunikace | - | 3675 m | - | výsledná podoba komunikace bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace |
| D2 | Rozšíření místní komunikace | - | 315 m | - | výsledná podoba komunikace bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace |

G.1.2	VPS pro technickou infrastrukturu

Vodní hospodářství – vodovod

| Číslo VPS | Navržené využití | Navržená plocha | Výměra [m] | Demolice | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Vodovodní řad | - | 25 | - | - |

Vodní hospodářství – kanalizace

| Číslo VPS | Navržené využití | Navržená plocha | Výměra [m, m2] | Demolice | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T.1 | Plocha technické infrastruktury - čistírna odpadních vod | T.1 | 7018 m2 | - | - |
| ČSOV 1 | Čerpací stanice odpadních vod | - | - | - | - |
| ČSOV 2 | Čerpací stanice odpadních vod | - | - | - | - |
| K1 | Kanalizační řad | - | 71 m | - | - |
| K2 | Kanalizační řad | - | 85 m | - | - |
| K3 | Kanalizační řad | - | 10 m | - | - |
| K4 | Kanalizační řad | - | 26 m | - | - |

Energetika

| Číslo VPS | Navržené využití | Navržená trafostanice | Výměra [m] | Demolice | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN2 | Trafostanice | TN2 | - | - | - |
| TN3 | Trafostanice | TN3 | - | - | - |
| TN4 | Trafostanice | TN4 | - | - | - |
| E1 | Nadzemní vedení elektrické energie VN | - | 172 | - | - |
| E2 | Nadzemní vedení elektrické energie VN | - | 150 | - | - |
| E3 | Nadzemní vedení elektrické energie VN | - | 356 | - | - |

Pozn.:	Veřejně prospěšné stavby jsou zakresleny ve výkresu č. 4 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

G.2	Veřejně prospěšná opatření (VPO)

Založení prvků ÚSES

| Číslo VPO | Navržené využití | Navržená plocha | Výměra [m2] | Demolice | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.1 | Založení biokoridoru územního systému ekologické stability místního biogeografického významu | S.1 | 8385 | - | - |
| S.2 | Založení biocentra územního systému ekologické stability místního biogeografického významu | S.2 | 20228 | - | - |

Pozn.:	Veřejně prospěšná opatření jsou zakreslena ve výkresu č. 4 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

H	Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nevymezují se veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo.

I	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

I.1	plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

| Plocha US1 |
| --- |
| Označení | US1 |
| Název | Zástavba nad kostelem |
| Dotčené návrhové plochy | B.8 |
| Katastrální území | Jeřmanice |
| Identifikační údaje pořizovatele | Obec Jeřmanice, Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice |
| Základní údaje o požadovaném záměru | Rozsáhlá plocha bydlení individuálního charakteru, kde je třeba řešit zejména způsob zastavění, síť komunikací pro dopravní obsluhu, dopravní napojení na stávající komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu a zeleň. V rámci této plochy musí vzniknout plocha veřejného prostranství o minimální výměře 3000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. Obsah územní studie bude řešit umístění uličních alejí a zeleň na veřejných prostranstvích. |
| Identifikace navržených ploch s rozdílným způsobem využití | plochy bydlení (B) |
| Údaje o stávajícím využití plochy | V současné době je plocha využita převážně jako zemědělská půda. |
| Plošná výměra | 60 135 m2 |
| Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti | 120 měsíců ode dne vydání územního plánu. |

| Plocha US2 |
| --- |
| Označení | US2 |
| Název | Zástavba nad tratí |
| Dotčené návrhové plochy | B.3 |
| Katastrální území | Jeřmanice |
| Identifikační údaje pořizovatele | Obec Jeřmanice, Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice |
| Základní údaje o požadovaném záměru | Rozsáhlá plocha bydlení individuálního charakteru, kde je třeba řešit zejména způsob zastavění, síť komunikací pro dopravní obsluhu, dopravní napojení na stávající komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu a zeleň. V rámci této plochy musí vzniknout plocha veřejného prostranství o minimální výměře 1000 m2, do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. Obsah územní studie bude řešit umístění uličních alejí a zeleň na veřejných prostranstvích. |
| Identifikace navržených ploch s rozdílným způsobem využití | plochy bydlení (B) |
| Údaje o stávajícím využití plochy | V současné době je plocha využita převážně jako zemědělská půda. |
| Plošná výměra | 25 362 m2 |
| Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti | 120 měsíců ode dne vydání územního plánu. |

| Plocha US3 |
| --- |
| Označení | US3 |
| Název | Zástavba Sibiře |
| Dotčené návrhové plochy | B.24, B.26 |
| Katastrální území | Jeřmanice |
| Identifikační údaje pořizovatele | Obec Jeřmanice, Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice |
| Základní údaje o požadovaném záměru | Rozsáhlá plocha bydlení individuálního charakteru, kde je třeba řešit zejména způsob zastavění, síť komunikací pro dopravní obsluhu, dopravní napojení na stávající komunikace, veřejná prostranství, technickou infrastrukturu a zeleň. V rámci této plochy musí vzniknout plocha veřejného prostranství o minimální výměře 3000 m2 (1000 m2 v rámci plochy B.24 a 2000 m2 v rámci plochy B.26), do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace. Obsah územní studie bude řešit umístění uličních alejí a zeleň na veřejných prostranstvích. |
| Identifikace navržených ploch s rozdílným způsobem využití | plochy bydlení (B) |
| Údaje o stávajícím využití plochy | V současné době je plocha využita převážně jako zemědělská půda. |
| Plošná výměra | 106 776 m2 |
| Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti | 120 měsíců ode dne vydání územního plánu. |

I.2	Koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Nevymezují se.

J	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

J.1	Textová část

Počet číslovaných stran textové části územního plánu je 36.

J.2	Grafická část

Počet výkresů grafické části územního plánu je 4.

Tab. J.2.a  Přehled výkresů grafické části územního plánu

| číslo výkresu | název výkresu | rozměry výkresu [mm] | měřítko |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výkres základního členění území | 891x840 | 1: 5 000 |
| 2 | Hlavní výkres | 891x840 | 1: 5 000 |
| 3 | Hlavní výkres – technická infrastruktura | 891x840 | 1: 5 000 |
| 4 | Výkres VPS, VPO a asanací | 891x840 | 1: 5 000 |

O d ů v o d n ě n í

Odůvodnění opatření obecné povahy, kterým se vydává územní plán obce Janovice v Podještědí, obsahuje textovou a grafickou část.

Obsah textové části odůvodnění územního plánu

| Kapitola |  | Strana |
| --- | --- | --- |
| A | Postup pořízení územního plánu | 35 |
| B | Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů | 37 |
| C | Údaje o splnění zadání | 37 |
| D | Komplexní zdůvodnění přijatého řešení | 45 |
| D.1 | Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch | 45 |
| D.2 | Vyhodnocení souladu koncepce rozvoje území obce s cíli územního plánování a požadavky na ochranu hodnot v území | 48 |
| D.3 | Limity využití území | 49 |
| D.4 | Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury | 54 |
| D.4.1 | Dopravní infrastruktura | 18 |
| D.4.2 | Technická infrastruktura | 20 |
| D.4.3 | Občanské vybavení veřejné infrastruktury | 23 |
| D.4.4 | Veřejná prostranství | 24 |
| D.4.5 | Civilní ochrana | 24 |
| D.5 | Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny | 63 |
| D.6 | Odůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití | 81 |
| D.7 | Odůvodnění vymezení VPS a VPO | 86 |
| D.8 | Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování | 87 |
| E | Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území | 88 |
| F | Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL | 89 |
| F.1 | Přehled záborových lokalit | 89 |
| F.2 | Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF | 90 |
| F.3 | Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na PUPFL | 93 |
| G | Údaje o počtu listů Odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části | 94 |
| H | Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění | 94 |
| I | Vyhodnocení připomínek | 94 |

Obsah grafické části odůvodnění územního plánu			63

| Číslo | Název výkresu | Měřítko |
| --- | --- | --- |
| 5 | Koordinační výkres | 1: 5 000 |
| 6 | Výkres širších vztahů | 1: 50 000 |
| 7 | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 1: 5 000 |

- Postup při pořízení územního plánu

Pořízení územního plánu obce Jeřmanice (dále jen ÚP) z vlastního podnětu obce, bylo schváleno usnesením č.2/2008 bod 3 Zastupitelstva obce Jeřmanice ze dne 27.2.2008, které. Ve smyslu tohoto usnesení byl v souladu se stavebním zákonem zahájen proces pořízení ÚP. Usnesením č. 4/2008, bod č.3 bylo dále schváleno, že pořizovatel ÚP je úřad územního plánování Magistrátu města Liberec (MML) a pověřený zastupitel obce pro spolupráci s pořizovatelem pan Ing. Karel Černý. Dalším krokem zpracování ÚP bylo vyhotovení doplňujících průzkumů a rozborů, které byly dokončeny v květnu 2009. Ve spolupráci s  odborem strategie a územní koncepce MML byl zpracován a následně zákonným způsobem projednán návrh zadání ÚP. Stanoviska dotčených orgánů byly do zadání ÚP zapracovány. Dne 20.7.2009, na 5. zasedání zastupitelstva obce Jeřmanice bylo zadání ÚP schváleno usnesením č. 5/2009, bod č. 1. Na základě zadání byl zpracován koncept územního plánu obce Jeřmanice. Koncept byl veřejně projednán dne 9.8.2010 od 15hod v Kulturní jizbě, Pastevní č.p. 263, Jeřmanice. Na základě výsledků projednání byly Zastupitelstvem obce Jeřmanice usnesením č.6/2010, bod č.1 schváleny pokyny pro zpracování návrhu Na základě  pokynů byl autorizovaným projektantem zpracován návrh ÚP. Dne 11.7.2011 se konalo společné jednání o ÚP. Na základě jednání a následně doručených stanovisek dotčených orgánů byl upraven návrh ÚP. Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje - orgán na ochranu ZPF bylo uplatněno stanovisko k lokalitě B.8. Orgán ZPF požadoval tento zábor odůvodnit. Lokalita B.8 je vymezena pro potřeby obce, pro kterou jsou tyto pozemky strategické pro další rozvoj obce a jsou jedinými rozvojovými lokality ve vlastnictví obec Jeřmanice. Na základě tohoto požadovaného zdůvodnění bylo vyhověno požadavku orgánu ZPF. Dne 20.10.2010 byla předložena upravená dokumentace návrhu ÚP, včetně návrhu opatření obecné povahy, Krajskému úřadu Libereckého kraje k posouzení podle § 51 stavebního zákona.

B	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

B.1	VYHODNOCENÍ SOULADU S PÚR, ÚPD VYDANOU KRAJEM a dalšími strategickými rozvojovými dokumenty

B.1.1	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PÚR

Politika územního rozvoje České republiky (PÚR) byla schválena 20. července 2009 usnesením vlády ČR č. 929. Územní plán obce Jeřmanice je v souladu s požadavky a prioritami Politiky územního rozvoje ČR. Území obce Jeřmanice se týká zejména Rozvojová oblast Liberec OB7 a koridor kombinované dopravy KD1. Pro ÚP Jeřmanice z toho plyne respektování trasy silnice R-35 včetně návrhu úpravy mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn a respektování trasy celostátní železniční trati č. 030. Případná nová trasa této trati by měla vést mimo řešené území či v tunelu.

Obr: A.1.1.a – PÚR ČR – výřez souhrnného schématu

Zdroj: PÚR ČR 2008

B.1.2	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚPD libereckého kraje a VÚC

B.1.2.1	REGIONÁLNÍ OERAČNÍ PROGRAM NUTS II - SEVEROVÝCHOD

Územní jednotku NUTS II – Severovýchod tvoří území tří krajů – Liberecký, Královehradecký a Pardubický. Na základě syntézy dosud zpracovaných strategických studií a analýz v rámci České republiky a jednotlivých krajů a s přihlédnutím k místním specifikám byl formulován všeobecný cíl, společné strategické cíle a prioritní oblasti NUTS 2 – Severovýchod.

Všeobecný cíl: vyvážený rozvoj, restrukturalizace a optimální diverzifikace ekonomické základny a řešení politiky zaměstnanosti v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí s cílem dosažení plnohodnotného postavení regionu NUTS 2 – Severovýchod v rámci EU.

ÚP Jeřmanice přiměřeně reaguje na výstupy z ROP NUTS II – Severovýchod a je s ním v souladu.

B.1.2.1	Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚRLK)

ZÚRLK pořizuje Krajský úřad Libereckého kraje (KÚLK). Byly zpracovány firmou SAUL s.r.o. Liberec v roce 2007 a v současné době procházejí projednávacím procesem, proto je zatím nelze považovat za závaznou nadřazenou ÚPD, je však nutno zejména na dlouhodobé stabilizované nadřazené záměry v území přiměřeně reagovat.

Pro ÚP Jeřmanice ze ZÚRLK vyplývají následující výstupy:

Z1	Zpřesnit vymezení a podporovat rozvoj hospodářských a sociálních aktivit na plochách rozvojových oblastí mezinárodního a republikového významu s  dopravním napojením na významné kapacitní silniční a železniční tahy.

ROB1 Rozvojová oblast Liberec (část rozvojové oblasti OB7 Liberec dle PÚR ČR 2008)

Z3 Zpřesnit vymezení rozvojových os republikového významu s koncentrací rozvojových aktivit v prostorových vazbách na hlavní kapacitní silniční a železniční tahy.

ROS1 Praha - hranice kraje - Turnov - Liberec - Hrádek n.N. - hranice ČR

Obr. B.1.2.1.a:  ZÚRLK – výřez výkresu č.1 – výkres uspořádání území kraje

Zdroj: ZÚR LK 2007

Z29	Vytvářet územní předpoklady pro realizaci adekvátních protipovodňových opatření především formou celkové revitalizace krajiny a vodních ekosystémů umožňující zvýšení ochrany proti povodním prostřednictvím zvýšení retenční schopnosti krajiny, formy protipovodňových opatření technického charakteru musí respektovat principy minimalizace negativních vlivů na stabilitu ekosystémů.

Z46	Odpovědně vymezit potenciálně vhodné oblasti pro pěstování biomasy a rychlerostoucích dřevin pro energetické účely

Z54	Vymezit území s různou mírou urbanizačních tlaků a zatížení

Z64	ZÚR LK vymezují základní oblasti a podoblasti krajinného rázu:

Obec Jeřmanice je zařazena do:

- oblast krajinného rázu: 16 – Železnobrodsko-Semilsko, podoblast krajinného rázu: 16a – Záskalsko

Z68	Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšné stavby

- D26 – úsek hranice LK – Turnov – Liberec modernizace, nové úseky, elektrizace, zdvojkolejnění,

- D42 – multifunkční turistický koridor – Nová Hřebenovka jižní a severní větev.

Z69	Vymezit koridory a plochy nadmístního významu pro veřejně prospěšná opatření

- P10 – protipovodňové opatření na toku Mohelka, Rádelský Mlýn – Hodkovice nad Mohelkou

Obr. A.1.2.1.b:  ZÚRLK – výřez výkresu č.4 – výkres VPS, VPO a asanací nadmístního významu

Zdroj: ZÚRLK 2007

Z71	Koordinaci územně plánovací činnosti a ÚPD obcí s návrhem ploch a koridorů vymezených ZÚRLK zajistit v rozsahu uvedených ORP a dotčených obcí.

Tab. A.1.2.1.c:  ZURLK – část tabulky ploch a koridorů

| ORP | Dotčená obec | Plochy a koridory veřejně prospěšných staveb a opatření (kód) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Doprava | Technická infrastruktura | Protipovodňová opatření | ÚSES |
| Liberec | Jeřmanice | D26, D42 |  | P10 |  |

Územní plán Jeřmanice

Územní plán Jeřmanice na uvedené zásady reaguje v rámci své koncepce, zejména takto:

- vymezuje turistické a cykloturistické trasy v rámci multifunkčních turistických koridorů,

- vymezuje návrhové plochy a VPS pro křižovatku Rádelský Mlýn,

- protipovodňová opatření na vodním toku Mohelka územní plán nevymezuje z důvodu stísněné polohy Mohelky na území obce Jeřmanice v úzkém údolí mezi s železniční tratí a rychlostní silnicí R-35, kde není na návrh účinných protipovodňových opatření prostor.

B.1.3	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Ze strategických rozvojových dokumentů mikroregionu

Obec Jeřmanice není členem žádného mikroregionu. Byla součástí mikroregionu Císařský Kámen a vystoupila z něj k 31.12.2008. Mikroregion Císařský Kámen dnes sdružuje 3 obce – Rádlo, Dlouhý Most a Šimonovice.

B.1.4	POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Ze strategických rozvojových dokumentů obce

Obec Jeřmanice má platný územní plán obce zpracovaný Ing. arch. Jarmilou Beranovou v lednu 2002. 26.6.2002 byla schválena jeho 1. změna (usnesení zastupitelstva obce č. 5-2002) a 20.12.2006 byla schválena jeho 3. změna (usnesení zastupitelstva obce č. 12/2006). Plochy navržené územním plánem k zástavbě, avšak ještě nezastavěné, jsou novým územním plánem v maximální míře respektovány tak, aby byla zachována kontinuita územního plánování v řešeném území.

C	Údaje o splnění zadání

C.1	Údaje o zadání

Zpracování územního plánu (dále jen ÚP) Jeřmanice bylo zadáno obcí Jeřmanice společnosti SAUL s.r.o. Liberec smlouvou o dílo č. 016/2008. Na základě Zadání, zpracovaného pořizovatelem Městským úřadem ORP Liberec – Jaroslavem Urbanem ve spolupráci s pověřeným zastupitelem obce Jeřmanice – Ing. Karlem Černým, které bylo dne 20.7.2009 (usnesení č. 5/2009, bod č. 1.) schváleno zastupitelstvem obce Jeřmanice, je zpracován návrh ÚP Jeřmanice.

Předmětem je vypracování územního plánu Jeřmanice pro celé správní území obce (katastrální území Jeřmanice) s podrobnostmi a náležitostmi stanovenými stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškami č. 500/2006 Sb. a č. 501/2006 Sb.

Hlavním cílem pořízení územního plánu je získání aktuálního závazného územně plánovacího dokumentu, jehož pomocí bude možno zásadně usměrňovat územní rozvoj obce Jeřmanice při očekávaných dílčích úpravách cca po 4 letech.

Cílem řešení územního plánu je dosáhnout při naplnění výchozích kvantitativních a kvalitativních podmínek žádoucích proporcí dílčích funkčních prvků, zejména obytných, výrobních, rekreačních a přírodních území a jejich provázanosti na kostru dopravy a technického vybavení.

C.2	Údaje o splnění zadání

- Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

- Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladu jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

- Požadavky na rozvoj území obce jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

- Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

- Požadavky na řešení veřejné infrastruktury jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

Dle požadavku obce nebyly navrženy nové vodní plochy a území pro retenční stavby a úpravy.

Pro požadované alternativní zdroje nebyly vyhledány vhodné plochy, fotovoltaika a větrné elektrárny by se výrazně negativně promítly do krajiny, pro malé vodní elektrárny (vyjma domácích mikrozdrojů) nejsou v obci vhodné podmínky.

Plynofikace obce byla vyhodnocena jako neekonomická, územní plán s ní nepočítá.

- Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

- Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

- Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

- Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

- Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

- Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

- Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast jsou v ÚP Jeřmanice respektovány. Vyhodnocení vlivů ÚP Jeřmanice na udržitelný rozvoj území není požadováno.

- Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant je v ÚP Jeřmanice respektován. Byl zpracován koncept ÚP Jeřmanice.

Varianty byly zpracovány, pouze s upravenými kapacitními údaji – dle požadavků obce.

- Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení jsou v ÚP Jeřmanice respektovány.

C.3	Údaje o pokynech pro zpracování návrhu

Návrh územního plánu Jeřmanice by zpracován dle Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Jeřmanice, které byly schváleny zastupitelstvem obce Jeřmanice v rámci Usnesení č. 6/2010 jako jeho příloha č. 1.

C.4	Údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu

Pokyny byly projektantem splněny.

Vybrána byla varianta č. 1 s přidanými lokalitami č. B.28 a B.29.

V rámci upřesnění pokynů bylo dne 23.3.2011 uskutečněno jednání za účasti zpracovatele, pořizovatele a orgánu ochrany přírody, na kterém byla dohodnuta výsledná podoba části ÚSES na území obce – biocentrum 1321 a biokoridor 1321/1322. V souladu se závěry jednání projektant postupoval při zpracování návrhu.

Koordinované stanovisko KÚLK – OÚPSŘ/133/2009/OUP, bod 5), odst.3.:

- konkrétní třída ochrany k jednotlivým lokalitám byla doplněna,

na základě požadavku bylo vypuštěno „stravování a ubytování“ z přípustného využití plochy OT, nelze je v principu upravit tak, aby znemožňovaly trvalé zábory ZPF, protože se jedná o zastavitelné plochy, které se navíc vyskytují i na jiných místech v obci.

D	Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

D.1	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a potřeby vymezení zastavitelných ploch

D.1.1	Vymezení a vnitřní členění řešeného území

Řešené území územního plánu Jeřmanice zahrnuje celé správní území obce Jeřmanice o celkové výměře 437 ha, které tvoří jedno katastrální území uvedené v následující tabulce:

Tab.: D.1.1.a  Názvy a číselné kódy katastrálních území

| Katastrální území | Číselný kód katastrálního území |
| --- | --- |
| Jeřmanice | 658588 |

Zdroj: ČÚZK

D.1.2	Odůvodnění vymezení zastavěného území

Obec Jeřmanice má vymezeno současně zastavěné území platným  územním plánem obce zpracovaným Ing. arch. Jarmilou Beranovou v roce 2000. Vzhledem k tomu, že způsob vymezení zastavěného území dle zákona č. 183/2006 Sb. se liší od způsobu vymezovaní současně zastavěného území dle zákona č. 50/1976 Sb., bylo současně zastavěné území z platného ÚPO Jeřmanice použito pouze jako orientační vodítko. Jako relevantní podklad pro vymezení zastavěného území byl použit intravilán z roku 1966 a skutečný stav v území dle terénních průzkumů provedených zpracovatelem ÚP na jaře roku 2009.

ÚP vymezuje zastavěné území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu k datu 1.2.2010. Jako podklad pro toto vymezení byl použit intravilán z roku 1966 (zdroj: digitální katastrální mapa), terénní průzkum zpracovatele a digitální katastrální mapa.

Plocha vymezeného zastavěného území činí 65,2 ha, tj. 14,92% z 437 ha – celkové plochy správního území obce.

D.1.3	Vyhodnocení účelného využití zastavěného území

V rámci nově vymezeného zastavěného území se vyskytuje minimum ploch, které lze nově využít, např. proluky ve stávající zástavbě, a tyto plochy jsou přednostně navrženy jako zastavitelné, tj využity. Tímto postupem je vytvořeno kompaktní urbanizované území.

D.1.4	Vyhodnocení využití zastavitelných ploch vymezených v ÚPO Jeřmanice (rok 2000) včetně jeho změn

ÚPO Jeřmanice (2000) včetně změn vymezuje celkem 59 ha zastavitelných ploch pro bydlení. Z těchto ploch bylo prozatím skutečně využito 8,5 ha, přičemž řada dalších ploch je ve značně pokročilém stádiu projektové přípravy.

ÚPO Jeřmanice (2000) včetně změn navrhuje 7,8 ha zastavitelných ploch dalších funkcí (sport a rekreace, technická infrastruktura a převážně výroba). Tyto plochy leží většinou mimo zastavěné území a zatím téměř nejsou využity.

Územní plán Jeřmanice navrhuje zastavitelné plochy tak, aby byla zachována maximální kontinuita vývoje území vzhledem k předchozímu územnímu plánu. Respektovány jsou plochy, které jsou již projektově či dokonce stavebně (dopravní a technická infrastruktura) připraveny.

ÚP postupuje v souladu se zadáním, kde v kapitole C uvedeno „.... Reálná zvyšující poptávka se však začíná projevovat až v posledním období a vzhledem k výhledovému období původního územního plánu do roku 2015 není zásadní důvod navržené plochy redukovat.“

D.1.5	Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch

D.1.5.1	Plochy pro bydlení

Demografický vývoj

Populační vývoj v obci je sledován od roku 1869 (sčítání lidí) v přibližně 10-letých periodách (viz tabulka D.1.5.1.a). Populačního vrcholu (z hlediska počtu bydlících obyvatel) dosáhla obec v dnešním vymezení na počátku sledovaného období, výraznější pokles počtu obyvatel zasáhl obec po 2. světové válce (odsun Němců) a tento trend pokračoval až do počátku 90. let minulého století. V posledním desetiletí počet obyvatel strmě narůstá, zejména v důsledku migrace jako průvodního jevu procesu suburbanizace.

Tab. D.1.5.1.a: Retrospektivní vývoj obyvatelstva v obci Jeřmanice 1869-2001

| Obec | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jeřmanice | 1603 | 1495 | 1303 | 1177 | 1062 | 865 | 971 | 497 | 445 | 394 | 358 | 302 | 317 |

Zdroj: ČSÚ, Retrospektivní lexikon obcí Libereckého kraje

Tab. D.1.5.1.b: Vývoj obyvatelstva v obci Jeřmanice 1991-2009

| Zdroj dat | 1991 SLDB | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ČSÚ | 302 | 330 | 332 | 340 | 339 | 350 | 340 | 347 | 317 | 323 | 346 | 375 | 395 | 399 | 426 | 448 | 449 |
| Prům. věk | x | 37,0 | 36,5 | 37,0 | 36,6 | 37,1 | 37,9 | 38,0 | 38,6 | 38,6 | 37,0 | 36,7 | 36,4 | 37,0 | 37,2 | 37,7 |  |

Zdroj: ČSÚ, obecní evidence; počet obyvatel je k 31.12. běžného roku (není-li uvedeno jinak)

Graf D.1.5.1.c:  Vývoj obyvatelstva v obci Jeřmanice 1991-2009 včetně extrapolace do roku 2020

Zdroj: ČSÚ, doplněno extrapolací

Počet uživatelů území

Zatížení území z hlediska jeho využívání a nároků na jeho technickou infrastrukturu a občanskou vybavenost vyjadřuje lépe ukazatel „počet uživatelů území“. Výpočet je proveden dle metody, použité v ZÚRLK (většina údajů ze zdrojů ČSÚ, SLDB 2001).

Saldo (ostatních) uživatelů území zahrnuje saldo denního pohybu trvale bydlících obyvatel za prací a do škol (SLDB 2001), které může být kladné nebo záporné, a vždy jen kladný maximální počet sezónních uživatelů území jako počet lůžek v objektech pro druhé bydlení a hromadnou rekreaci / ubytování (stav 2001 podle výpočtů RNDr. Poštolky, viz také koncept ÚP VÚC Libereckého kraje, SAUL Liberec 2003). Relativní velikost „salda uživatelů území“ = saldo uživatelů území na 100 trvale bydlících obyvatel v roce 2001.

A	Trvale bydlící obyvatelstvo (ČSÚ 2009)	449

B	Saldo denního pohybu obyvatel za prací a do škol (SLDB 2001)	 -144

C	Sezónní uživatelé	100

C1 počet lůžek v objektech pro individuální rekreaci, resp. druhé bydlení

C2 počet lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních

D	Potenciální uživatelé území (A + B + C)	 405

Výhledová velikost

Pro potřeby územního plánu s ohledem na trvalý zájem o bytovou výstavbu v obci (pokračující proces suburbanizace) předpokládáme pro orientační návrhový horizont k roku 2020 výhledovou velikost obce cca 700 trvale bydlících obyvatel (za předpokladu další bytové výstavby ve formě RD). Případné zvýšení odhadovaného počtu bydlících obyvatel v návrhovém horizontu územního plánu je odvislé od disponibilních ploch pro další bytovou výstavbu a jejich využití, poklesu průměrné velikosti cenzové (a bytové) domácnosti a tím i rostoucími nároky na odpovídající úroveň bydlení.

návrh ploch pro bydlení

Obec Jeřmanice i orgány ochrany krajinného rázu mají zájem na zachování tradičního charakteru krajiny na území obce, proto se v ÚP navrhuje pouze bydlení individuálních forem na větších parcelách, aby nedocházelo k husté kobercové zástavbě území.

Výpočet návrhových ploch nezbytných k uspokojení potřeb rozvoje obce Jeřmanice do roku 2020 je proveden za následujících předpokladů:

- je počítáno průměrně 2,5 obyvatele na byt za předpokladu zvyšujícího se komfortu bydlení,

- 1 rodinný dům obsahuje 1 byt – u novostaveb platí téměř stoprocentně,

- průměrná velikost části plochy bydlení pro 1 rodinný dům je 0,23 ha, a to včetně přístupových komunikací, odpovídajících veřejných prostranství apod.,

- urbanistická rezerva je cca 30% a zahrnuje některé další obtížně předvídatelné jevy, jako je odchylka reálného vývoje od výpočtu, postupné odstraňování nechtěného soužití – rychlejšího osamostatňování mladých díky jejich vyšší ekonomické nezávislosti, zároveň zohledňuje různou obtížnost využití jednotlivých ploch – některé leží u stávajících komunikací s možností napojení na stávající infrastrukturu, u některých je třeba dopravní přístup včetně infrastruktury vybudovat.

Zároveň je třeba připomenout fakt, že řada z ploch, které jsou známými dlouhodobými záměry na území obce a které územní plán navrhuje, je již v pokročilém stádiu projektové přípravy (např. včetně vybudované dopravní a technické infrastruktury), která probíhá současně s pořizováním územního plánu, což dokládá skutečně reálný zájem o výstavbu v obci Jeřmanice a zároveň tak lze odůvodnit navýšení cílového počtu obyvatel v obou variantách oproti výhledové velikosti obce. Toto navýšení zároveň reprezentuje přiměřenou nabídku ploch potenciálním stavebníkům, tak aby i po vyčerpání značné části ploch existovala reálná tržní nabídka.

Cílový počet obyvatel je 970, na základě výše uvedených předpokladů z toho plyne 48,2 ha navržených ploch pro bydlení, tj. nárůst o 209 RD, tj. 520 obyvatel. Cílový počet potenciálních uživatelů území je 875 – nižší než cílový počet obyvatel, to je způsobeno zejména záporným saldem denního pohybu obyvatel za prací a do škol. Z toho plynou nižší nároky na plochy občanského vybavení a výroby, protože tyto funkce přirozeně přebírá sousední krajské město Liberec.

D.1.5.2	Plochy pro ostatní funkce

Územní plán navrhuje další plochy pro nezbytné funkce v území (zejména výrobu), tak aby v obci existoval potenciál pro vznik pracovních příležitostí. Občanské vybavení zůstává stabilizováno v centru obce, přičemž vzhledem k procesu suburbanizace se předpokládá, že noví obyvatelé budou využívat i vyšší občanské vybavení v krajském městě Liberec.

D.2	Vyhodnocení souladu koncepce rozvoje území obce s cíli územního plánování a požadavky na ochranu hodnot v území

D.2.1	Vyhodnocení souladu koncepce s cíli územního plánování

Územní plán obce Jeřmanice vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Územní plán obce Jeřmanice zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tímto účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.

Územní plán obce Jeřmanice koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

Územní plán obce Jeřmanice ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.

Územní plán obce Jeřmanice v nezastavěném území připouští v souladu s jeho charakterem umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Územní plán obce Jeřmanice na nezastavitelných pozemcích umožňuje výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.

D.2.2	Vyhodnocení souladu koncepce s požadavky na ochranu hodnot území

D.2.2.1	Civilizační hodnoty

Památková ochrana

Na území obce Jeřmanice se nachází jeden historicky cenný objekt, který byl dle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., prohlášen za kulturní památku a zapsán do Ústředního seznamu nemovitých a movitých kulturních památek. Jedná se o kostel svaté Anny. Výpis ze seznamu je dále uveden v tabulce C.3.1.a v kapitole C.3.

Mimo výše uvedené nemovité kulturní památky (zapsané do Ústředního seznamu nemovitých a kulturních památek) se na území obce nachází ještě další pozoruhodné památky. Územní plán tyto hodnoty zachovává a chrání.

Urbanistické a architektonické hodnoty

Historické jádro obce Jeřmanice ležící v údolní poloze podél Jeřmanického potoka zůstává zachováno se všemi svými funkcemi a strukturou, některé rozvojové plochy na něj plynule navazují, zejména jižně od centra. V lokalitě Sibiř je zachováno založené lokální centrum a rozvojové plochy jsou navrženy zejména mezi ním a zástavbou navazující na zástavbu sousední obce Dlouhý Most. Územní plán též navrhuje rozsáhlé plochy pro bydlení v izolované poloze severovýchodně od železniční dráhy, tyto plochy jsou navrhovány z důvodu již vydaných územních rozhodnutí a stavebních povolení či vysokého stupně připravenosti záměru.

Při návrzích nových ploch jsou přednostně využívány proluky ve stávající zástavbě a lokality logicky na stávající zástavbu navazující.

Síť dopravní a technické infrastruktury

Viz kapitoly C.4.1 a C.4.2.

D.2.2.2	Přírodní hodnoty

V řešeném území se nacházejí lokality v zájmu ochrany přírody, jedná se zejména o tyto:

- významné krajinné prvky ze zákona (lesy, vodní plochy a toky, údolní nivy),

- Přírodní park Ještěd.

Na území obce Jeřmanice se nacházejí další pozoruhodné lokality, některé z nich jsou územním plánem doporučeny k registraci významným krajinným prvkem. Územní plán tyto hodnoty zachovává, respektuje a chrání. Územní plán též vymezuje územní systém ekologické stability.

D.3	Limity využití území

Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umisťování staveb a jiné využití území včetně různých opatření v území. Limity určují nepřekročitelnou hranici, hodnotu, nebo rozpětí pro využití a uspořádání předmětného území za účelem zajištění funkčnosti jeho systémů, bezpečnosti, ochrany přírody a zdravého životního prostředí.

Při řešení územního plánu jsou respektována ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem, jsou dodržena všechna ochranná a bezpečnostní pásma, pokud se řešeného území dotýkají. Tyto limity vycházející z právních předpisů a správních rozhodnutí na základě stávajícího stavu v území (vstupní limity) jsou zachyceny v grafické části Odůvodnění ÚP v Koordinačním výkrese.

Limity, které stanoví územně plánovací dokumentace, resp. vyplývají z řešení ÚP jsou další omezení, která nevyplývají ze stavu v území, avšak ze schválené koncepce ÚP (výstupní limity) jsou zakresleny v grafické části Odůvodnění ÚP v Koordinačním výkrese jako návrh.

Limity využití území, zejména ochranná pásma, jejichž šířka není v měřítku územního plánu zobrazitelná jsou v koordinačním výkrese reprezentovány svým nositelem, tj. např. vedením či sítí, která je pak v legendě označena zároveň jako limit využití území.

D.3.1	Ochrana kulturních hodnot

Limit využití území představuje historicky cenný objekt, který byl dle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., prohlášen za kulturní památku a zapsán do Ústředního seznamu nemovitých a movitých kulturních památek. Výpis ze seznamu je dále uveden v tabulce.

Tab.: C.3.1.a: Nemovité kulturní památky

| Památka | kostel sv. Anny |
| --- | --- |
| Ochrana stav/typ uzavření | zapsáno do státního seznamu před r.1988 |
| Památkou od | 3.5.1958 |
| Číslo rejstříku ÚSKP | 32574 / 5-4337 |
| Název okresu | Liberec |
| Sídelní útvar | Jeřmanice |
| Část obce | Jeřmanice |
| Katastrální území | Jeřmanice |
| Ulice, nám./umístění |  |
| Číslo popisné | 21 |
| Obec s rozšířenou působností | Liberec |
| Obec (obecní úřad) | Jeřmanice |
| Stavební úřad | Stavební úřad - Magistrát města Liberec |
| Finanční úřad | Finanční úřad v Liberci |
| Historická země | Čechy |
| Označení v grafické části | PM 1 |

Zdroj: Národní památkový ústav

Uvedená nemovitá kulturní památka nemá ochranné pásmo.

D.3.2	Ochrana přírody a krajiny

Přírodní park

- Přírodní park Ještěd (v řešeném území část) byl zřízen nařízením někdejšího OkÚ v Liberci pod č.j. 1/1995 k 1.5.1995. Předmětem ochrany je zachování a ochrana rázu krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami, zejména lesními porosty, dřevinami rostoucími mimo les, vodními toky a charakteristickou strukturou zemědělských kultur při umožnění únosného turistického využití a rekreace i únosné urbanizace pro stabilizaci života a hospodaření v obcích a pro dosažení obnovy dnes narušených ekosystémů (součástí ochrany je i lidová architektura, která se vyskytuje mimo řešené území).

Významné krajinné prvky

- VKP „ex lege“ (tj. dle § 3 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny), k nimž obecně patří „lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy“, z nichž v podmínkách řešeného území sem lze řadit veškeré lesy, vodní plochy (toky) přírodního charakteru, rybníky a údolní nivy,

- registrované VKP dle § 6 uvedeného zákona – v řešeném území se nevyskytují, v územním plánu jsou navrženy tři prvky vhodné k registraci VKP (výstupní limit).

Územní systém ekologické stability

- všechny stávající skladebné prvky ÚSES (v řešeném území pouze lokálního významu) dle § 4 zákona č. 114/92 Sb.

D.3.3	Ochrana vodních zdrojů a toků

Ochranná pásma vodních zdrojů

V řešeném zájmovém území se nevyskytují zdroje podzemních ani povrchových vod užívaných pro veřejné zásobování vodou. Některé zdroje jsou v okrajových oblastech využívány pro individuelní zásobování.

Ochranná pásma vodních zdrojů I. stupně jsou v řešeném území vyhlášena ve třech lokalitách, ve všech případech se všek jedná o vodohospodářské objekty, nikoliv o vodní zdroje.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

Větší jižní část řešeného území leží v CHOPAV Severočeská křída.

Záplavové území

Pro vodní tok Mohelka bylo stanoveno záplavové území Q100, aktivní zóna stanovena nebyla.

Na základě zkušeností s povodněmi v obci Jeřmanice během posledních let bylo orientačně vymezeno území v okolí Jeřmanického potoka, které bylo zasaženo povodní. Toto území lze považovat za limit vyplývající z vlastností území.

Výkon správy vodních toků

Správci vodních toků mohou při výkonu správy vodního toku, pokud je to nezbytně nutné a po předchozím projednání s vlastníky, užívat pozemků sousedících s korytem toku. U významných vodních toků bude ponechán manipulační prostor v šířce nejvýše do 8,0 m od břehové čáry, u ostatních vodních toků nejvýše v šířce do 6,0 m od břehové čáry. Na správu vodních toků a nádrží se vztahují ustanovení Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon).

D.3.4	Ochrana půdního fondu

Zemědělský půdní fond

Zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany jsou územním limitem pro změny využívání území (dle vyhlášky MZe č. 546/2002Sb, kdy výjimkou jsou záměry realizace veřejně prospěšných, zejména liniových staveb, realizace navržených prvků ÚSES, některá opatření navyšujících ekologickou stabilitu území (př. zalesňování vytipovaných pozemků, zakládání remízů ve scelených nadměrných honech orné půdy, apod.) podléhající příslušnému povolovacímu řízení a schvalovacímu procesu (důvodem je trvalá změna druhu dotčeného pozemku a způsob jeho využití – oproti pěstování energetických plodin a rychle rostoucích dřevin).

Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti – meliorace

Část zemědělských pozemků v řešeném území byla v minulosti meliorována plošným drenážním odvodněním. Dle základní grafické evidence Státní zemědělské vodohospodářské správy Liberec bylo v řešeném území v roce 1978 provedeno plošné odvodnění o výměře 28 215 m2, v roce 1982 349 093 m2, v roce 1985 34 194 m2 (tj. celkem 411 502 m2, tj. cca 13,5 % z celkové výměry ZPF v řešeném území), rovněž pro odvodnění těchto ploch byly vybudovány zatrubněné linie svodné soustavy zaústěné do zdejších recipientů. Pouze plocha meliorovaná v roce 1978 je aktuálně orně využívána, plochy realizované později jsou dnes tvořeny souvislými travními porosty luk a pastvin – z tohoto důvodu existuje teoretický předpoklad, že soustavy jsou za hranicí své funkčnosti (na evidovaných plochách se místy vyskytují i nárosty vlhkomilných dřevin a keřů a tyto lokality jsou charakteru nevyužívaných bažin), avšak pro trvalé změny způsobů využívání zůstávají tyto lokality i nadále územním limitem.

D.3.5	Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Územním limitem je obecně existence lesních porostů (VKP dle § 3 ze zákona č. 114/1992 Sb., viz. kap. C.3.2). Dle zákona č. 289/1996 Sb. o lesích..., oddíl druhý, § 14, odst. 2, je pro uvažované změny využívání území limitujícím prvkem ochranné pásmo 50 m od okraje lesa (v praktickém rozhodování o umísťování staveb může být odsouhlasením orgánu státní správy lesů tato vzdálenost zkrácena na délku střední výšky sousedícího porostu v mýtném věku).

D.3.6	Nerostné suroviny

Ochrana ložisek nerostných surovin je zabezpečena právními předpisy (zákon č. 366/2000 Sb. – geologický zákon, zákon 44/1988, zákon č. 439/1992 Sb. – horní zákon a předpisy souvisejícími), vyhlášenými chráněnými ložiskovými územími (CHLÚ) a dobývacími prostory (DP).

V řešeném území jsou evidovány následující geologické jevy:

Poddolovaná území

Tab.: C.3.6.a  Poddolovaná území

| Číslo | Název | Surovina | Rozsah | rok pořízení záznamu | Stáří | Klíč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeřmanice | železné rudy | ojedinělá | 1983 | neznámé | 2662 |

Zdroj: Geofond

D.3.7	Ochranná pásma silniční sítě a dopravní INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo železniční trati

- celostátního významu (č. 030): 60 m od osy koleje.

Ochranná pásma silnic

- rychlostní silnice (R-35): 100 m od osy přilehlého jízdního pásu,

- silnice III. třídy (III/2874, III/2875, III/2876 a III/2878): 15 m od osy vozovky.

Hluková izofona

- 55 dB(A) – zakreslena v koordinačním výkrese.

D.3.8	Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok (dále jen ochranná pásma), která jsou stanovena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Ochranná pásma vodovodních řadů

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5 m,

- u vodovodních řadů nad průměr 500 mm 2,5 m.

Ochranná pásma kanalizačních stok

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny kanalizační stoky na každou stranu:

- u kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m,

- u kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m.

Pásmo ochrany prostředí kanalizačních objektů

Velikost pásma ochrany prostředí ČOV a čerpacích stanic kanalizace je zohledněn v TNV 75 6011 Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení:

- u čerpací stanice s výpočtovou kapacitou nad 500 m3/den bude ochranné pásmo stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb.

D.3.9	OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTROROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ

Energetický zákon č. 458/2000 Sb. stanoví ochranná pásma v § 46 následovně:

- u nadzemního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně – pro vodiče bez izolace je ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče na obě strany,

- u nadzemního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně – pro vodiče s izolací základní je ochranné pásmo 2 m od krajního vodiče na obě strany,

- u nadzemního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně – pro závěsná kabelová vedení je ochranné pásmo 1 m od krajního vodiče na obě strany,

- u nadzemního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně je ochranné pásmo 12 m od krajního vodiče na obě strany,

- u podzemního vedení s napětím do 110 kV včetně je ochranné pásmo 1 m po obou stranách krajního kabelu.

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami :

- u stožárových stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí je ochranné pásmo 7 m,

- u kompaktních zděných stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí je ochranné pásmo 2 m,

- u vestavných elektrických stanic je ochranné pásmo 1 m od obestavění.

U zařízení vybudovaných před účinností zákona č. 458/2000 Sb. zůstávají zachována ochranná pásma podle dříve platných předpisů (Vládní nařízení č. 80/1957 a Vyhláška MPE č.153/1961):

- u nadzemního vedení VN je ochranné pásmo 10 m (v lesních průsecích 7 m) na každou stranu od krajního vodiče,

- u stožárových trafostanic VN/NN se stanoví šířka ochranného pásma jako u vedení VN,

- u nadzemního vedení od 60 do 110 kV včetně je ochranné pásmo 15 m na každou stranu od krajního vodiče,

- u kabelového vedení všech napětí je ochranné pásmo 1 m na každou stranu,

- ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 30 m měřené kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice.

D.3.10	OCHRANNÁ PÁSMA spojových ZAŘÍZENÍ

Telekomunikace

Zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. v § 92 stanoví ochranná pásma podzemních telekomunikačních vedení do vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení.

Radiokomunikace

Podle Zákona o telekomunikacích č. 151/2000 Sb. § 92 platí ochranná pásma pro ostatní telekomunikační zařízení (kromě podzemních telekomunikačních vedení), pokud na ně bylo vydáno územní rozhodnutí. Ochranné pásmo kolem stanice na Javorníku je zakresleno v koordinačním výkrese.

D.3.11 Ochrana před záplavami

Dle zákona č. 254/2001 Sb. (dále jen vodního zákona) – povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod.

Pro ochranu území před záplavami jsou stanovena záplavová území vodních toků, což jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Řešeným územím protéká řeka Mohelka, na níž je stanoveno záplavové území Q100, aktivní zóna stanovena nebyla. Na základě zkušeností s povodněmi v obci Jeřmanice během posledních let bylo orientačně vymezeno území v okolí Jeřmanického potoka, které bylo zasaženo povodní.

Územní plán respektuje tato záplavová území a vyjma plochy pro čistírnu odpadních vod a ploch pro dopravu (úprava mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn včetně souvislostí) v nich nenavrhuje zastavitelné plochy.

D.3.12	Zastavěné území

Zastavěné území bylo vymezeno dle zákona č. 183/2006 Sb. územním plánem. Podrobněji kapitole C.1.2.

D.4	Odůvodnění koncepce veřejné infrastruktury

D.4.1	Dopravní infrastruktura

D.4.1.1	Základní silniční síť

Základní síť silnic je ve správním území obce Jeřmanice tvořena silnicemi:

- R-35,

- III/03520,

- III/27814,

- III/2873,

- III/2874,

- III/2876,

- III/2877.

Rychlostní silnice R-35

Návrhová kategorie silnice R-35 R 22,5/80 je v souladu s výhledovou kategorizací dálniční a silniční sítě pro Liberecký kraj dle programu Ředitelství silnic a dálnic ČR. Stávající mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Rádelský Mlýn je funkční ve stísněných poměrech v údolích řeky Mohelky a Jeřmanického potoka. Poloměry směrových křižovatkových oblouků jsou nedostatečné a neodpovídají návrhovým rychlostem. Je navrhována přestavba této křižovatky do odpovídajících parametrů s návaznostmi křižovatkových větví na trasu silnice I/65.

Silnice III/03520

Ve vazbě na dopravní význam silnice je navrhována kategorie S 6,5/50.

Lokální komunikační závady, především v nevyhovujících šířkových a směrových poměrech, musejí být odstraňovány ve vztahu k normovým parametrům návrhové kategorie silnice.

Silnice III/27814

Je nejvýznamnější silnicí III. třídy uspokojuje radiální vztahy ve směrech na města Liberec a Český Dub, návrhová kategorie S 7,5/60. Stávající směrové a šířkové poměry jsou adekvátní k návrhové kategorii.

Z důvodů zvýšení celkové bezpečnosti jsou navrhovány v silniční dopravě lokální úpravy geometrických tvarů křižovatky se silnicí III/03520 a křižovatek s místními komunikacemi včetně zajištění odpovídajících rozhledových poměrů, v autobusové dopravě vybudování zálivů pro vozidla v místech autobusových zastávek a v pěší dopravě zabezpečení přístupů k autobusovým zastávkám nebo v kříženích pěších tras ve směru na hřeben Javorníku.

Silnice III/2873

Kategorie silnice S 6,5/50 odpovídá jejímu dopravnímu významu.

Komunikační závady, především v nevyhovujících šířkových a směrových poměrech v části Žižkov, musejí být odstraňovány ve vztahu k normovým parametrům návrhové kategorie silnice.

Silnice III/2874

Silnice má místní význam z křižovatky se silnicí III/2873 v propojení na obec Rádlo, kategorie silnice S 6,5/50.

Komunikační závady, především v nevyhovujících šířkových poměrech musejí být odstraňovány ve vztahu k normovým parametrům návrhové kategorie silnice.

Silnice III/2876

Silnice III/2876 má pro obec Jeřmanice dopravní význam především ve zpřístupnění centra obce a v radiálních vztazích ve směrech na obce Dlouhý Most (cíl Liberec) a Rádlo (cíl Jablonec nad Nisou). Je vedena v souběhu se železniční tratí a silnicí R-35, prochází v severovýchodním směru zastavěným územím obce.

Ve vazbě na nezbytné zvyšování bezpečnosti silničního provozu jsou navrhovány úpravy křižovatkových oblouků a zlepšení rozhledové poměrů křižovatek se silnicemi III/2877, III/2873 a místními  komunikacemi.

Komunikační závady, především v nevyhovujících šířkových a směrových poměrech, musejí být odstraňovány ve vztahu k normovým parametrům návrhové kategorie silnice.

Silnice III/2877

Silnice má celkovou délku 425 m a je vedena v souběhu se silnicí III/2876 a dopravně zpřístupňuje jen plochy železniční stanice.

Komunikační závady, především v nevyhovujících šířkových poměrech musejí být odstraňovány ve vztahu k normovým parametrům návrhové kategorie silnice.

D.4.1.2	Místní komunikace

Do nových ploch obytné zástavby v severozápadní a centrální části obce jsou navrhovány místní obslužné komunikace v odpovídajících kategoriích šířkového uspořádání pro bezpečný obousměrný provoz na dvoupruhových nebo i jednopruhových komunikacích s výhybnami. Úpravy šířkového uspořádání jsou také navrhovány u dopravních přístupů k odstavným plochám v centru obce.

U ostatních místních stávajících propojení musejí být lokální komunikační závady, především v nevyhovujících šířkových a směrových poměrech, odstraňovány ve vztahu k normovým parametrům návrhové kategorie.

D.4.1.3	Autobusová doprava

Ve vazbě na nutné zvýšení celkové bezpečnosti silničního provozu jsou v prostoru autobusových zastávek navrhovány zálivy pro vozidla a bezpečné pěší přístupy.

Stávající nově vybudovaná autobusová otočka u silnice III/2783 (vazba na MÚK Jeřmanice, silnice R-35) má dostatečné stavebně-technické parametry.

D.4.1.4	Železniční doprava

Územím obce Jeřmanice prochází úsek č. 030 železniční tratě (Pardubice) Jaroměř – Liberec. V km 150 je situována železniční stanice Jeřmanice. Stávající poloha železniční tratě v území je stabilizována.

Z důvodů nevyhovujícího stavebního stavu nádražní budovy je navrhována celková rekonstrukce se zvýšením prvků vybavenosti a služeb pro cestující veřejnost i partnery ČD. Stávající charakterově a provozně nerozlišený přednádražní prostor se navrhuje k úpravě s vymezením průjezdného profilu, odstavných stání pro osobní vozidla nebo pěších ploch.

Z hlediska širších vztahů mezi městy Liberec – Turnov – Praha je navrhovaná modernizace tratě v rozsahu výhledového železničního koridoru. Mezi Libercem a Turnovem je koncipována přímá trasa mimo území obce Jeřmanice. Stávající úsek č. 030 celostátní dráhy se tak navrhuje k přeřazení do sítě drah regionálních.

D.4.1.5	Doprava v klidu

Koncepční návrh Rekreačně-sportovního areálu Obří sud – Javorník také řeší kapacitní odstavnou plochu pro motorizované návštěvníky s napojením na silnici III/27814.

D.4.1.6	Pěší, turistické a cyklistické trasy

Řešeným územím prochází multifunkční turistický koridor, tzv. Nová hřebenovka, který zahrnuje cyklo, pěší a běžecké lyžování. Cyklo část prochází řešeným územím od Milířů (návaznost na obec Rádlo) po silnici III/2874 po stávající cyklotrase, dále po mostě přes R35 a po silnici III/2876 po stáv. cyklotrase k nádraží ČD. V tomto místě začíná nově navržená část cyklotrasy „Nová hřebenovka“ přes Sibiř, dále přechází silnici III/27814 a pokračuje na sil. III/03520 a dále na Javorník. Pěší část prochází územím obce Jeřmanice v obdobné trase jako cyklo, pouze část směrem na Javorník se odklání jižněji kratší cestou lesem. V celé délce se jedná o stávající značené turistické trasy. Část týkající se běžeckého lyžování není do ÚP promítnuta, protože průchod této trasy dle dostupné dokumentace „Nové hřebenovky“ je na území obce značně problematický, nedořešený a v některých úsecích nereálný. Územní plán nevylučuje využití stávajících komunikací v zimním období pro běžecké lyžování, toto je však třeba v podrobnější dokumentaci zkoordinovat s ostatními funkcemi těchto komunikací, zejména dopravní obsluhou území.

Vzhledem k nižším intenzitám pěšího provozu nejsou navrhovány alespoň jednostranné chodníky podél průtahů silnic III. třídy, ale jen v kratších úsecích v centrální části obce.

V rozsahu cyklotras, které jsou vedeny v trasách silnic III/2874 a III/2876, se navrhují dílčí úpravy především šířkového uspořádání nebo zlepšení přehlednosti v křižovatkách z důvodů zvýšení bezpečnosti cykloturistického provozu.

Pro zvýšení atraktivity pěší turistiky a cyklistické dopravy je nezbytné zkvalitňovat zázemí a celkový servis pro turisty a cykloturisty.

Na kříženích pěších, turistických a cykloturistických tras s automobilovým provozem je nutno organizačními nebo stavebně-technickými opatřeními zvyšovat celkovou bezpečnost.

D.4.1.7	Hluk z dopravy

V souladu s potřebným omezováním nepříznivých dopadů hluku z dopravy jsou navrhována urbanistická, dopravně-organizační a technická opatření:

- souběžné protihlukové clony s trasou silnice R-35,

- vhodné urbanistické řešení územních celků na území obce,

- situování takových objektů u komunikace, jejichž funkce nevyžaduje protihlukovou ochranu,

- ochranná zeleň,

- ochrana vnitřního prostředí objektů.

D.4.2	Technická infrastruktura

D.4.2.1	Vodní hospodářství

D.4.2.1.1	VODNÍ toky

Řešeným územím protékají dva významnější vodní toky, jedná se o Mohelku a Jeřmanický potok (číslo hydrologického pořadí 01 – 05 – 02 – 034).

D.4.2.1.1	VODNÍ NÁDRŽE

Stávající vodní nádrže na území obce jsou zachovány, nové územní plán nenavrhuje. Pro návrh vodních nádrží představující smysluplný protipovodňový účinek nejsou v obci vhodné podmínky.

D.4.2.1.2	ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Obec Jeřmanice je zásobována z vybudovaného skupinového vodovodu dvoupásmového systému řízeného třemi vodojemy. Skupinový vodovod je součástí Oblastního vodovodu Liberec. Majitelem je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, provozovatelem Severočeské vodárny a kanalizace. Počet napojených obyvatel na vodovod pro veřejnou potřebu je 25 %.

Územím obce prochází přivaděč oblastního vodovodu z čerpací stanice Záskalí do vodojemu Jeřmanice 2 x 3 000 m3. Voda pro obec je odebírána řadem PVC 160 do vodojemu Jeřmanice 300 m3 (538,00/534,70 m n.m.). Odtud je vodovodní síť zásobena gravitačně řadem PVC 160. Součástí tohoto vodojemu je čerpací stanice, která dále dopravuje vodu do vodojemu Dlouhý Most 300 m3 (538,00/534,70 m n.m.). Součástí vodojemu Jeřmanice 2 x 3000 m3 je čerpací stanice Jeřmanice s kapacitou 75 l/s, která čerpá vodu propojem LTH 450 do vodojemu Oblouková v Jablonci nad Nisou. Na tomto propoji je odbočka s redukčním ventilem pro část Dlouhého Mostu a část Jeřmanic.

Rozdělení tlakových pásem je následující: dolní tlakové pásmo odebírá vodu z vodojemu 2 x 3000 m3 dvěma zásobními řady. První vede do osady Fibich a dále pokračuje do osady Horní Podlesí, která je součástí obce Dlouhý Most. Druhý zásobní řad vede přes obec do vodojemu 2 x 150 m3, kde čerpací stanicí je voda čerpána do dvojice vodojemů 2 x 150 m3 (538,00/534,70). Na zásobní a výtlačné řady obcí jsou napojeny rozvodné řady obce.

Stávající vodohospodářské objekty jsou funkční a kapacitně vyhovující. I pro plánovaný rozvoj obce. Dle evidence provozovatele je na veřejný vodovod napojeno cca 25 % obyvatel, dle evidence ČSÚ je zásobování vodou na cca 97,7 % obyvatel, lze tedy předpokládat, že ostatní obyvatelé obce jsou zásobováni individuálně ze studní.

Stávající vodovodní síť – rozváděcí řady je celkem v uspokojivém stavu, ale je nutné počítat s její postupnou modernizací. Vlastní síť pro potřeby rozvoje obce bude vyžadovat rozšíření o nové vodovodní řady. Celková koncepce rozvoje zásobování pitnou vodou je v souladu s koncepcí provozovatele vodovodu – SčVK a.s. závod Vratislavice nad Nisou.

D.4.2.1.3	Odkanalizování

Obec Jeřmanice nemá v současné době vybudován kanalizační systém pro veřejnou potřebu, ani ČOV. Zástavba v obci je rozptýlená, terén je proměnlivý. Obcí protéká několik vodotečí, nejvýznamnější je Jeřmanický potok, který náleží do povodí Mohelky.

V současné době odpadní splaškové vody odtékají od cca 20% obyvatel po předčištění v septicích do místních vodotečí. Část domů – cca 40% má vybudované bezodtokové jímky s následným vyvážením na ČOV Liberec, 40% obyvatel vypouští nečištěné odpadní splaškové vody přímo do vodotečí. Dešťové vody jsou odváděny přímo do vodotečí.

Územní plán navrhuje kanalizační systém dle podkladů firmy Envitech, přičemž je rozšířen tak, aby umožnil odkanalizování většiny navržených zastavitelných ploch. Plochy, jejichž připojení na kanalizační systém by bylo neekonomické budou řešeny individuálně.

V současné době se připravuje výstavba kanalizace, která bude zahájena po vydání stavebního povolení, o které je zažádáno.

Základní koncepce čištění odpadních splaškových vod na ČOV

Pro čištění odpadních splaškových vod je navržena čistírna odpadních vod s koncovou kapacitou 1 200 obyvatel (zastavitelná plocha T.1). V současné době byla stavebně zahájena první etapa s kapacitou 400 EO. Jedná se především o vybudování hrubého předčištění a části aktivace.

Čistírna odpadních vod je navržena za následujících předpokladů:

- na čistírnu nebudou přivedeny žádné významné zdroje průmyslové odpadní vody,

- odpadní vody budou přivedeny oddílnou kanalizací,

- návrh neuvažuje s balastními vodami.

Čistírna pracuje na principu nízkozatěžovaného průtočného systému s aerobní stabilizací kalu a obsahují vstupní čerpací stanici (dle potřeby), mechanické předčištění na jemných česlích.  Dále jsou čistírny uspořádány ve dvou biologických linkách (kromě AČB 250 – jednolinková) s oddělenou míchanou denitrifikací, aktivací s jemnobublinovými aeračními elementy a vestavěnými typovými vertikálními dosazovacími nádržemi. V provzdušňované kalové nádrži probíhá stabilizace přebytečného aktivovaného kalu, na odtoku z ČOV se provádí měření průtoku vyčištěných vod. Součástí čistíren je i řídící systém, umožňující nastavení režimu provozu podle skutečného zatížení ČOV a snižující provozní náklady a nároky na obsluhu.

V závislosti na požadavcích technologie každý typ ČOV může být rozšířen o srážení fosforu, terciální stupeň dočištění, zařízení na akumulaci, úpravu a čištění svážených fekálních vod,  případně o zařízení na odvodnění přebytečného kalu nebo o zajištění dálkového přenosu dat.

Kapacita čistírny je dostatečná i pro plánovaný rozvoj.

Dešťová kanalizace a odvedení dešťových vod

Dešťové vody budou podle místních možností řešeny separátně. Jejich odvod bude směrován především do vodotečí a silničních příkopů. U nových zpevněných ploch budou při  jejich odvodnění použity v případě potřeby účinné záchytné prostředky (zejména separace c10-c40).

D.4.2.2	Energetika

Základní energetická koncepce

Energetická koncepce obce Jeřmanice je založena na elektrické energii. Obec není plynofikována a s plynofikací se nově nepočítá. V obci se nevyskytují centrální zdroje tepla. Hlavní energií pro vytápění a ohřev TUV bude elektrická energie. Postupně bude vytěsňováno využívání nekvalitního hnědého uhlí a zvyšován podíl ekologického vytápění – elektrická energie, tepelná čerpadla, biomasa apod.

Elektrická energie

V řešeném území je umístěna transformovna TR 110/35 kV Jeřmanice. Tato transformovna je napájena vedením 110 kV – V365 a V366 z TR 400/110 kV Bezděčín, dále je propojena vedením V1546 s TR Noviny a vedením V364 s TR Jablonec nad Nisou Sever. Kapacita rozvodů 110 kV se zvýší po posílení vedení V365 a V366 na průřez AlFe 240 mm2, které je plánováno na rok 2012 a po výměně transformátoru 350 MVA v TR 400/110 kV Bezděčín, která je plánovaná na rok 2013.

Zásobování elektrickou energií zajišťuje společnost ČEZ-distribuce, a.s. Dodávka elektrické energie v území je zajištěna prostřednictvím venkovních distribučních rozvodů VN – 35 kV, trafostanic VN/NN a rozvodů NN.

Realizací návrhů územního plánu dojde k navýšení odběru elektrické energie cca o 3,5 MW. Nové lokality budou připojeny ze stávajících rozvodů NN po jejich posílení a rozšíření, z nových rozvodů NN a z nově navržených trafostanic. Rozvody NN nejsou předmětem územního plánu. Úprava rozvodů NN, posílení stávajících trafostanic a stavba nových trafostanic budou realizovány na základě žádostí o připojení nových odběrných míst v souladu s energetickým zákonem. Rozmístění nových trafostanic bude upřesněno v návaznosti na probíhající zástavbu lokalit.

Na elektrických rozvodech budou provedeny následující úpravy:

- vybudování trafostanic TN1. TN2, TN3 a TN4 s přívodem vrchním vedením VN 35 kV,

- posílení přívodních vedení V365 a V366 – 110 kV z TR 400/110 kV Bezděčín.

Zásobování teplem

Obec není plynofikována. S plynofikací se nepočítá. V obci se nevyskytují centrální zdroje tepla. Základním palivem pro vytápění bude elektrická energie, doplňkovými zdroji tepelná čerpadla a biomasa.

D.4.2.3	Spoje

Telekomunikace

Místní telefonní rozvody nejsou předmětem územního plánu. Řešeným územím procházejí dálkové optické kabely ve vlastnictví společností Telefónica O2, České radiokomunikace a ČEZnet. V oblasti telekomunikací není třeba návrhů.

Radiokomunikace

Radioreléové trasy Českých radiokomunikací a mobilních telefonních operátorů jsou zakresleny v grafické části odůvodnění ÚP. V oblasti radiokomunikací není třeba návrhů.

D.4.2.4	Odpady

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jeřmanice je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Jeřmanice č. 1/2007. Komunální odpad je v obci Jeřmanice tříděn na papír, nápojové kartony a plasty, sklo, PET lahve, objemný odpad a nebezpečný odpad.

Tříděný odpad je v obci Jeřmanice soustřeďován do určených barevně rozlišených sběrných kontejnerů, které jsou umístěny na vyhrazených místech. Pro odkládání nebezpečného odpadu je prováděn ambulantní svoz a to min. dvakrát ročně. Termíny jsou vždy včas oznámeny občanům obce místně obvyklým způsobem. Sběr objemného komunálního odpadu je zajišťován ve sběrném dvoře Proseč nad Nisou. Pro odložení stavebního odpadu je možné kromě odložení ve sběrném dvoře objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.

Oficiální skládka na území obce není. Sklo a plasty jsou předávány k dalšímu využití různým zpracovatelům mimo řešené území. Na území obce není zařízení na zneškodňování nebezpečných odpadů. Nebezpečné odpady jsou odváženy a předávány oprávněným osobám a firmám k dalšímu využití či zneškodnění sídlícím mimo řešené území.

Územní plán nenavrhuje na území obce Jeřmanice skládky odpadů, překladiště odpadů ani zařízení na využití nebo likvidaci odpadů.

D.4.3	Občanské vybavení veřejné infrastruktury

Stávající stav

Vzhledem k velikosti obce a především vzhledem ke snadné (R-35 – 10 min.) dostupnosti vyššího občanského vybavení krajského města je zázemí občanského vybavení obce odpovídající. Pro vznik případných dalších zařízení občanského vybavení (např. školská, zdravotní nebo sociální) není limitující nedostatek vhodných ploch jako především jejich ekonomická realizovatelnost.

Vzhledem k filozofii územního plánu, která se drží komplexního pojetí a pohledu na území v souladu s duchem stavebního zákona, není smysluplné plošně členit centrální části obce (kde je především soustředěno občanské vybavení) na jednotlivé dílčí funkce, zejména proto, že tyto se mohou během doby platnosti ÚP měnit bez podstatného vlivu na charakter užívání území. Proto je převážná část stávající občanské vybavenosti v obci zařazena do ploch smíšených obytných – centrálních, které v sobě zahrnují širší spektrum činností při zajištění minimalizace vzájemných negativních vlivů.

Pobočka České pošty je k dispozici v obci Dlouhý Most (ukládací a podací pošta) a  doručovací poštou pro obyvatele Jeřmanic je pošta Liberec 2, Policie ČR sídlí v Hodkovicích nad Mohelkou.

Pověřený obecní úřad a stavební úřad se nachází v Liberci.

V obci se nenachází základní škola ani mateřská školka. Nejbližší mateřská školka je v obci Dlouhý Most, využívány jsou i mateřské školky v Liberci. Do základní školy žáci vyjíždějí do škol v Dlouhým Mostě, v Liberci, popř. v Hodkovicích nad Mohelkou, střední a vyšší školství je k dispozici v Liberci a Jablonci nad Nisou.

V budově bývalé školy se nachází knihovna a Kulturní Jizba.

Zdravotní středisko obyvatelé využívají v Dlouhém Mostě, v Hodkovicích nad Mohelkou a v Liberci. Sociální péče je k dispozici v Liberci.

Odůvodnění návrhů

V současné době již zpravidla není možné předjímat, na kterém konkrétním místě v obci by mělo vzniknout konkrétní zařízení občanského vybavení, proto územní plán vymezuje jak stávající, tak navržené plochy smíšené obytné – centrální, jež vznik občanského vybavení umožňují v rámci daných regulativů ve vhodných polohách v centru obce.

Pro zvýšení nabídky sportovně rekreačních aktivit, jak letních, tak zimních je navržena plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport OT.1, na které je připravován Rekreačně sportovní areál Obří Sud – Javorník.

Drobná zařízení občanského vybavení místního významu lze umisťovat v souladu s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití i na plochách bydlení.

D.4.4	Veřejná prostranství

D.4.4.1	Stávající stav

Za veřejná prostranství jsou v souladu s § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích považována všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V ÚP je kostra veřejných prostranství tvořena zejména plochami veřejných prostranství – komunikace, které v sobě zahrnují komunikace místní obslužné, komunikace ostatní i komunikace pěší, dále pak plochami veřejných prostranství – zeleň, které představují zejména plochy veřejně přístupné plochy zeleně i plochy parkově upravené.

D.4.4.2	Odůvodnění návrhů

V rámci ploch veřejných prostranství – komunikace jsou navrženy především místní komunikace. Pro veřejná prostranství dle § 7, odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. nejsou vymezeny samostatné plochy, tato veřejná prostranství budou součástí dotčených zastavitelných ploch přičemž jejich konkrétní umístění bude řešeno na základě podrobnějších informací v rámci podrobného řešení zástavby konkrétní plochy nebo v rámci územní studie, jejíž zpracování podmiňuje využití některých dotčených ploch. Navržena je plocha veřejných prostranství – zeleň PZ.1 v centru obce, která by měla sloužit jako parkově upravené zelené srdce obce a dále plocha PZ.2, která bezprostředně navazuje na navrženou plochu bydlení B.1 a na které se předpokládá vznik izolační zeleně zejména ve vztahu k přiléhající železniční trati, zároveň se v rámci této plochy předpokládá splnění ustanovení § 7, odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. pro plochu bydlení B.1.

Veřejná prostranství mohou vznikat dle místních podmínek i na jiných plochách s rozdílným způsobem využití v souladu s regulativy jednotlivých ploch, neboť vznik veřejných prostranství je pro obec žádoucí.

D.4.5	Civilní ochrana

D.4.5.1	Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Proti proudu vodních toků protékajících územím obce Jeřmanice neleží žádná vodní nádrž, jejíž případné protržení by mohlo představovat bezpečnostní riziko pro obec. Dle dostupných podkladů (GIS KÚLK) není obec Jeřmanice ohrožena průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní. Není proto nutná ochrana řešeného území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.

D.4.5.2	Zóny havarijního plánování

V řešeném území se nenachází žádná zóna havarijního plánování.

Na území obce Jeřmanice se vyskytují rizika mimořádných událostí pouze I. a II. stupně. Potenciálním nebezpečím mohou být sesuvy půdy (I. stupeň). Havárie v silniční dopravě (R 35) a železniční dopravě (trať 030 v úseku Rychnov u Jablonce n. N. – Jeřmanice – Pilínkov), sněhová kalamita, popř. přívalové deště a povodně (Jeřmanický potok) jsou rizika zařazená do II. stupně (uvedena v Havarijním plánu ORP Liberec).

Na vzniku mimořádných událostí se mohou podílet i další vlivy:

- havarijní znečištění půdy a vod lehkými topnými oleji z kotelen

- havárie v silniční a železniční dopravě s možností úniku nebezpečných látek (kyseliny, chlór aj.)

- požáry a výbuchy (plynovody a zásobníky plynů, benzín, hořlaviny)

- pády střech, zejména u  zařízení, kde se shromažďuje větší počet osob

Z hlediska bezpečnosti patří území obce k méně rizikovým.

D.4.5.3	Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

Na území obce se nevyskytují stálé úkryty ani improvizované úkryty. Nejbližší stálé úkryty jsou v Liberci a v Hodkovicích nad Mohelkou. S novou výstavbou úkrytů se nepočítá.

Obecně mohou být vytipovány další sklepní úkryty v domech, do kterých se sejdou okolní obyvatelé, kteří tuto možnost nemají. Jedná se o úkryty improvizované – IÚ, které mohou být svépomocně upravovány podle Metodické příručky MV-Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – HZS.

V nově stavěných a rekonstruovaných domech a objektech vybavenosti by bylo vhodné pamatovat na vyčlenění vhodných prostor pro potřeby ukrytí obyvatel, a to v odpovídajících doběhových vzdálenostech cca 300 m od místa ukrytí nebo 5 minut chůze.

Územní požadavky z hlediska ukrytí obyvatelstva nejsou.

D.4.5.4	Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Charakter řešeného území, průmyslový potenciál a velikost osídlení nedává předpoklad pro plošnou hromadnou katastrofu, která by si vyžádala okamžité zajištění a soustředění velkého množství evakuovaných osob.

V případě naléhavé potřeby lze ke krátkodobé evakuaci osob postižených mimořádnou událostí využít objekty, které jsou ve správě obce:

- obecní úřad,

- objekt bývalé základní školy.

Zdravotní zabezpečení může zajistit lékařská služba z Liberce. Pohotovostní služba v obci není. Záchranou službu zajišťuje nemocnice v Liberci.

D.4.5.5	Skladování materiálu CO a humanitární pomoci

Na území obce nejsou umístěny sklady CO. Podle nové celostátní organizace budou prostředky CO prostřednictvím HZS, územního odboru, dodávány z centrálního skladu podle vzniklé potřeby obce.

Se zřízením humanitární základny se v řešeném území nepočítá. V případě potřeby si starosta vyžádá dodání potřebné pomoci prostřednictvím KOPIS – Krajské operační a informační středisko HZS.

Výdejní sklad v obci bude určen podle potřeby v některém z obecních objektů.

D.4.5.6	Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce

Převládající využití území je neslučitelné s jakoukoliv průmyslovou činností ohrožující životní prostředí. Ve stávajících výrobních i zemědělských provozech nedochází k podstatnému narušování životního prostředí. Nepočítá se s žádným vyvážením nebezpečných látek mimo území obce.

D.4.5.7	Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Odpovědnost za provedení souboru opatření vedoucích k obnově lokality dotčené mimořádnou událostí do úrovně přírodního a přirozeného standardu přísluší dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů, § 24, odst. 2, písm. g) a h) právnické a podnikající fyzické osobě, u které došlo k havárii. Ta je povinna zabezpečit asanační práce podle pokynů správních úřadů nebo obcí a zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její likvidace.

V případě, že není znám původce mimořádné události, odpovídá za provedení asanace ten, kdo provádí likvidaci mimořádné události (orgán státu nebo územního celku např. správce vodního toku).

Podle zákona č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému zajišťuje HZS koordinovaný postup složek podle § 4 zákona do systému začleněných, a to včetně zařízení bez právní subjektivity.

Vyhlášení stavu nebezpečí na celém území je všeobecná výstraha dávaná akusticky sirénou s následnou tísňovou informací z místních nebo hromadných informačních prostředků.

Navrhuje se zachovat tyto zdroje požární vody:

- hydrantová síť veřejných vodovodů,

- Jeřmanický potok s možnými místy odběru pro těžkou požární techniku,

- vodní nádrže.

Odvoz trosek a nekontaminovaných sutí lze provést na povolené skládky inertních materiálů, ostatní a nebezpečné odpady do příslušných zařízení v okolí podle charakteru odpadu.

Nakládání s uhynulými zvířaty je řešeno příslušnými útvary Státní veterinární správy ČR (Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, Inspektorát Liberec) ve spolupráci s Veterinárním asanačním ústavem.

Služby pohřebnictví zajišťují např. pohřební služby z Liberce. Nejbližší krematorium je v Liberci.

Materiál pro záchranné práce, jakož i dopravní prostředky a mechanismy, zajistí obecní úřad ve spolupráci s místními firmami.

D.4.5.8	Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V řešeném území se nevyskytují ohrožující nebezpečné látky a není proto nutné řešit ochranu před jejich vlivy.

D.4.5.9	Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou zabezpečují dle směrnice ministerstva zemědělství orgány krizového řízení, kterými jsou na území Libereckého kraje – Krajský úřad a obce s rozšířenou působností. Spolupracují s hlavními provozovateli vodovodů, orgány hygienických služeb. Pro zabezpečení úkolů NZV mohou obce požádat Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje o zřízení zařízení CO pro nouzové zásobování vodou. Denní potřeba nouzového zásobování vodou pro obec Jeřmanice je 5,9 m3/den. Jako vodní zdroj by byl použit zdroj Dolánky o kapacitě 22 464 m³/den nebo zdroj Libíč o kapacitě 14 688 m³/den. Pro nouzové zásobení budou využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě. Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuálních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

Nouzové zásobování území elektrickou energií je řešeno provozním řádem správce rozvodné sítě.

D.5	Odůvodnění koncepce uspořádání krajiny

D.5.1	vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

D.5.1.1	Základní princip

Z důvodu přehlednosti, srozumitelnosti a jednoznačnosti územního plánu jsou veškeré regulace vztahující se k plochám vztaženy k jasně vymezeným plochám s rozdílným způsobem využití (viz. kapitola F územního plánu). Stejným způsobem je přistupováno i k plochám krajiny, proto není nad plochami s rozdílným způsobem využití vymezena další vrstva ploch pro definici podmínek využití krajiny, ale tyto podmínky jsou sloučeny s podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití do jedněch jasných regulativů.

Dále jsou formulovány principiální zásady, které je v zájmu zachování původního charakteru a typických znaků krajinného rázu třeba zachovávat. Jedná se zejména o ochranu krajinných dominant (viz grafická část – hlavní výkres), ochranu zvyšování podílu vysoké zeleně na vhodných místech v krajině apod.

D.5.1.2	krajinářské členění řešeného území

D.5.1.2.1	Oblasti (OKR) a podoblasti (POKR) krajinného rázu

Dle „Vymezení oblastí krajinného rázu Libereckého kraje“ (Brychtová, 2009) náleží krajina řešeného území do:

- Oblasti krajinného rázu (OKR) 02 LIBERECKO, podoblasti (POKR) 02-a Liberecká kotlina. Charakteristikou území je nevýrazná terénní modelace se zarovnaným povrchem, cca v S části s mírným terénním předělem mělce gravitujícím S směrem k Liberci, J směrem k Hodkovicím. Základní matricí je pestrá mozaika různorodých pozemků s převahou zemědělské půdy luk a pastvin (MKR prostor otevřené krajiny) a s ucelenými plochami zástavby obce historické, novodobé i připravované (MKR prostor zástavby obce). K dominantním znakům zde patří těleso rychlostní komunikace (s doprovodnými stavbami a protihlukovými stěnami) a železniční trať místy již dlouhodobě lemovaná dřevinnými nárosty.

- Oblasti krajinného rázu 06 ŽELEZNOBRODSKO – RYCHNOVSKO, POKR 06-b Rychnovsko. Část OKR je v části řešeného území charakteristické cca rovnoměrným a vyváženým zastoupením druhově homogenních ploch základních matric (MKR otevřené krajiny). Severní lesnatá část (MKR lesy Císařského kamene) je součástí většího komplexu lesa místně dominantního Císařského kamene, SZ a JZ část je tvořená současnou, zejména však připravovanou zástavbou (MKR prostoru zástavby obce), obě uvedené MKR jsou děleny prostorem zemědělských pozemků luk a pastvin (MKR otevřené krajiny).

- Oblasti krajinného rázu 07 Ještědský hřbet. V JZ části řešeného území okrajové partie Ještědského hřbetu, základní matricí jsou jednak komplexy lesů (MKR lesy Ještědského hřbetu), jednak otevřená krajina s převahou luk a pastvin s pomístným zastoupením drobných lesů a rozptýlené zástavby (MKR prostor otevřené krajiny). OKR je krajinně velmi dominantní (charakter přechází vně ř.ú.), součástí území je i silnice s dominantními alejemi. OKR je harmonickou krajinou vysokých přírodních a krajinářských hodnot, které jsou dány především cenným přírodním a kulturním prostředím a výrazným prostorovým uspořádáním (pohledová exponovanost hřbetu, pohledově ostrá hranice obou MKR). Hřbet je výrazným prostorovým předělem a dominantou široké oblasti.

Pozn.:     dle ZÚR LK je krajina řešeného území součástí OKR 16 – Železnobrodsko-Semilsko, POKR 16a - Záskalsko

Cílem ochrany krajinného rázu OKR je zachování celkového charakteru rurální krajiny s venkovskými sídly s postupným přechodem k přírodní krajině, cenného harmonického krajinného prostoru vysokých přírodních a krajinářských hodnot, který je součástí Přírodního parku Ještěd.

D.5.1.2.2	Místa krajinného rázu (MKR)

Místa krajinného rázu z hlediska tzv. mikropohledu na řešené území dle využití a reliéfu terénu jsou tvořeny cca shodným charakterem krajiny:

MKR Lesy Císařského kamene

Homogenní severovýchodní část přecházející vně ř.ú. je součástí krajinného typu tzv. „6L2 lesní krajiny“.

K možným ohrožením KR patří zábory lesních pozemků pro jakoukoliv činnost odlišnou od hlavního poslání, narušení okrajů lesa porostních plášťů a neuvážené situování obnovných prvků v pohledových horizontech a svahů.

Z hlediska funkčního využití je prostor tvořený nezastavitelnými funkčními plochami lesními a plochami lesními přírodními, v enklávách i zemědělskou půdou a v enklávách uceleného území zastavěnými územími.

Pro MKR je jako hlavní určen III. stupeň zvýšené ochrany krajinného rázu, pro plochy biocenter II. stupeň vysoké ochrany KR. Nedílnou podmínkou ochrany KR je náležité lesnické hospodaření v souladu s principy udržitelného rozvoje a v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Cíle a zásady ochrany MKR: Ochrana krajinného rázu je diferencovaná hlavně územními zájmy obecné ochrany přírody (ÚSES, VKP ze zákona). Cílem ochrany prostoru je zachování současného charakteru této části území v souladu s umožněním lesnické hospodářské činnosti dle kategorizace lesů. Ochrana KR zde působí v souběhu s podmínkami stanovenými obecnými legislativními normami a vyhláškami a nařízeními (lesní zákon, o ochraně přírody a krajiny, myslivosti...), určující je lesnická činnost dle LHP/LHO, v případě ploch přírodních lesních dle dokumentací ÚSES. K činnostem přípustným a nenarušujícím krajinný ráz patří případné vědecké a výchovné aktivity přírodní, lesní hospodaření, myslivost, územně a druhově diferencovaná rekreace a cestovní ruch, činnosti nenarušující podmínky udržitelného rozvoje a zájmy obecné ochrany přírody – pro činnosti jsou limitující podmínky ochrany přírody a krajiny stanovené orgánem ochrany přírody a krajiny. K činnostem nepřípustným patří veškeré záměry vedoucí k narušení krajinného rázu, tj. urbanizace prostoru, neuvážené umísťování obnovných prvků v lesích krajinných horizontů, zásahy do porostních plášťů v okrajích lesa a omezování jejich členitosti, rušení enkláv v okrajích lesa apod.

Ochrana krajinného rázu mimo účinnost územního plánu: Pro uchování a zkvalitnění krajinného rázu jsou důležité způsoby lesnického hospodaření (zejména ochrana porostních plášťů v okrajích lesa a jejich členitost, obnova lesů dle stanovištních podmínek, uvážlivé umísťování obnovných prvků v pohledových svazích, horizontech a vrcholcích, používání šetrných technologií při vyklizování dřevní hmoty), i náležité využívání zemědělské půdy travnatých enkláv.

MKR Lesy Ještědského hřbetu

Homogenní jihozápadní okraj ř.ú. je součástí krajinného typu tzv. „5M2  lesozemědělské krajiny“, tvořené dominantně svažitými partiemi komplexů lesa (přecházející mimo ř.ú.).

K možným ohrožením KR patří zábory lesních pozemků pro jakoukoliv činnost odlišnou od hlavního poslání, narušení okrajů lesa porostních plášťů a neuvážené situování obnovných prvků v pohledových horizontech a svazích od centra obce a silnice.

Z hlediska funkčního využití je prostor tvořený nezastavitelnými funkčními plochami lesními.

Pro MKR je jako hlavní určen II. stupeň vysoké ochrany krajinného rázu (Přírodní park Ještěd). Nedílnou podmínkou ochrany KR je náležité lesnické hospodaření v souladu s principy udržitelného rozvoje a v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Cíle a zásady ochrany MKR: Ochrana krajinného rázu je diferencovaná hlavně územními zájmy obecné ochrany přírody (Přírodní park, VKP ze zákona). Cílem ochrany prostoru je zachování současného charakteru této části území v souladu s umožněním lesnické hospodářské činnosti dle kategorizace lesů. Ochrana KR zde působí v souběhu s podmínkami stanovenými obecnými legislativními normami a vyhláškami a nařízeními (lesní zákon, o ochraně přírody a krajiny, myslivosti...), určující je lesnická činnost dle LHP/LHO prezentovaná podmínkami ochranného režimu Přírodního parku Ještěd. K činnostem přípustným a nenarušujícím krajinný ráz patří případné vědecké a výchovné aktivity přírodní, lesní hospodaření, myslivost, územně a druhově diferencovaná rekreace a cestovní ruch, činnosti nenarušující podmínky udržitelného rozvoje a zájmy obecné ochrany přírody – pro činnosti jsou limitující podmínky ochrany přírody a krajiny stanovené orgánem ochrany přírody a krajiny. K činnostem nepřípustným patří veškeré záměry vedoucí k narušení krajinného rázu, tj. urbanizace prostoru, neuvážené umísťování obnovných prvků v lesích krajinných horizontů a svahů, zásahy do porostních plášťů v okrajích lesa a omezování jejich členitosti, rušení enkláv v okrajích lesa apod.

Ochrana krajinného rázu mimo účinnost územního plánu: Pro uchování a zkvalitnění krajinného rázu jsou důležité způsoby lesnického hospodaření (zejména ochrana porostních plášťů v okrajích lesa a jejich členitost, obnova lesů dle stanovištních podmínek, uvážlivé umísťování obnovných prvků v pohledových svazích, horizontech a vrcholcích, používání šetrných technologií při vyklizování dřevní hmoty), i náležité využívání zemědělské půdy travnatých enkláv.

MKR Prostor rurální zástavby obce

Vymezený prostor agregovaně zahrnující zastavěné a zastavitelné části ř.ú., mozaika v sousedství většinou otevřené volné krajiny, součást krajinného typu 5M2 tzv. „lesozemědělské krajiny“. Ucelené a homogenní části území se sevřenější současnou i tč. připravovanou venkovskou zástavbou většinou individuálního  bydlení (i částečně se zastoupením individuálních rekreačních objektů), i se zemědělskými výrobními areály. Součástí vymezeného prostoru jsou i linie komunikací, z nichž nejvýznamnější je silniční rychlostní komunikace fragmentující řešené území a částečně železniční trať. Dokreslujícími prvky je zdejší místy hojná vzrostlá nelesní zeleň i plochy zahrad zčásti i charakteru ovocných sadů v zástavbě i v jejích okrajích.

K možným ohrožením KR patří umísťování místně nevhodných a novodobých dominant (zejména v dominantních partiích okrajů současné i připravované zástavby).

Z hlediska funkčního využití je prostor tvořený současně zastavěným i zastavitelným územím - zastavitelnými i nezastavitelnými plochami, zejména funkčními plochami bydlení (individuální venkovské), plochami smíšenými obytnými (centrální), výroby a skladování (průmyslové a řemeslné, zemědělské a lesnické), veřejných prostranství (komunikace, zeleň), technické infrastruktury, občanského vybavení (hřbitovy), dopravní infrastruktury (silnice, rychlostní komunikace, drážní dopravy), v enklávách uceleného území i plochami zemědělskými.

Pro MKR je jako hlavní určen IV. stupeň základní ochrany krajinného rázu, pro plochy hřbitova a pro vzrostlou sídelní nelesní zeleň II. stupeň vysoké ochrany KR. K základním podmínkám ochrany a tvorby krajinného rázu patří posuzování vlivu nových významných staveb a obytných satelitních center na krajinný ráz, jejich rozvoj přizpůsobovat místnímu krajinnému rázu a respektování významné architektonické a urbanistické znaky sídla.

Zásady ochrany MKR: Zásady ochrany vyplývají z dodržování legislativních norem (zákon o ochraně přírody a krajiny, lesní zákon, zákon o myslivosti...) i obecně závazných vyhlášek a nařízení. K hlavním zásadám ochrany KR patří uchování charakteru této části řešeného území – při realizaci návrhů urbanistického řešení nepřipuštění budování objemově i investičně náročných objektů a akcí vymykajících se dochovaným harmonickým vztahům (zejména v okrajích zástavby na přechodu do sousedícího MKR), avšak s neomezováním volnosti architektonického ztvárnění jednotlivých objektů v rámcích závazných předpisů (pro investory s jednoznačně vymezenými podmínkami) a s podporou postupné i fragmentární realizace výstavby s dochovaným měřítkem sídla, ochrana charakteristických siluet MKR s místními dominantami a snižování výškové hladiny zástavby na okrajích sídel (přechod do volné krajiny), stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby do sousedící otevřené krajiny. Pro zachování a navýšení atraktivity území je nutná  ochrana prvků sídelní zeleně a její posilování (zejména v uličních prostorech) a podpora zvyšování podílu ovocných dřevin v návaznosti na zastavěné území... Výjimkou zde mohou být snahy o dopravní propustnost území, kdy pro eliminaci dopadů na zájmy ochrany krajinného rázu prostoru v případě velikostí ploch a hmot navrhovaných objektů vymykajících se místním zvyklostem je nutné vyhodnocení jejich vlivů na krajinný ráz.

MKR Prostor otevřené krajiny

Vymezený prostor zahrnující podstatnou část ř.ú., součást krajinného typu 5M2 tzv. „lesozemědělské krajiny“. Rozsáhlejší partie volné, většinou otevřené krajiny s převahou zemědělských pozemků (nejčastěji tvořené plochami většinou využívaných pozemků TTP luk a zejména pastvin a místy s orně využívanými pozemky, ale i zahradami a ovocnými sady nezahrnutými do urbanizovaných ploch) v mozaice drobných lesů, vodních ploch a toků a s místně dominantními prvky nelesní zeleně (plochami, solitérami a hlavně liniemi), z nichž přírodně i krajinně jsou nejhodnotnější nárosty podél vodotečí a na vodou ovlivněných stanovištích a podél silnice ve svahu JZ od centra obce. Součástí tohoto MKR jsou i drobné enklávy zastavěných území odloučených sídel, i síť silničních a účelových komunikací, trasy energovodů apod.

Tento krajinný prostor slouží pro výnosovou hospodářskou činnost – zemědělskou a zčásti i lesnickou, a pro údržbu pozemků v intenzitě dle místních a časových podmínek. Vymezený prostor je pro oblast krajinného rázu charakteristický.

Ke krajinářsky nejcennějším aspektům zde patří zejména členitost pozemků s množstvím nelesní vzrostlé zeleně, ale i urbanizované prvky odloučených sídel. Cílem je udržení atraktivity území náležitou údržbou pozemků, v případě dlouhodobě nevyužívaných pozemků i za cenu nezužitkování biomasy. Hlavním posláním tohoto krajinného typu však i nadále zůstává zajištění produkčních funkcí (hospodářskými činnostmi v rámci složek půdního fondu).

K možným ohrožením KR patří zábory zemědělských pozemků ZPF pro investiční i obytnou výstavbu, umísťování velkoobjemových staveb a zařízení necitlivých k místnímu krajinnému rázu, programové i individuální opouštění zemědělského hospodaření (zanedbávání ploch a probíhající sukcese na pozemcích nevyužívaných a opuštěných).

Z hlediska funkčního využití je prostor tvořený zejména nezastavitelným územím - mozaikou funkčních ploch zemědělských (orná půda, zahrady, TTP) a lesních, veřejných prostranství (zeleň), vodními a vodohospodářskými, občanského vybavení (tělovýchova a sport), ale i v liniích zastavitelnými plochami dopravní infrastruktury (komunikace, silnice, rychlostní komunikace a dráhy) a roztroušenou zástavbou bydlení individuálního venkovského).

Pro MKR je jako hlavní určen IV. stupeň základní ochrany krajinného rázu, v případě VKP ze zákona III. stupeň zvýšené ochrany KR, v případě registrovaných VKP a dominantních prvků vzrostlé nelesní zeleně a prvků ÚSES ve vymezených plochách přírodních nelesních II. stupeň vysoké ochrany KR. K základním podmínkám ochrany a tvorby krajinného rázu patří využívání půdního fondu za dodržování podmínek udržitelného rozvoje, ochrana zemědělských pozemků před novou zástavbou (tuto situovat přednostně do zastavěných a zastavitelných částí obce), respektování urbanistické struktury částí sídel, ochrana významných prvků vzrostlé nelesní zeleně v sídlech i ve volné krajině, údržba volné krajiny tradičními i netradičními formami využívání, a vyloučení budování větrných elektráren, fotovoltaických center a pěstování biomasy pro energetické účely.

Cíle a zásady ochrany MKR: Ochrana krajinného rázu je diferencovaná hlavně způsoby využívání pozemků zejména zemědělských (agrodesign ve střídání, způsobech využívání a velikosti ploch), zčásti i zájmy ochrany přírody (VKP registrovaných i ze zákona, ÚSES, prvky krajinné vzrostlé nelesní zeleně). Cílem ochrany prostoru je zachování současného charakteru této části území s umožněním hospodářské činnosti v rámci složek půdního fondu tradičními i netradičními formami. Pro zachování charakteru území ÚP návrhy urbanistického řešení minimalizuje úbytek volné krajiny, doplňuje prostorové kompozice jednotlivých drobných sídel, respektuje urbanistické struktury sídel tvořících tuto část krajiny a minimalizuje fragmentaci krajiny prvky dopravně technické infrastruktury a jinými stavebními zásahy. Pro eliminaci negativních jevů zástavby na krajinný ráz bude při okrajích zástavby a podél navrhovaných dopravních staveb zakládána ochranná a izolační zeleň, kde je pro realizaci v těchto vymezených lokalitách ponechán dostatečný prostor. Součástí zásad je i ochrana porostních plášťů lesních porostů, nelesních enkláv, význačné nelesní zeleně (ploch, linií i solitér), zvyšování podílu dřevin podél vodních toků, silničních tras, ostatních místních komunikací, mezí apod. Vzhledem k pokračujícímu útlumu zemědělské rostlinné výroby je nutné posilovat podíl živočišné výroby pro údržbu travních porostů. Zachovat zvykovou prostupnost krajiny systémem účelových cest a pěšin.

Obr. D.5.1.2.2.a  Orientační znázornění základního členění krajiny - OKR, POKR a MKR (bez měřítka):

Zdroj:        Vymezení oblastí krajinného rázu Libereckého kraje (Brychtová, 2009)

D.5.1.2.3	Základní krajinná typologie

Dle „Typologie české krajiny (MŽP ČR – Löw a spol., s.r.o.)“ krajina řešeného území je součástí základních krajinných typů (1. místo kódu = hledisko osídlení, 2. místo = převažující způsob využití, 3. místo = typ reliéfu):

- SV lesnatý okraj území 6L2 (vymezené MKR lesy Císařského kamene) – „novověká sídelní krajina Hercynica, lesní krajina, krajina vrchovin Hercynica“,

- převažující plocha území 5M2 – „pozdně středověká sídelní krajina, lesozemědělská krajina, krajina vrchovin Hercynica“.

Zdejší krajina z hlediska unicity a význačnosti náleží k tzv. „běžným krajinným typům“.

K významným kladným krajinným prvkům místního významu patří veškeré zdejší lesy a vzrostlá nelesní zeleň (plochy, linie, solitéry), místy i některé vkusně upravené stavební objekty rodinných domů a okolní upravené zahrady. K současným záporným prvkům patří množství vrchního elektrického vedení poblíž místní rozvodny, těleso rychlostní komunikace s obvodovými protihlukovými stěnami a aktuálně ladem ležící orná půda a nevyužívané TTP v místech připravované soustředěné obytné zástavby (tč. s množstvím výkopů pro inženýrské sítě). Zdejší železniční trať nepůsobí rušivě, je vesměs lemovaná liniemi vzrostlých nárostů dřevin a keřů, či vedena v úvozech.

Charakteristiky krajinných typů

| Lesozemědělské krajiny (M) |
| --- |
| Výskyt v ř.ú. | Krajinný typ zahrnující větší JZ část ř.ú. |
| Základní charakteristiky | V řešeném území krajinný typ pokračující vně ř.ú., tvořený pestrou mozaikou pozemků zástavby obce, s lesními pozemky středně velkých komplexů a drobných lesů, zemědělské půdy a ostatních druhů pozemků. Typ je pro oblast krajinného rázu charakteristický. Ke kulturním prvkům zde patří veškeré antropogenní struktury (soustava silničních, železničních a účelových komunikací, veškerá zástavba obce, energovody, apod.). Prostor v naprosté většině území naplňují výrazně produkční funkce (v lesích kategorizovaných jako „lesy hospodářské“ lesnická výnosová činnost), ale i funkce mimoprodukční vyplývající z ostatních funkcí lesa, i pro vyžití obyvatel a návštěvníků všeho druhu. Ke krajinářsky nejcennějším aspektům patří zejména existence přírodních a přírodě blízkých struktur (VKP ze zákona, a společenstva lokality zdejší přírodní památky), pestrost kultur, jejich střídání a členitost, existence nelesní vzrostlé zeleně, ale i urbanizované prvky (zástavba historická a sakrální, i novodobá). Cílem veškerých činností ve vymezeném prostoru je vytvoření územně i fakticky vyváženého poměru mezi zájmy uživatelů krajiny (obyvatel, návštěvníků, veřejnosti…) specifikovanými mimoprodukčními funkcemi a hospodářskými činnostmi specifikovanými produkčními funkcemi složek půdního fondu. |
| Možná ohrožení | Zástavba mimo zastavěná a zastavitelná území vyžadující plošné požadavky na ZPF a PUPFL. Necitlivé způsoby zástavby vč. krajinně cizorodých, nadměrných a architektonicky nevhodných prvků vč. vnášení nových krajinných dominant (např. větrných elektráren či stožárů mobilních operátorů v dominantních partiích), zanedbávání ploch a probíhající sukcese na pozemcích nevyužívaných a opuštěných, nerespektování zájmů ochrany přírody a krajiny. |
| Rámcové zásady využívání | Využívání půdního fondu za dodržování podmínek udržitelného rozvoje. Zachování a obnova harmonického vztahu sídel a volné krajiny, a to přírodních i urbanistických hodnot. Novou zástavbu situovat přednostně do zastavěných a zastavitelných území obcí, posuzovat vliv významných staveb na krajinný ráz. Ochrana významných prvků vzrostlé nelesní zeleně v obci i ve volné krajině, údržba volné krajiny tradičními i netradičními formami využívání. |

| Lesní krajiny (L) |
| --- |
| Výskyt v ř.ú. | krajinný typ zahrnující menší SV část ř.ú. |
| Základní charakteristiky | Ucelený komplex lesa s méně podstatným podílem ostatních druhů pozemků v územně arondované ploše, vymezená bez ohledu na reliéf terénu. K nejcennějším přírodním hodnotám zde patří krajinářsky určující složky (obecně les a reliéf terénu), dále přírodní a přírodě blízké prvky požívající legislativní ochranu (VKP ze zákona). Ke kulturním prvkům zde patří veškeré antropogenní struktury (soustava silničních i účelových komunikací, účelová zástavba, energovody apod.), ale i prostorová měřítka plošných obnov lesa v lesích. Cílem veškerých činností ve vymezeném prostoru je vytvoření územně i fakticky vyváženého poměru mezi zájmy uživatelů krajiny (obyvatel, návštěvníků, veřejnosti…) specifikovanými mimoprodukčními funkcemi lesa a hospodářskými činnostmi specifikovanými produkčními funkcemi lesů hospodářských. |
| Možná ohrožení | zábory PUPFL v souvislosti s investiční výstavbou všeho druhu, z krajinářského hlediska zástavba a necitlivé umísťování obnovných prvků na horizontech a v blízkosti krajinných dominant, případné extrémní zatěžování lesů rekreačně sportovními aktivitami… |
| Rámcové zásady využívání | Hospodaření v lesích za dodržování podmínek pro udržitelný rozvoj, s cílem ochrany přírodních hodnot. Obnovu lesů cílit na navyšování druhové a prostorové diverzity a stability, v lokalitách zájmů ochrany přírody (ÚSES) důsledně dle stanovištních podmínek. Vytváření podmínek pro využívání vymezeného prostoru pro obyvatele a návštěvníky v souladu s principy udržitelného rozvoje. úroveň a intenzitu mysliveckého hospodaření podmínit úživností stanovišť. |

D.5.1.2.4	Bioregionální členění řešeného území

Dle biogeografického členění ČR (Culek, 1994) náleží řešené území do biogeografické podprovincie Hercynské, do bioregionu 1.36 Železnobrodský a 1.67 Jizerský, a biochor – charakteristiky:

| kód | vegetační stupeň | typ reliéfu | skupiny půdotvorných substrátů |
| --- | --- | --- | --- |
| 4SR | bukový (dubojehličnatý) | svahy | kyselé plutonity |
| 4SS | bukový (dubojehličnatý) | svahy | kyselé metamorfity |
| 4VS | bukový (dubojehličnatý) | vrchoviny | kyselé metamorfity |
| 5HS | jedlobukový | hornatiny | kyselé metamorfity |

Specifikace těchto jednotek má pro územní plánování praktický význam spíše v případě stanovování a vymezování jednotek krajinářského členění (viz výše).

Obr. č. C.5.1.2.4.a  Orientační znázornění biogeografického členění – biochory (bez měřítka)

Zdroj:	podklady ORP

Pozn.:	Pro vyhodnocení krajinářských hodnot řešeného území byl využit mj. i koeficient ekologické stability (KES) – viz kap. D.5.2 ÚSES.

D.5.1.2.5	významný vyhlídkový bod, krajinné dominanty

V řešeném území se nenachází žádný významnější a veřejnosti přístupný či navštěvovaný vyhlídkový bod. Vrchol Javorníku však i přes to, že leží těsně za hranicí řešeného území tvoří významnou krajinnou dominantu prostoru obce Jeřmanice. K místním krajinným dominantám patří i prvky vzrostlé nelesní zeleně, kdy krajinářsky nejvýznamnější jsou navrženy k registraci v kategorii VKP.

D.5.1.2.6	Odůvodnění Návrhu podmínek pro využití Ploch

Územní plán pracuje s ochranou krajiny principiálně dvěma způsoby, tím nejdůležitějším je regulace výškové hladiny zástavby v rámci jednotlivých kategorií ploch s rozdílným způsobem využití v kapitole F. Tato regulace vychází ze stávající struktury zástavby, historického vývoje, reaguje na smysluplné záměry v území a chrání krajinný ráz obce proti nepřiměřené a nevhodné stavební činnosti. Vzhledem k tomu, že i na zastavitelných plochách mohou za určitých podmínek vznikat např. účelové stavby jsou této výškové regulaci podrobeny všechny plochy s rozdílným způsobem využití, tj. i nezastavěné a nezastavitelné.

Dále jsou vymezeny plochy základních krajinných typů, kterých se na území obce Jeřmanice vyskytují 2 druhy:

- 5M2  – lesozemědělská krajina,

- 6L2 – lesní krajina.

Pro tyto typy ploch jsou stanoveny zásady ochrany krajinných hodnot.

Územní plán vymezuje též místní krajinné dominanty, které je třeba chránit a respektovat při činnosti v území. Jsou to místně významné a typické části krajiny.

D.5.2	Územní systém ekologické stability

D.5.2.1	použité podklady

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES, systém, součást tzv. obecné ochrany přírody) je v řešeném území řešen v následujících podkladových dokumentacích:

- Koncepce ochrany přírody a krajiny v Libereckém kraji (KOPK LK) – Ing. Jan Hromek – LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy, 2004,

Pozn.: následně je využito označení prvků dle této dokumentace.

- Projekt ÚSES pro oblast katastrálních území Dlouhý Most, Javorník u Dlouhého Mostu, Jeřmanice, Minkovice, Rašovka, Šimonovice – PROJEKTA Liberec, Mgr. R. Višňák, 1997.

D.5.2.2	Způsob vymezení prvků, systém v řešeném území

Vzhledem k určité zastaralosti vymezenosti systému (1996, 1997…) nereagujícího na aktuální stav v terénu, a dílčím nesouladům vymezenosti systému v řešeném území, je dále uvedený systém náležitě upřesněn na základě současných platných legislativních norem (aktuální stav v terénu promítnut dle stavu katastru nemovitostí a jednotek prostorového rozdělení lesa obrysových map platných OPRL/LHP). Pro jednoznačnou identifikaci jednotlivých prvků systému je použito jejich celokrajské označení (dle KOPK LK, následně jsou uvedeny kopie tabulek prvků v zestručněné podobě s relevantními údaji pro potřeby ÚP), výsledný vymezený systém koresponduje s řešením dle ÚTP NR a R ÚSES a navazuje na území sousedící. Systém v řešeném území je „pouze“ místního biogeografického významu.

Oproti stavu podkladových dokumentací zde došlo k detailním změnám některých prvků vzniklých upřesněním dle parcelního členění, jednotek prostorového rozdělení lesa dle OPRL, a zejména dle aktuálního stavu v terénu.

Výčet vymezených prvků systému v řešeném území:

- biocentra: 1317 část, 1318, 1319, 1320 část, 1321, 1322, 1509 část,

- biokoridory: (1317)/1318 část, 174/1319 část, 1318/(174) část, 1319/1320, 1321/1322, 1320/1509 část, 1322/1509, 1322/(1323) část, 1322/1509/(1503) část.

Obr. č. D.5.2.2.a  Orientační znázornění návrhu ÚSES v řešeném území (bez měřítka)

Zdroj:       návrh ÚP (podklady ORP)

D.5.2.3	Snímek tabulek prvků systému v řešeném území

V následujících tabulkách jsou uvedeny údaje převzaté z výše uvedených dokumentací ÚSES a aktualizované dle stavu v terénu s tím, že jsou zde použity údaje vztažené k územnímu plánování v zestručněné podobě. Podkladem pro identifikaci prvků dle KN byl internetový server ČÚZK, pro identifikaci prvků obrysové mapy OPRL/LHP mapový internetový server ÚHÚL. Názvy biocenter byly převzaty z podkladových dokumentací, názvy biokoridorů respektují místní názvy dle SMO a LHP.

BIOCENTRA

1317 (v řešeném území část)

| biogeografický význam, „název“ | místní, v systému místního významu, „javorník“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. V části řešeného území vymezeno dle aktuálního stavu v terénu, upřesněno na stav KN. Biocentrum zde územně jednoznačně vymezené. |
| funkčnost prvku | funkční (nárosty dřevin a keřů na nelesní půdě) |
| výměra v řešeném území | v části řešeného území 2300 m2 |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | TTP |

1318

| biogeografický význam, „název“ | místní, v systému místního významu, „pod javorníkem“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. V části řešeného území vymezeno dle aktuálního stavu v terénu, upřesněno na stav KN (využity nárosty dřevin a keřů a okolní pastviny). Biocentrum územně jednoznačně vymezené. |
| funkčnost prvku | funkční (sezónně funkčnost snížena vlivem intenzivní pastvy) |
| výměra | 32452 m2 |
| současný charakter druhů pozemků | TTP |

1319 (v řešeném území část)

| biogeografický význam, „název“ | místní, v systému místního významu, „u dálnice“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. Vymezeno dle aktuálního stavu v terénu, upřesněno na stav KN a OPRL. Prvek tvořen hospodářským i ochranným lesem, nárosty dřevin a keřů na ostatních plochách a TTP, částí vodního toku. Biocentrum územně jednoznačně vymezené. |
| funkčnost prvku | funkční |
| výměra v řešeném území | 30819 m2 |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | lesní pozemky, ostatní plochy, vodní tok, TTP |
| identifikace části prvku dle tč. platného LHP | 748 A část |

1320 (v řešeném území část)

| biogeografický význam, „název“ | místní, v systému místního významu, „na hraničním potoce“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. Vymezeno dle aktuálního stavu v terénu, upřesněno na stav KN. Hranice upřesněny s návazností na sousedící území (Rádlo). Prvek tvořen nárosty dřevin a keřů na ostatních plochách a TTP, částí vodního toku s břehovými porosty. Biocentrum zde územně jednoznačně vymezené. |
| funkčnost prvku | funkční |
| výměra v řešeném území | 37859 m2 |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | TTP, ostatní plochy, vodní tok |

1321

| biogeografický význam, „název“ | místní, v systému místního významu, „NAD NÁDRAŽÍM“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Převzato z podkladů, upřesněno dle aktuálního stavu terénu (se zohledněním vrchních elektrických vedení VN a s dodržením min. požadované výměry). - funkční část (funkčnost snížená vzhledem k neadekvátní dřevinné skladbě akt. směsi BŘ 5, OS 3, DB 1, JŘ 1, JS +, JV +, KL +, jíva +, líska + …) - nefunkční část tvořená využívanými i nevyužívanými loukami |
| funkčnost prvku | celkově nefunkční, sestává z části funkční (viz výše) na ostatních plochách (10608 m2) a nefunkční na TTP (20138 m2) |
| výměra | 30746 m2 |
| současný charakter druhů pozemků | ostatní plochy, TTP |
| návrh opatření | - začlenění ploch vzrostlého lesa p.p.č. 937/4, 950/2 (ostatní plochy) a 937/7 (TTP) do PUPFL s cílem zde lesnicky hospodařit, pěstební zásah v nárostech s cílem nápravy dřevinné skladby - založení skupin (remízů) vyšší víceetážové zeleně směsi dřevin a keřů (BK7, DB1, JD2, BŘ+, HB+, BO+, LP+, líska+) na cca 50% plochy, s ponecháním linie nárostů JV a JS podél Liščí ulice (+ pěstební zásah) - řešeno navrženou nezastavitelnou plochou S.2 |

1322

| biogeografický význam, „název“ | místní, v systému místního významu, „fibich“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES, hranice upřesněny dle aktuální situace v terénu, parcelního členění KN a prostorového rozdělení lesa dle platného LHP. Biocentrum územně jednoznačně vymezené. |
| funkčnost prvku | snížená funkčnost vlivem nepůvodní dřevinné skladby |
| výměra | 34405 m2 |
| současný charakter druhů pozemků | lesní pozemky |
| identifikace části prvku dle tč. platného LHP | 730 H část |

1509 (v řešeném území část)

| biogeografický význam, „název“ | místní, v systému místního významu, „hraničník“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES, hranice upřesněny dle aktuální situace v terénu, parcelního členění KN a prostorového rozdělení lesa dle platného LHP. Hranice upřesněny s návazností na sousedící území (Rádlo). Prvek tvořený lesními pozemky, nárosty dřevin a keřů na TTP a vodním tokem s břehovými porosty. Biocentrum územně jednoznačně vymezené. |
| funkčnost prvku | funkční |
| výměra v řešeném území | 21371 m2 |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | lesní pozemky, TTP, vodní tok |
| identifikace části prvku dle tč. platného LHP | 731 E část |

BIOKORIDORY

(1317)/1318 (v řešeném území část)

| biogeografický význam, „název“ | místní, „pod javorníkem - S“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. Prvek vymezen napříč pastvinami. |
| funkčnost prvku | funkční (funkčnost sezónně snížena vlivem intenzivní pastvy) |
| délka v řešeném území | 637 m |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | TTP (aktuálně pastviny) |

(24/174)/1319 (v řešeném území část)

| biogeografický význam, „název“ | místní, „U dálnice“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. Prvek vymezen napříč ostatními plochami s nárosty dřevin a keřů. |
| funkčnost prvku | funkční |
| délka v řešeném území | 90 m |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | ostatní plochy |

1318/(174) (v řešeném území část)

| biogeografický význam, „název“ | místní, „pod javorníkem - V“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. Prvek vymezen napříč pastvinami, v trase využívá skupiny nárostů dřevin a keřů na ostatních plochách a TTP. |
| funkčnost prvku | funkční (funkčnost sezónně snížena vlivem intenzivní pastvy) |
| délka v řešeném území | 631 m |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | TTP (aktuálně pastviny), ostatní plochy |

1319/1320 (v řešeném území část)

| biogeografický význam, „název“ | místní, „pod dálnicí“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. Prvek využívá část vodního toku a svahové partie pod rychlostní silnicí s nárosty dřevin a keřů, nad silnicí nárosty v okolí vodoteče. Hranice uzpůsobeny systému okolního území (Rádlo). |
| funkčnost prvku | funkční, funkčnost snížena bariérou rychlostní komunikace (propustek) |
| délka | 755 m |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | ostatní plochy, vodní tok, TTP, zahrada |

1321/1322

| biogeografický význam, „název“ | místní, „PŘES TRAŤ A DÁLNICI“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Ideově převzato z podkladů, upřesněno dle akt. situace v terénu (upuštěno od nutnosti budováni přemostění antropogenní bariéry v nejkratším směru propojení v místě křížení železniční trati, rychlostní komunikace a místních silnic). Kontinuita propojení narušena trasami silnic a železniční trati, a trasami vrchního vedení VN, jednotlivě v „překročitelných“ vzdálenostech. - funkční části tvořené vzrostlými nárosty iniciálních směsí dřevin a keřů na ostatních plochách (vč. oplocení pozemku vodojemu), - nefunkční části na využívaných TTP |
| funkčnost prvku | celkově nefunkční, sestává z úseků funkčních a nefunkčních, vč. neprostupných bariér (47 m, 18 m, 9 m) |
| délka v řešeném území | 950 m |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | ostatní plochy, TTP |
| návrh opatření | založení pásu š. 20 m podél ul. Liščí s remízy vyšší víceetážové zeleně (s travnatými mezerami pod vrchními elektrickými vedeními), a na loukách nad železniční tratí - řešeno navrženou nezastavitelnou plochou S.1 |

1320/1509 (v řešeném území část)

| biogeografický význam, „název“ | místní, „hraniční potok“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. Prvek využívá část vodního s břehovými nárosty dřevin a keřů. Hranice uzpůsobeny systému okolního území (Rádlo) |
| funkčnost prvku | funkční |
| délka v řešeném území | 215 m |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | vodní tok, TTP |

1322/(1323) - v řešeném území část

| biogeografický význam, „název“ | místní, „nad žižkovem“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. Prvek vymezen napříč lesními porosty (zde zčásti bezlesí charakteru nevyužívaných TTP). |
| funkčnost prvku | funkční |
| délka v řešeném území | 110 m |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | lesní pozemky |

1322/1509

| biogeografický význam, „název“ | místní, „K RÁDLU“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. Prvek vymezen napříč lesními porosty. |
| funkčnost prvku | funkční (funkčnost snížena místy nepůvodní dřevinnou skladbou) |
| délka | 595 m |
| současný charakter druhů pozemků | lesní pozemky |

1322/1509/(1503) - v řešeném území část

| biogeografický význam, „název“ | místní, „k milířům“ |
| --- | --- |
| způsob vymezení | Lokalizace převzata z KOPK LK a Projektu ÚSES. Prvek vymezen napříč lesními porosty. |
| funkčnost prvku | funkční (funkčnost snížena místy nepůvodní dřevinnou skladbou) |
| délka v řešeném území | 355 m |
| současný charakter druhů pozemků v řešené části území | lesní pozemky |

D.5.2.4	zhodnocení, závěry

Upřesněný vymezený systém na území obce tvoří součást okolní krajiny s vymezeným systémem ekologické stability - prvky zde pokrývají reprezentativní i unikátní společenstva dostatečným způsobem, systém v řešeném území obce plně navazuje na území sousedící.

Z hlediska současné funkčnosti je navržený ÚSES většinou funkční, s výjimkou jednosměrné části systému BC 1321 a biokoridoru 1321/1322 (nefunkční části biocentra 1321 navržené k založení a nefunkční části biokoridoru 1321/1322 navržené k založení) - na kategorický požadavek orgánu ochrany přírody na zachování těchto dlouhodobě nefunkčních prvků řeší ÚP tuto skutečnost návrhy částí prvků k založení (navržené nezastavitelné plochy S.1 a S.2). Výjimkou jsou rovněž některé prvky vymezené na lesních pozemcích s aktuálně nepůvodní dřevinnou skladbou (náprava stavu je dlouhodobá, v kompetenci lesního hospodářství na základě upravených předpisů LHP/LHO), část biocentra 1321 na nelesní půdě s nepůvodní dřevinnou skladbou vzrostlých nárostů charakteru zapojeného lesa, a některé biokoridory vymezené napříč zdejšími pastvinami s intenzivní pastvou.

Pozn.: 	pro zabezpečení plnohodnotné funkce části ÚSES tvořeného biocentrem 1321 a biokoridorem 1321/1322 by bylo nutné vybudování přemostění významné antropogenní bariéry dopravních tras (rychlostní silniční komunikace a místních komunikací, železniční trati...), jehož případná realizace je limitovaná ochrannými pásmy vysokého napětí, železniční tratě i silničních komunikací, v neposlední řadě krajinářskými aspekty (vliv na krajinný ráz), zásahem do vlastnických práv k pozemkům i narušením životního prostředí vlastníků sousedících obytných objektů, ale i finanční náročností realizace a zabezpečení „provozu“.

Vymezenost systému vychází z výše uvedených podkladových dokumentací, je zde provedena upřesněním hranic prvků systému dle stavu katastru nemovitostí a jednotek prostorového rozdělení lesa dle platných LHP (OPRL), a dle nutných požadovaných prostorových parametrů prvků vzhledem k jejich biogeografickému významu.

Pro obnovu LHP je navrhována změna kategorií lesa tvořící biocentra ÚSES (v souladu s názory odborné členské základny v ČKA autorizovaných projektantů ÚSES) – dle zákona           č. 289/95 Sb., § 8, odst. 2., písm. f: přeřazení do kategorie lesů zvláštního určení, tj. lesů u kterých veřejný zájem na zlepšení a ochraně životního prostředí nebo jiný oprávněný zájem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa je nadřazen funkcím produkčním – lesy potřebné pro zachování biologické různorodosti (ÚSES, genové základny, …). Změna kategorie lesa nevylučuje plošný překryv s ostatními kategoriemi lesů. Návrh je odůvodněn potřebou odlišného způsobu lesnického hospodaření na plochách biocenter, s cílem zabezpečení funkčnosti prvků ÚSES. Podkladem pro tuto změnu budiž údaje ÚP:

| biocentrum | aktuální lokalizace dle OPRL (oddělení, porost), dle internetového mapového serveru ÚHÚL |
| --- | --- |
| 1319 | 748 A |
| 1322 | 730 H |
| 1509 | 731 E |

Je navrhována iniciace začlenění ploch charakteru vzrostlého lesa v katastru nemovitostí do kategorie lesní pozemek (PUPFL) vč. v obnovovaném LHP/LHO do porostní plochy - důvodem je snaha o náležité lesnické hospodaření (příslušnost k ÚSES – BC 1321) a nutnost obnovy dřevinné skladby. Realizace návrhu je možná za souhlasu vlastníka pozemku a orgánu státní správy lesů.

Návrh na důsledné dodržování obnovných cílů v prvcích ÚSES vymezených na lesních pozemcích se týká zejména přechodného období platnosti LHP/LHO do doby realizace výše uvedeného návrhu (mj. i kontrolou orgánů ochrany přírody nad formulacemi navrhovaných opatření v obnovovaných LHP/LHO).

Návrh na náležité využívání skladebných částí ÚSES se týká zejména údržby travních porostů na nelesních pozemcích – důvodem je snaha o zachování, spíše však navýšení interakční funkce prvků.

Pozn.:      návrh ÚSES v řešeném území již nepočítá s původním BC 1321 a BK 1321/1322 – viz předchozí stupeň ÚP Průzkumy a rozbory

D.5.2.5   koeficient ekologické stability

Na základě příslušného podílu jednotlivých druhů ploch zastoupených a evidovaných v řešeném území, tj. porovnáním ploch relativně stabilních s výměrou ploch ekologicky nestabilních, činí pro řešené území koeficient ekologické stability (KES) hodnotu 2,30, což zdejší krajinu z tohoto aspektu definuje jako typ krajiny na přechodu mezi krajinou harmonickou a relativně přírodní.

| Výpočet KES = | výměra lesní půdy + vodních ploch + luk + pastvin |
| --- | --- |
|  | výměra orné půdy + zastavěných ploch |

Komentář:	Tento teoretický vztah vychází pouze z údajů katastru nemovitostí, nikoliv z aktuálního a skutečného druhu pozemků a jejich způsobu a intenzity využívání – do vztahu tak nejsou zahrnuty výměry zatravněné orné půdy či plochy nárostů dřevin na ostatních plochách, které by hodnotu KES posunuly výše.

D.5.3	Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je nutná pro zajištění přímého komunikačního propojení sídel v krajině, pro zajištění hospodárného využívání a údržby dílčích částí krajiny, ale i pro zachování vztahu obyvatel ke krajinnému prostředí bez ohledu na vlastnické vztahy.

Veškerá činnost ve zdejší krajině (vyplývající z podnikatelských záměrů vlastníků pozemků či jejich nájemců) je v podmínkách řešeného území obecně podřízena zájmům ochrany přírody a krajiny, kdy způsoby využívání složek půdního fondu podléhají podmínkám platné legislativy. Výjimky a odlišnosti využívání podléhají souhlasům a stanoveným podmínkám orgánů ochrany přírody a krajiny, kdy jedním z atributů je dodržení zásad udržitelného rozvoje. Pro zachování rázu „volné krajiny“ a pro její údržbu a prostupnost jsou prakticky relevantním zejména způsoby a intenzita lesnického hospodaření a údržby pozemků ZPF, v případě lokalit v zájmech ochrany přírody i za cenu nezužitkování biomasy či z jiných nezemědělských důvodů.

Prostupnost krajiny (včetně prostupnosti optické) je kompromisem mezi zájmy vlastníků pozemků (danými jejich podnikatelskými záměry a používanými technologiemi), zájmy veřejnosti a státu, a podmínkami ochrany přírody a krajiny.

D.5.4	Protierozní opatření

V průzkumech a rozborech předcházejících zpracování tohoto ÚP nebyl zaznamenán výskyt erozních jevů ani ploch potencionálně takto ohrožených – výjimkou mohou být v lesních plochách nešetrné způsoby vyklizování vytěžené dřevní hmoty, kdy eliminace těchto jevů v podmínkách řešeného území spočívá v dodržování technologické kázně.

D.5.5	Ochrana před povodněmi

Řešené území leží na rozvodí Lužické Nisy a Jizery. Do Lužické Nisy odvodňují Luční a Doubský potok, do Mohelky jež je pravostranným přítokem Jizery, Jeřmanický potok a jeho přítoky. Lužická Nisa ústí do Odry a Jizera do Labe. Východozápadním směrem tak přes řešené území probíhá hlavní evropské rozvodí mezi Severním (Jizera) a Baltským (Nisa) mořem.

Pro vodní tok Mohelka je stanoveno záplavové území Q100, aktivní zóna stanovena nebyla. Na základě zkušeností s povodněmi v obci Jeřmanice během posledních let bylo orientačně vymezeno území v okolí Jeřmanického potoka, které bylo zasaženo povodní.

Existující vodní nádrže na území obce Jeřmanice je vhodné zachovat (i přes jejich malý vliv na případnou povodeň).

Všeobecně lze konstatovat, že dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění je zakázáno ukládat na březích a jejich okolí předměty, které mohou být při vyšších vodních stavech splaveny do vodního toku.

D.5.6	Rekreace

V západní části řešeného území je navržena plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport, která je určena pro Rekreačně sportovní areál Obří Sud – Javorník, v jehož rámci má vzniknout sedačková lanovka včetně zasněžované sjezdové tratě, letní bobová dráha apod.

Pro aktivity rekreační nemotorové dopravy (turistika, cyklistika, běh, jízda na koni apod.) je preferována stávající i navržená cestní síť z důvodu minimalizace negativních vlivů na přírodu řešeného území.

Další nespecifikované rekreační aktivity v neurbanizovaném území jsou přípustné, pokud nenarušují zájmy ochrany přírody a krajiny, tzn. využívejme, ale neničme.

D.5.7	Dobývání nerostů

Na území obce není vymezen dobývací prostor a nevyskytují se zde stávající ani navržené plochy pro dobývání nerostů.

D.5.8	Prvky vhodné k registraci VKP

V řešeném území se nacházejí dvě lokality, jejichž význam v krajině je takový, že je účelné je navrhnout jako vhodné k registraci VKP. Tyto návrhy byly ze strany obce předjednány s příslušným úřadem, proto je lze považovat za zcela reálné. Jedná se o následující lokality:

- alej podél silnice III/27814, která vznikla historicky podél císařské silnice a významně se uplatňuje v krajině řešeného území,

- část horního toku Jeřmanického potoka včetně lesíku, kde zároveň protéká Jeřmanický potok a jedná se o relativně ekologicky stabilní lokalitu.

D.5.9	Fragmentace krajiny

Vybudováním rychlostní čtyřpruhové rychlostní komunikace (s protihlukovými stěnami) došlo k významné fragmentaci zdejší krajiny, kdy v celé její trase je znemožněn pohyb zvěře a interakce organismů (pro ÚSES nepropustná bariéra). Náprava stavu nebyla dosud provedena a možnosti realizace jsou značně technicky obtížné a mimo působnost územního plánu obce.

D.5.10	Zemědělský půdní fond

Pozemky zemědělského půdního fondu tvoří vymezené tzv. plochy zemědělské, v krajinářském členění tvoří součást typu tzv. krajiny lesozemědělské, jsou podstatnou součástí vymezeného MKR otevřené krajiny. Jsou určeny pro  obhospodařování zemědělské půdy pro zemědělskou živočišnou (v podmínkách ř.ú. méně rostlinnou) prvovýrobu, a to bez ohledu na současnou intenzitu i způsoby hospodářského využívání. Dle evidence katastru nemovitostí zde zaujímají podstatnou část výměry obce = cca 304 ha, tj. cca 69 %, z toho orná půda evidenčně zaujímá cca 97 ha (cca 22 % z celkové výměry řešeného území, tj. cca 32 % z celkové výměry ZPF = zornění), trvalé porosty luk a pastvin cca 189 ha (tj. cca 43 % z celkové výměry řešeného území, tj. cca 61 % z celkové výměry ZPF), zahrady cca 18 ha (tj. cca 4 % z celkové výměry řešeného území, tj. cca 6 % z celkové výměry ZPF) – výskyt, velikost, četnost a střídání pozemků ZPF je teoreticky jedním z důležitých krajinotvorných aspektů. Skutečná současná struktura zdejší zemědělské půdy ve způsobu jejího využívání je místy poněkud odlišná od evidenčního stavu (viz dále).

Část zemědělských pozemků byla v minulosti meliorována plošným drenážním odvodněním. Dle základní grafické evidence Státní zemědělské vodohospodářské správy Liberec bylo v řešeném území v roce 1978 provedeno plošné odvodnění o výměře 28215 m2, v roce 1982 349093 m2, v roce 1985 34194 m2 (tj. celkem 411502 m2, tj. cca 13,5 % z celkové výměry ZPF v řešeném území), rovněž pro odvodnění těchto ploch byly vybudovány zatrubněné linie svodné soustavy zaústěné do zdejších recipientů. Pouze plocha meliorovaná v roce 1978 je aktuálně orně využívána, plochy realizované později jsou dnes tvořeny souvislými travními porosty luk a pastvin – z tohoto důvodu existuje teoretický předpoklad, že soustavy jsou za hranicí své funkčnosti (na evidovaných plochách se místy vyskytují i nárosty vlhkomilných dřevin a keřů a tyto lokality jsou charakteru nevyužívaných bažin), avšak pro trvalé změny způsobů využívání zůstávají tyto lokality i nadále částečným územním limitem.

Vymezené plochy zemědělské jsou prostorem pro zemědělské hospodaření. Návrhy urbanistického řešení minimalizují zábory ZPF, respektují zdejší současné i potencionální zemědělské hospodaření a obecnou ochranu zemědělských pozemků, a veškeré lokality zájmů ochrany přírody a krajiny.

Údržba zdejších pozemků ZPF je nutná pro udržení krajinného rázu, umožnění rozvoje chráněných druhů v lokalitách zájmů ochrany přírody, a pro zamezení nežádoucích sukcesních jevů.

Zemědělské hospodaření (zde zejména údržba zdejších travních ploch) je základním předpokladem pro zachování krajinářských hodnot MKR otevřené krajiny obce hlavně před sukcesními jevy.

Aktuální charakter pozemků (nejen ZPF) je od evidence katastru nemovitostí místy odlišný, a to zejména v druzích pozemků (v případě jiných pozemků i ve způsobech využití). Důvodem těchto místy i zjevných rozporů jsou v nedávné minulosti i v současnosti probíhající změny ve využívání pozemků (způsobené zejména změnou výrobní struktury, ale i přípravou části území pro obytnou zástavbu), které nejsou dosud zaznamenané v KN, a to jak v soupisu a začlenění parcel, tak i v mapových podkladech.

Pěstování biomasy a rychlerostoucích dřevin pro přímé spalování pro energetické účely (a budování větrných elektráren a fotovoltaických areálů) na pozemcích ZPF nebude povolováno s ohledem na zájmy ochrany přírody a zejména krajiny – část řešeného území se nachází v Přírodním parku Ještěd (existuje zde nebezpečí zavlečení do parku nepůvodních druhů se značně expanzními vlastnostmi), podstatná část území je tvořena pohledově otevřenou krajinou z frekventovaných míst.

D.5.11	Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Lesní pozemky (pozemky určené k plnění funkcí lesa) tvoří vymezené tzv. plochy lesní, v případě biocenter na PUPFL i plochy přírodní lesní, v krajinářském členění tvořící součást typu tzv. krajiny lesní a lesozemědělské, jsou součástí VKP ze zákona. Dle evidence KN zde zaujímají výměru cca 65 ha, tj. cca 15 % z celkové výměry ř.ú. (= lesnatost, kdy tento údaj je pod průměrem Libereckého kraje i ČR). Lesní pozemky se v řešeném území vyskytují zejména v podobě okrajů větších komplexů přecházejících vně území (v SV části a v oblasti Ještědského hřebene v JZ části) a v podobě drobných lesů v J části území (zde ve svažitých partiích obklopené plochami vzrostlých nárostů charakteru lesa). Jejich existence, spolu s reliéfem terénu, je pro výraz území obce určujícím krajinářským aspektem.

Vymezené plochy lesní i přírodní lesní zahrnují v katastru nemovitostí evidované tzv. lesní pozemky bez ohledu na jejich začlenění v LHP/LHO (v plochovém členění tvořeny tzv. porostní plochou a bezlesími).

Návrh na uvážlivé umísťování obnovných prvků v místech pohledově krajinných dominant je zdůvodněno snahou o ochranu krajinného rázu před necitlivými umělými zásahy do pohledových horizontů – zajištění je v kompetenci orgánů ochrany přírody a krajiny promítnutím zásad do obnovovaných LHP/LHO.

Ochrana vytvořených porostních plášťů okrajů lesa přírodě blízké druhové skladby je odůvodněna snahou o stabilizaci lesních porostů proti větru.

Přírodní lesní oblasti

- centrální a SZ část řešeného území náleží PLO „20 – Lužická pahorkatina“, podoblasti „20c – Liberecká kotlina“,

- SV okraj řešeného území patří PLO „21 – Jizerské hory“, podoblasti „21a – Jizerské hory“,

- J, JZ a V část území patří PLO „23 – Podkrkonoší“.

Kategorizace lesů řešeného území

V řešeném území jsou zastoupeny kategorie lesů:

Lesy ochranné – v J části řešeného území se vyskytuje les ochranný (dle „lesního“ zákona č. 289/95 Sb., oddíl druhý, § 6 – kategorizace lesů, § 7 – lesy ochranné, dle odst. 1. a písm. a) = lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích – zde lesní typ 5Z9 = zakrslá jedlová bučina, svahová). Výměra ochranného lesa = 0,42 ha, tj. cca 1 % z celkové výměry lesů řešeného území. V LHP jsou tyto lesy uvedeny pod kódem 21a.

Lesy hospodářské – naprostá většina lesů v řešeném území je dle platných OPRL/LHP kategorizována jako lesy hospodářské (dle „lesního“ zákona č. 289/95 Sb., oddíl druhý, § 6 – kategorizace lesů, § 9 – lesy hospodářské, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení). Tyto lesy jsou v platných LHP/LHO uvedeny pod kódem 10. Celková výměra lesů hospodářských = 64,5 ha, tj. 99 % z celkové výměry lesů řešeného území. V LHP jsou tyto lesy uvedeny pod kódem 10.

Pozn.: 	kategorie lesa v pojetí zákona o lesích je tvořena pouze tzv. porostní plochou (nikoliv bezlesími, byť vymezenými na v katastru nemovitostí evidovaných lesních pozemcích)

Obr. D.5.11.a:  Orientační znázornění PLO a kategorizace lesů (bez měřítka):

Zdroj: 	OPRL

ÚSES na lesních pozemcích

V řešeném území nejsou dosud v platných LHP/LHO kategorizovány lesy tvořící plošné segmenty ÚSES (biocentra) v náležité subkategorii lesa zvláštního určení (viz dále). Hospodaření v lesích tvořících prvky ÚSES podléhá podmínkám zájmů obecné ochrany přírody přírody, se zaměřením především na ochranu před devastací a na maximální snahu o vytvoření a zachování přírodních ekosystémů, např.:

- v zastoupení dřevin se dle možností přiblížit přirozené skladbě,

- v zákazu introdukce a podporování cizích dřevin (výjimkou může být odůvodněně příměs modřínu),

- v časovém situování obmýtí a obnovní doby cílových dřevin na horní hranici modelu příslušného hospodářského souboru (při rekonstrukci i nižší),

- ve zjemnění forem hospodářského způsobu, s preferencí podrostního a výběrného, popř. násečných forem (v porostech se silně změněnou skladbou), při běžném hospodaření s vyloučením holosečí,

- výchovu podle možností přizpůsobit stabilizační funkci (skladba, výstavba, struktura), s podporou věkové a prostorové diferenciace,

- v obnově uplatňovat postup přihlížející na zachování původnosti přírodního prostředí; maximálně uplatňovat clonné seče a přirozenou obnovu,

- s omezením těžké mechanizace, koncentrace výroby i chemizace,

- s přizpůsobením hospodaření výskytu ohrožených druhů rostlin a živočichů,

- s ponecháváním doupných stromů a vybraných jedinců až do jejich rozpadu.

Způsoby hospodaření v lesích tvořících prvky ÚSES podléhají zásadám rámcově stanoveným v podrobných dokumentacích ÚSES, promítnutých do předpisů platných LHP/LHO. Důraz je obecně kladen na způsoby obnov lesů vč. důsledného stanovování obnovného cíle a při realizaci obnov jeho respektování.

Navrhovaná změna kategorizace lesů tvořících biocentra ÚSES, tj. z kategorie původních lesů hospodářských do příslušné subkategorie lesů zvláštního určení se týká:

| prvek ÚSES | identifikace dle LHP/LHO |
| --- | --- |
| 1319 | 748 A |
| 1322 | 730 H |
| 1509 | 731 E |

Realizace opatření je v kompetenci lesnického hospodářsko-úpravnického plánování v rámci obnovy OPRL a LHP/LHO (podrobnější údaje viz kap. C5.3 ÚSES).

Ochranné pásmo lesa

Dle zákona č.289/1996 Sb. o lesích... je pro uvažované změny využívání území limitujícím prvkem ochranné pásmo 50 m od okraje lesa (v praktickém rozhodování o umísťování staveb může být odsouhlasením orgánu státní správy lesů tato vzdálenost zkrácena na délku střední výšky sousedícího porostu v mýtném věku) – tento limit je v návrzích urbanistického řešení patřičně zohledněn.

Diference mezi evidencí katastru nemovitostí a aktuálním stavem

Návrhy na změnu druhového zařazení pozemků v katastru nemovitostí jsou odůvodněny snahou o aktualizaci evidence dle současného stavu a zajištění podmínek pro řádné využívání dotčených pozemků – začlenění ploch současného charakteru vzrostlého lesa do kategorie lesní pozemek realizováno formou záborové lokality (k.ú. Jeřmanice), realizace návrhu je podmíněna souhlasem vlastníka pozemků:

| lokalita | výměra | p.p.č. | současný druh pozemku – způsob využití dle KN | základní skupina vlastnictví |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.1 | 5246 | 1355/3 | ostatní plocha – jiná plocha | fyzická osoba |
|  | 5246 | 1355/4 | ostatní plocha – jiná plocha | fyzická osoba |

D.6	Odůvodnění podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

D.6.1	Základní principy využití ploch s rozdílným způsobem využití

Plochy v řešeném území jsou z hlediska zastavitelnosti děleny na plochy zastavěné, zastavitelné, nezastavěné a nezastavitelné, přičemž zastavěné a nezastavěné reprezentují plochy stabilizované a zastavitelné a nezastavitelné reprezentují plochy změn. Plochy přestavby vymezeny nejsou.

Návrh ploch s rozdílným způsobem využití, jejich členění a podmínky využití jsou v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášek č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Některé kategorie ploch definované vyhláškou č. 501/2006 Sb. jsou dále podrobněji členěny.

Z hlediska časového jsou plochy členěny na stav (stabilizované plochy) a návrh (plochy změn), přičemž tyto dvě kategorie ploch pokrývají 100% řešeného území. Územní rezervy, které představují pouze ochranu daného území pro předpokládané budoucí využití, vymezeny nejsou.

Důležitou regulaci v územním plánu představují koridory dopravních staveb, které u stávající dopravní infrastruktury řeší časté problémy s nevyhovujícím šířkovým uspořádáním stávajících komunikací v území, které historicky vznikaly v dobách, kdy na ně byly podstatně méně náročné požadavky. Rozšiřování těchto komunikací není v měřítku územního plánu zobrazitelné, proto se navrhuje toto řešení: komunikace budou rozšířeny do sousedních ploch s jinou funkcí (např. bydlení), přičemž než se tak stane, každý stavebník sousedící s komunikací musí předpokládat, že rozšíření bude provedeno na úkor jeho plochy a přizpůsobit tomu svou stavební činnost, tj umístit stavby tak, aby rozšíření bylo možné bez problémů provést.

D.6.2	Kategorie ploch s rozdílným způsobem využití

V územním plánu jsou použity následující kategorie ploch s rozdílným způsobem využití:

D.6.2.1	Zastavěné a zastavitelné

Plochy bydlení (B)

Podkategorie ploch bydlení dle § 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení. V podmínkách řešeného území jsou tyto plochy určeny pro bydlení individuální.

Pro některé plochy jsou vymezeny podmínky, jejichž splněním je podmíněno využití uvedených ploch, a to proto, že velikost některých  ploch přesahuje 2 ha a týká se jich povinnost vymezení plochy veřejného prostranství o minimální výměře 1000 m2, přičemž do této plochy se nezapočítávají pozemní komunikace.

Z důvodu suburbánní polohy obce Jeřmanice v blízkosti (včetně velice dobré dopravní dostupnosti) krajského města Liberce je v obci vysoký tlak na novou obytnou zástavbu, přičemž z důvodu zlevnění a intenzivnějšího využití ploch jsou patrné snahy o výstavbu na stále menších parcelách, přičemž takto vzniklá zástavba naprosto neodpovídá místním podmínkám, místnímu tradičnímu charakteru venkovské zástavby a nedává předpoklady pro vznik kvalitního prostředí pro bydlení. Z těchto důvodů územní plán zavádí v plochách bydlení minimální výměru části plochy pro jeden rodinný dům nebo jednu stavbu občanského vybavení, a to jak pro plochy stávající, tak pro plochy navržené. Stanovené minimální výměry jsou u navržených ploch uzpůsobeny konkrétním podmínkám v rámci dané plochy.

Požadavek na snížení výškové hladiny zástavby na 10 m byl uplatněn ing. Kořínkovou z Odboru životního prostředí MML v Liberci.

Podmínka pro využití ploch B.1, B.2, B.3, B.12, B.27 a B.29 týkající se nepříznivých účinků dopravy byla vložena na základě požadavku MDČR (CDV a ŘSD).

Podmínka pro využití plochy B12 týkající se měření hluku byla vložena na základě požadavku Krajské hygienické stanice Libereckého kraje předaného pořizovatelem.

Plochy smíšené obytné (SO)

Kategorie ploch dle § 8 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Jsou vymezeny tam, kde s ohledem na charakter zástavby, její urbanistickou strukturu a způsob jejího využívání není účelné členit území na plochy bydlení a občanského vybavení, přičemž v těchto plochách nejsou přípustné činnosti snižující kvalitu prostředí. Jedná se zejména o plochy v centrálních částech jednotlivých sídel, kde je zároveň vznik občanského vybavení žádoucí.

Z důvodu suburbánní polohy obce Jeřmanice v blízkosti (včetně velice dobré dopravní dostupnosti) krajského města Liberce je v obci vysoký tlak na novou obytnou zástavbu, přičemž z důvodu zlevnění a intenzivnějšího využití ploch jsou patrné snahy o výstavbu na stále menších parcelách, přičemž takto vzniklá zástavba naprosto neodpovídá místním podmínkám, místnímu tradičnímu charakteru venkovské zástavby a nedává předpoklady pro vznik kvalitního prostředí pro bydlení. Z těchto důvodů územní plán zavádí v plochách smíšených obytných minimální výměru části plochy pro jeden rodinný dům nebo jednu stavbu občanského vybavení, a to jak pro plochy stávající, tak pro plochy navržené.

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OT)

Kategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění a dostupnost občanského vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem.

Tyto plochy zahrnují zejména stávající sportovní zařízení v centru obce a navržena je plocha pro Rekreačně sportovní areál Obří Sud – Javorník.

Plochy občanského vybavení – hřbitovy (OH)

Podkategorie ploch občanského vybavení dle § 6 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Tyto plochy jsou vymezeny pro specifickou funkci veřejných pohřebišť, proto je pro ně vyčleněna samostatná podkategorie ploch občanského vybavení.

Výšková regulace je provedena z důvodu přípustnosti některých staveb (kostely, kaple, márnice, smuteční síně).

Plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné (VP)

Podkategorie ploch výroby a skladování dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Jsou vymezeny v případech, kdy nelze vyloučit, že negativní vliv činností v ploše přesáhne hranici plochy. Z těchto důvodů jsou tyto plochy situovány v izolované poloze.

Plochy jsou vymezeny pro kapacitní průmyslovou výrobu, výrobu energie, skladové areály, stavební výrobu, překladiště, výrobní služby, vědu, výzkum, administrativu, sběrné dvory odpadů, technické služby obce apod., zároveň je lze podmíněně využít pro kapacitní občanské vybavení.

Podmínka pro využití ploch VP.1, VP.2 týkající se nepříznivých účinků dopravy byla vložena na základě požadavku MDČR (CDV).

Plochy výroby a skladování – zemědělské a lesnické (VZ)

Podkategorie ploch výroby a skladování dle § 11 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Jsou vymezeny v případech, kdy nelze vyloučit, že negativní vliv činností v ploše přesáhne hranici plochy.

Plochy jsou vymezeny pro kapacitní zemědělskou výrobu – chov hospodářských zvířat, skladování a zpracování produktů živočišné i rostlinné výroby, kapacitní zahradnictví a prodej produktů této výroby. Zároveň jsou vymezeny i pro výrobu lesnickou a zpracování dřeva.

Požadavek na vložení věty „v rámci nové výstavby technických zařízení a průmyslu je nutný podíl zeleně, která bude minimálně 15 % z celkové zastavěné plochy průmyslových či výrobních objektů, požadovaná zeleň musí mít charakter vzrostlé a nízké zeleně“ do podmínek prostorového uspořádání a podmínek ochrany krajinného rázu byl uplatněn ing. Kořínkovou z Odboru životního prostředí MML v Liberci.

Plochy technické infrastruktury (T)

Kategorie ploch dle § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Jsou vymezeny v případech, kdy využití pozemků pro technickou infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)

Podkategorie ploch dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Jsou vymezeny v případech, kdy využití pozemků pro drážní dopravu, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejích negativních vlivů vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití a dále tehdy, kdy je vymezení těchto ploch nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti ostatních ploch. Tyto plochy zahrnují pozemky rychlostních silnic, silnic III. třídy včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace – náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty a doprovodná zeleň.

Výšková regulace je provedena z důvodu přípustnosti některých staveb (drobné účelové objekty).

Plochy dopravní infrastruktury – drážní (DD)

Podkategorie ploch dopravní infrastruktury dle § 9 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Jsou vymezeny v případech, kdy využití pozemků pro drážní dopravu, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejích negativních vlivů vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití. Zahrnují obvod dráhy, včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů a doprovodné zeleně, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, zejména stanice apod.

Výšková regulace je provedena z důvodu přípustnosti některých staveb (železniční stanice, zastávky, nádraží a provozní budovy).

Plochy veřejných prostranství – komunikace (PK)

Podkategorie ploch veřejných prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Jedná se o veřejná prostranství, která mají převážně charakter zpevněných ploch.

Tyto plochy jsou součástí sítě veřejných prostranství na území obce.

Výšková regulace je provedena z důvodu podmíněné přípustnosti některých staveb (drobné účelové objekty).

D.6.2.2	Nezastavěné a nezastavitelné

Plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ)

Podkategorie ploch veřejných prostranství dle § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro přiměřené umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich významem a účelem. Jedná se o veřejná prostranství, která mají převážně charakter zeleně.

Tyto plochy jsou součástí sítě veřejných prostranství na území obce. Na těchto plochách jsou přípustné i vodní plochy do určité výměry, které jsou součástí veřejného prostranství, proto v grafické části tyto vodní plochy nejsou součástí ploch vodních, ale těchto.

Výšková regulace je provedena z důvodu podmíněné přípustnosti některých staveb (drobné účelové objekty).

Podmínka pro využití ploch PZ.2 týkající se nepříznivých účinků dopravy byla vložena na základě požadavku MDČR (CDV).

Plochy vodní a vodohospodářské (V)

Kategorie ploch dle § 13 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Tyto plochy jsou vymezeny zejména za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem a regulaci vodního režimu území.

Výšková regulace je provedena z důvodu podmíněné přípustnosti některých staveb (stavby k využití vodní energie).

Plochy zemědělské (Z)

Kategorie ploch dle § 14 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití. Zahrnují v sobě nejen pozemky zemědělského půdního fondu, ale zejména též polní cesty a krajinnou zeleň (remízky, aleje, solitéry apod.).

Z důvodu nutné údržby a zajištění zemědělského hospodaření je na těchto plochách podmíněně přípustné umisťovat hospodářská zařízení (zejména letní stáje a přístřešky pro uskladnění). Z důvodu umožnění výkonu myslivosti na plochách sousedících s lesem, je podmíněně přípustné umisťovat stavby a zařízení pro výkon myslivosti (zejména krmelce, krmítka a posedy). Vyhlídkové věže jsou v těchto plochách zařazeny do podmíněně přípustných z důvodu umožnění jejich výstavby na vhodných místech, přičemž je třeba respektovat mimo jiné podmínku nenarušení krajinného rázu.

Výšková regulace je provedena z důvodu podmíněné přípustnosti některých staveb (letní stáje, přístřešky pro uskladnění, posedy, krmelce apod.).

Plochy lesní (L)

Kategorie ploch dle § 15 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro využití pozemků pro les. Zahrnují v sobě zejména lesní pozemky dle katastru nemovitostí, dále pak lesní cesty a některé drobné plochy, jejichž využití je blízké lesu a jejichž vyčlenění není v podrobnosti ÚP smysluplné. V případech, kdy skutečné funkční využití plochy, která je dle katastru nemovitostí vedena jako lesní, již odpovídá jiné, s lesem neslučitelné funkci, není tato plocha zařazena do ploch lesních.

Z důvodu nutné údržby těchto ploch včetně lesního hospodaření je na těchto plochách přípustné umisťovat zařízení lesního hospodářství a jeho technického zajištění (zejména konstrukce lesních školek, oplocenek, závlah a přístřešků pro uskladnění). Z důvodu umožnění výkonu myslivosti, je na těchto plochách přípustné umisťovat stavby a zařízení pro výkon myslivosti (zejména krmelce, krmítka, seníky a posedy). Vyhlídkové věže jsou v těchto plochách zařazeny do podmíněně přípustných z důvodu umožnění jejich výstavby na vhodných místech, přičemž je třeba respektovat mimo jiné podmínku nenarušení krajinného rázu.

Ochranné pásmo lesa ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa je vymezeno od lesních pozemků dle katastru nemovitostí.

Výšková regulace je provedena z důvodu přípustnosti a podmíněné přípustnosti některých staveb (seníky, posedy, krmelce, vyhlídkové věže apod.).

Plochy přírodní – lesní (PL)

Podkategorie ploch přírodních dle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Rozdělení ploch přírodních na podkategorie lesní a nelesní je provedeno z důvodu nutnosti upřesnění regulativů způsobu využití.

Tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. V řešeném území zahrnují biocentra ÚSES a přírodní památku.

Pro zajištění informovanosti návštěvníků plochy o předmětu její ochrany je v těchto plochách podmíněně přípustné umisťovat stavby směřující k navýšení veřejného povědomí o přírodních hodnotách ploch a lokalit zájmů ochrany přírody a krajiny (zejména naučné stezky s doprovodnými informačními prvky). Z důvodu nutné údržby těchto ploch včetně lesního hospodaření je na těchto plochách podmíněně přípustné umisťovat zařízení lesního hospodářství a jeho technického zajištění (zejména konstrukce lesních oplocenek a přístřešků pro uskladnění). Z důvodu umožnění výkonu myslivosti, je na těchto plochách podmíněně přípustné umisťovat stavby a zařízení pro výkon myslivosti (zejména krmelce, krmítka, seníky a posedy).

Výšková regulace je provedena z důvodu podmíněné přípustnosti některých staveb (seníky, posedy, krmelce apod.).

Plochy přírodní – nelesní (PN)

Podkategorie ploch přírodních dle § 16 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Rozdělení ploch přírodních na podkategorie lesní a nelesní je provedeno z důvodu nutnosti upřesnění regulativů způsobu využití.

Tyto plochy jsou vymezeny za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny. V řešeném území zahrnují biocentra ÚSES a přírodní památku.

Pro zajištění informovanosti návštěvníků plochy o předmětu její ochrany je v těchto plochách podmíněně přípustné umisťovat stavby směřující k navýšení veřejného povědomí o přírodních hodnotách ploch a lokalit zájmů ochrany přírody a krajiny (zejména naučné stezky s doprovodnými informačními prvky). Z důvodu umožnění výkonu myslivosti, vzhledem k tomu, že tyto plochy často přímo navazují na plochy lesní, je na těchto plochách podmíněně přípustné umisťovat stavby a zařízení pro výkon myslivosti (zejména krmelce, krmítka, seníky a posedy).

Výšková regulace je provedena z důvodu podmíněné přípustnosti některých staveb (seníky, posedy, krmelce apod.).

Plochy smíšené nezastavěného území (S)

Kategorie ploch dle § 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Do těchto ploch jsou v podmínkách řešeného území zahrnuty plochy smíšené krajinné nelesní zeleně (plošné, liniové i solitérní) včetně ploch trvalých travních porostů, které není, vzhledem k jejich velikosti a charakteru smysluplné vyčleňovat.

Z důvodu nutné údržby těchto ploch včetně možného využití trvalých travních porostů pro hospodářské účely je na těchto plochách podmíněně přípustné umisťovat hospodářská zařízení (zejména letní stáje a přístřešky pro uskladnění). Vzhledem k tomu, že tyto plochy často přímo navazují na plochy lesní, jsou na nich podmíněně přípustné i stavby a zařízení pro výkon myslivosti (zejména krmelce, krmítka, seníky a posedy).

Výšková regulace je provedena z důvodu podmíněné přípustnosti některých staveb (seníky, posedy, krmelce, letní stáje apod.).

Ke všem výše uvedeným plochám:

Podmínka „pokud to nenaruší krajinný ráz“, která se vyskytuje u výškové regulace byla vložena na základě požadavku Ing. Kořínkové z MML.

D.7	Odůvodnění vymezení VPS a VPO

D.7.1	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

Realizace navržených změn využití řešeného území v jednotlivých lokalitách bude prováděna na základě vypořádání s vlastníky dotčených pozemků a objektů (odkoupení, společné podnikání apod.). Návrh koncepce usiluje o co nejmenší zásah do stabilizovaných fondů. Přesto se nelze z důvodu optimalizace ekonomie využití území a napravení předchozího nekoncepčního vývoje území, zejména v oblasti dopravní obsluhy a technické infrastruktury, vyhnout minimálním demolicím a záborům soukromých pozemků pro veřejné účely. Z tohoto důvodu jsou některé pro obec významné návrhové plochy, zejména dopravní trasy zasahující okrajově velký počet malých pozemků, zařazeny do kategorie veřejně prospěšných staveb (VPS) a veřejně prospěšných opatření (VPO).

Pozemky, stavby a práva k nim potřebné pro uskutečnění těchto VPS a VPO lze vyvlastnit podle Stavebního zákona nebo práva omezit rozhodnutím stavebního úřadu, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Po schválení ÚP formou „opatření obecné povahy“ se stane jeho závaznou součástí výčet VPS a VPO, které jsou zakresleny ve výkresu č. 4 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací grafické části ÚP.

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou v ÚP rozděleny na VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit:

- veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury,

- veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury,

- veřejně prospěšná opatření – snižování ohrožení území povodněmi a jinými přírodními katastrofami,

- veřejně prospěšná opatření – zvyšování retenčních schopností území,

- veřejně prospěšná opatření – založení prvků ÚSES,

- veřejně prospěšná opatření – ochrana archeologického dědictví,

- stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,

- asanace – ozdravění území

a VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo:

- veřejně prospěšné stavby občanského vybavení.

Územní plán navrhuje VPS, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, nikoliv však VPO, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a VPS a VPO, pro která lze uplatnit předkupní právo.

VPS pro dopravní infrastrukturu

Mezi VPS pro dopravní infrastrukturu je zařazena plocha DS.1, která je určena pro úpravu mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn a plocha PK.1. která je uvedenou úpravou vyvolána – jedná se o krátkou přeložku cyklostezky.

Dále se jedná o liniové VPS D1 a D2, jejichž smyslem je zajistit možnost rozšíření vybraných místních obslužných a místních komunikací na území obce na šířku odpovídající platným předpisům. U těchto VPS se předpokládá zásah do velkého počtu parcel podél těchto komunikací. Tyto VPS jsou nezbytné pro zajištění fungující dopravní kostry obce, která je předpokladem pro její další rozvoj.

VPS pro technickou infrastrukturu

Územní plán Jeřmanice navrhuje v obci dobudování nezbytné technické infrastruktury, a to jak pro zásobování stávajících zastavěných ploch, tak zejména pro zásobování ploch navržených územním plánem k zastavění.

Pro zásobování vodou je navržena jedna VPS (W1), která představuje část vodovodního řadu navrženého vzhledem k místním podmínkám mimo komunikace v ploše veřejného prostranství – zeleň.

Vzhledem k tomu, že územní plán navrhuje komplexní systém odkanalizování obce, vyplývá z tohoto i několik nezbytných VPS. Jedná se o navrženou plochu technické infrastruktury T.1, která je určena pro vybudování obecní ČOV, o dvě čerpací stanice odpadních vod ČSOV1 a ČSOV2, jejichž úkolem je zajistit přečerpání odpadních vod z lokalit, kde by bylo neekonomické je odvádět gravitačně a o čtyři úseky kanalizačních řadů, které bylo vzhledem k místním podmínkám nutno vést mimo komunikace.

Pro zásobování nově navržených lokalit elektrickou energií je třeba umístit jako VPS tři nové trafostanice VN/NN a dále vrchní vedení VN jako přívody k nim.

VPO pro založení prvků ÚSES

Územní plán Jeřmanice navrhuje 2 veřejně prospěšná opatření pro založení prvků ÚSES, jedná se o plochu S.1 pro založení části místního biokoridoru 1321/1322 a plochu S.2 pro založení části místního biocentra 1321. Tyto návrhy jsou vyvolány požadavky ing. Kořínkové z Odboru životního prostředí MML v Liberci.

D.8	Odůvodnění vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

D.8.1	plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

V územním plánu jsou vymezeny čtyři plochy bydlení, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie. Požadavek na vymezení veřejných prostranství v některých z nich vyplývá z § 7 vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění.

US1

V rámci plochy územní studie US1 se jedná o rozsáhlou navrženou plochu pro bydlení (B.8) jižně navazující na centrum obce, která leží na svažitém terénu a nepochybně se odrazí na panoramatu obce.

US2

Územní studie US2 má řešit severovýchodní část obytné zástavby nad tratí (zastavitelná plocha B.3), jedná se o jedinou plochu nad tratí, která zatím není podrobně vyřešena samostatnou dokumentací, proto pouze tato.

US3

Územní studie US3 zahrnuje zástavbu obytných ploch (B.24 a B.26) na Sibiři, kde v současné době část zástavby vzniká ne příliš koordinovaně a je třeba zde řešit zejména vazby na stávající zástavbu tak, aby ve výsledku vznikl fungující obytný celek.

Požadavek na vložení věty „Obsah územní studie bude řešit umístění uličních alejí a zeleň na veřejných prostranstvích.“ do požadavků na všechny územní studie byl uplatněn ing. Kořínkovou z Odboru životního prostředí MML v Liberci.

D.8.2	Koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování

Nevymezují se.

E	Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad Libereckého kraje jako příslušný správní úřad posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu § 10i, odst. 3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších změn a doplnění po posouzení obsahu návrhu Zadání a na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 téhož zákona neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

F	Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

F.1	Přehled záborových lokalit

Tab.: F.1.a  Souhrnné statistické údaje o základních druzích pozemků obce Jeřmanice [m2]

| kód - katastrální území: | celková výměra | ZPF celkem | lesní pozemky | vodní plochy | ostatní plochy | zast. plochy | NZP celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65858 – Jeřmanice | 4379467 | 3040626 | 652197 | 3853 | 607395 | 75396 | 1338841 |
| % zastoupení Σ | 100,0 | 69,4 | 14,9 = lesnatost | 0,1 | 13,9 | 1,7 | 30,6 |

Zdroj: 	digitální katastrální mapa

Tab.: F.1.b  Pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) [m2]:

| kód - katastrální území: | ZPF Σ | z toho |
| --- | --- | --- |
|  |  | orná půda | TTP (louky+pastviny) | zahrady |
| 65858 – Jeřmanice | 3040626 | 968087 | 1889455 | 183084 |
| % zastoupení celkem | 69,4 | 22,1 | 43,1 | 4,2 |
| % zastoupení z celkem ZPF | 100,0 | 31,8 = zornění | 61,2 | 5,6 |

Zdroj: 	digitální katastrální mapa

Pozn.: 	chmelnice, vinice a ovocné sady nejsou v řešeném území evidovány

Lokality, určené návrhy urbanistického řešení území k záborům půdního fondu (tzn. ke změně druhu pozemku, či ke způsobu jeho využití) jsou znázorněny v grafické části odůvodnění územního plánu. Záměry nevyžadující uvedené podmínky zde nejsou dále uvedeny – jedná se zejména o zkvalitnění či úpravy současných zařízení a pozemků, bez plošných požadavků na uvedené změny (tyto zde dále neuvedené lokality se svým funkčním zařazením mohou vymykat i uvedenému výčtu – viz ostatní části dokumentace).

Záměry na zemědělské půdě jsou tzv. „zábory zemědělského půdního fondu“, ostatní záměry týkající se změny využití a druhu pozemku se nacházejí na nezemědělské půdě (tyto nejsou záborem ve výše uvedeném pojetí, avšak pro úplnost jsou uvedeny v následujících bilancích).

Záměry urbanistického řešení se z malé části týkají i záborů lesních pozemků, který je v návrzích minimalizován, a je vynucen objektivními příčinami (viz dále).

Veškeré údaje o plochách byly zjištěny z digitalizovaného mapového podkladu katastrální mapy, jsou uvedeny zaokrouhleně v [m2].

Příslušnost jednotlivých lokalit do „zastavěného území obce“ byla určena opět z digitalizovaného základního mapového podkladu map katastru nemovitostí. Veškeré údaje vyhodnocení jsou převzaty z evidovaného stavu dle údajů katastru nemovitostí, nikoliv dle současného druhu a způsobu využívání dotčených pozemků (v řešeném území existuje místy nesoulad evidovaného stavu katastru nemovitostí se skutečností – v závěru kapitoly některé uvedené souhrnné statistické údaje jsou tedy z pohledu současného stavu a aktuálních způsobů využívání pozemků poněkud zkresleny).

Součástí vyhodnocení je i bilance záborů dle legislativní ochrany ZPF (opět bez ohledu na aktuální způsoby využívání pozemků), a bilance plošných překryvů lokalit s meliorovanými plochami drenážního odvodnění.

V návrhu ÚP Jeřmanice byly použity pro vyhodnocení záborů ZPF aktuální data BPEJ poskytnutá pořizovatelem z ÚAP ORP Liberec, která se mírně liší od dat BPEJ použitých v konceptu, proto mohou být v záborech drobné rozdíly oproti konceptu ÚP Jeřmanice.

Zařazení lokalit v plochách s rozdílným způsobem využití

| zastoupené lokality (uvedeny pouze lokality vyžadující změnu druhu pozemku = předmět vyhodnocení záborů) | stručná charakteristika převažujícího budoucího funkčního využití |
| --- | --- |
| Návrh ploch zastavitelných (Z) |
| B.1 až B.21, B.23 až B.29, B.32 | plochy bydlení (B) |
| OT.1 | plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport (OT) |
| PK.1 | plocha veřejných prostranství – komunikace (PK) |
| DS.1 | plocha dopravní infrastruktury – silniční (DS) |
| T.1 | plocha technické infrastruktury (T) |
| VP.1, VP.2 | plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné (VP) |
| Návrh ploch nezastavitelných (N) |
| L.1 | plocha lesní (L) |
| PZ.1, PZ.2 | plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ) |
| S.1, S.2 | plochy smíšené nezastavěného území (S) |

F.2	vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na ZPF

F.2.1	Přehled struktury záborových lokalit dle základních druhů pozemků

F.2.1.1	Plochy zastavitelné (Z)

| lokalita | celková výměra | ZPF celkem | z toho | NZP celkem | z toho PUPFL | ZÚ | ochrana ZPF | třídy ochrany ZPF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | zahrady, sady | TTP |  |  |  | I.+II. třída | III.-V. třída |  |
| B.1 | 126369 | 125358 | 18895 | 0 | 106463 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 125358 | III., V. |
| B.2 | 16189 | 15964 | 0 | 0 | 15964 | 225 | 0 | 0 | 0 | 15964 | III., V. |
| B.3 | 25362 | 23223 | 0 | 0 | 23223 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 23223 | V. |
| B.4 | 8338 | 8338 | 0 | 0 | 8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8338 | V. |
| B.5 | 11056 | 10416 | 0 | 0 | 10416 | 640 | 0 | 256 | 0 | 10416 | V. |
| B.6 | 3823 | 3616 | 0 | 0 | 3616 | 207 | 0 | 207 | 0 | 3616 | V. |
| B.7 | 7473 | 7069 | 0 | 1226 | 5843 | 404 | 0 | 5335 | 0 | 7069 | V. |
| B.8 | 60135 | 58058 | 21244 | 0 | 36814 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 58058 | V. |
| B.9 | 2704 | 2704 | 0 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2704 | V. |
| B.10 | 6520 | 6520 | 2800 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6520 | V. |
| B.11 | 8629 | 8629 | 0 | 0 | 8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8629 | III. |
| B.12 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| B.13 | 8544 | 8544 | 7752 | 384 | 408 | 0 | 0 | 0 | 189 | 8355 | I., IV. |
| B.14 | 1602 | 1602 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1602 | IV. |
| B.15 | 1832 | 1832 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 0 | I. |
| B.16 | 5404 | 5404 | 5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5404 | 0 | I |
| B.17 | 5049 | 5049 | 5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5049 | 0 | I. |
| B.18 | 2206 | 2206 | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 1676 | I., III. |
| B.19 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 2728 | 0 | 0 | 2728 | 2728 | 0 | I. |
| B.20 | 2725 | 2649 | 0 | 1019 | 1630 | 76 | 0 | 1095 | 2613 | 36 | I., III. |
| B.21 | 4618 | 4618 | 4383 | 0 | 235 | 0 | 0 | 235 | 4618 | 0 | I. |
| B.23 | 47037 | 47037 | 33050 | 692 | 13295 | 0 | 0 | 0 | 40030 | 7007 | I., III. |
| B.24 | 32974 | 32974 | 32974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 32755 | I., III. |
| B.25 | 1353 | 1353 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 1353 | 0 | III. |
| B.26 | 58875 | 57767 | 29277 | 0 | 28490 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 57767 | III., V. |
| B.27 | 5481 | 5481 | 0 | 0 | 5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5481 | V. |
| B.28 | 1605 | 1605 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1605 | V. |
| B.29 | 2438 | 2139 | 369 | 628 | 1142 | 299 | 0 | 0 | 0 | 2139 | V. |
| B.32 | 1084 | 1084 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 | V. |
| OT.1 | 106660 | 106660 | 88914 | 0 | 17746 | 0 | 0 | 0 | 49696 | 56964 | I., IV., V. |
| PK.1 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | - |
| DS.1 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 47 | 0 | 0 | 0 | - |
| T.1 | 7018 | 6660 | 0 | 0 | 6660 | 358 | 0 | 0 | 0 | 6660 | V. |
| VP.1 | 28770 | 27892 | 0 | 0 | 27892 | 878 | 0 | 0 | 0 | 27892 | V. |
| VP.2 | 41868 | 41468 | 183 | 0 | 41285 | 400 | 0 | 0 | 0 | 41468 | III., V. |
| celkem Z | 651702 | 636647 | 257018 | 3949 | 375680 | 15055 | 250 | 9856 | 114261 | 522386 |  |

F.2.1.2	Plochy nezastavitelné (N)

| lokalita | celková výměra | ZPF celkem | z toho | NZP celkem | z toho PUPFL | ZÚ | ochrana ZPF | třídy ochrany ZPF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | zahrady, sady | TTP |  |  |  | I.+II. třída | III.-V. třída |  |
| L.1 | 5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PZ.1 | 24149 | 22634 | 0 | 0 | 18581 | 1515 | 0 | 1515 | 0 | 22634 | III., V. |
| PZ.2 | 20953 | 20953 | 542 | 0 | 20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20953 | III., V. |
| S.1 | 8385 | 8385 | 8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6417 | 1968 | I., IV., V. |
| S.2 | 20228 | 20228 | 0 | 0 | 20228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20228 | V. |
| celkem N | 78961 | 72200 | 17607 | 0 | 54593 | 6761 | 0 | 1515 | 6417 | 65783 |  |

F.2.1.3	dotčené meliorované pozemky plošným drenážním odvodněním

| lokalita | výměra meliorovaných pozemků ZPF | rok realizace |
| --- | --- | --- |
| OT.1 | 25414 | 1985 |
| celkem | 25414 | 1985 |

Pozn.: 	lokalita PZ.1 je vymezena v dolní části odvodňovací svodné sítě, při realizaci je nutné zachování funkčnosti tohoto zařízení.

Pozn.: 	Ochrana pozemků ZPF vyplývající z vyhodnocení (i ze zákonných norem) je často velmi iluzorní vzhledem ke stavu katastru nemovitostí, resp. místy k nesouladu aktuálních druhů pozemků s jejich druhovým evidenčním zatříděním. V katastru nemovitostí jsou často v zemědělských pozemcích evidovány již jiné druhy pozemků vymykající se zemědělskému využívání, a to současnému i potencionálnímu. I přes tyto skutečnosti je tento limitující prvek v návrzích urbanistického řešení patřičně zohledněn.

Pozn.: 	V tabulce uvedené údaje o ochraně ZPF se týkají pouze zemědělských pozemků dle KN.

F.2.2	Souhrnné a statistické údaje plošných požadavků návrhů urbanistického řešení

F.2.2.1	rekapitulace dle struktury základních druhů pozemků

|  | celková výměra | ZPF celkem | z toho | NZP celkem | z toho PUPFL | ZÚ | ochrana ZPF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | orná půda | zahrady | TTP |  |  |  | I.+II. třída | III.-V. třída |
| celkem Z | 651700 | 636605 | 271472 | 3949 | 361184 | 15095 | 250 | 9856 | 195865 | 440740 |
| celkem N | 78961 | 72200 | 17607 | 0 | 54593 | 6761 | 0 | 1515 | 6417 | 65783 |
| celkem ř.ú. | 730661 | 708805 | 289079 | 3949 | 415777 | 21856 | 250 | 11371 | 202282 | 506523 |

F.2.2.2	souhrnné statistické údaje záborů půdního fondu

| CELKEM ZÁBORY | 730663 m2 | tj. 100,00% | tj. 16,70% z ∑ výměry řeš. území |
| --- | --- | --- | --- |

| z toho v zastavěném území | 11371 m2 | 1,55% | 0,26% |
| --- | --- | --- | --- |
| z toho mimo zastavěné území | 719292 m2 | 98,45% | 16,44% |

| plochy záborů na zemědělské půdě Σ | 708847 m2 | 97,00% | 16,20% |
| --- | --- | --- | --- |
| plochy na nezemědělské půdě | 21816 m2 | 3,00% | 0,50% |
| (- z toho PUPFL) | (250 m2) | (0,03%) | (0,04% z celk. výměry PUPFL) |

| Celková plocha záborů na ZPF | 708847 m2 | tj. 100,0 % | tj. 16,20% z Σ výměry obce | tj. 23,33% z Σ výměry ZPF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z toho orná půda | 274625m2 | 38,75% | 6,30% | 9,05% | tj. 28,37% z Σ výměry orné p. |
| z toho TTP (louky a pastviny) | 430273m2 | 60,70% | 9,80% | 14,15% | tj. 22,77% z Σ výměry TTP |
| z toho zahrady | 3949 m2 | 0,55% | 0,10% | 0,13% | tj. 2,16% z Σ výměry zahrad |

| Ochrana ZPF: | výměra | podíl z celk. záborů ZPF |
| --- | --- | --- |
| zábory pozemků ZPF v I. a II. třídě ochrany ZPF celkem | 120678 m2 | 17,03% |
| zábory pozemků ZPF v III. až V. třídě ochrany ZPF celkem | 588169 m2 | 82,97% |
| Celkem zábory ZPF | 708847 m2 | 100,00% |

Pozn.: - bližší údaje viz sumáře jednotlivých kapitol

F.3	vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na PUPFL

Zábory lesních pozemků:

- PK.1 (plocha veřejných prostranství – komunikace) zabírá i lesní pozemek (dle OPRL/LHP 748 A část) o výměře záboru 203 m2 (lokalita náleží k tzv. zastavitelným plochám). Jedná se o krátkou přeložku místní komunikace, která zajistí její kontinuitu a která je vyvolaná úpravou mimoúrovňové křižovatky silnic R35 x I/65 Rádelský Mlýn. Tato úprava byla do ÚP Jeřmanice zapracována dle podrobné projektové dokumentace poskytnuté ŘSD.

- DS.1 (plocha dopravní infrastruktury - silniční) zabírá i lesní pozemek (dle OPRL/LHP 748 A část) o výměře 47 m2 (lokalita rovněž náleží k tzv. zastavitelným plochám). Jedná se o plochu, která je nutná pro možnost realizace úpravy mimoúrovňové křižovatky silnic R35 x I/65 Rádelský Mlýn. Tato úprava byla do ÚP Jeřmanice zapracována dle podrobné projektové dokumentace poskytnuté ŘSD.

Jako kompenzace za zábory lesních pozemků je v katastru nemovitostí navrhováno začlenění plochy charakteru vzrostlého lesa do kategorie lesní pozemek, a jako PUPFL i do LHP:

- lokalita L.1 (plocha lesní), celková výměra 5 246 m2.

Celková bilance změn navrhovaných územním plánem na plochy lesní je pozitivní, a to konkrétně územní plán v úhrnu navyšuje plochy lesní o 4996 m2.

G	Údaje o počtu listů Odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Počet výkresů grafické části odůvodnění územního plánu je 3.

Tab.: G – Přehled výkresů grafické části odůvodnění územního plánu

| číslo výkresu | název výkresu | rozměry výkresu [mm] | měřítko |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Koordinační výkres | 891x840 | 1: 5 000 |
| 6 | Výkres širších vztahů | 420x742,5 | 1: 50 000 |
| 7 | Výkres předpokládaných záborů půdního fondu | 891x840 | 1: 5 000 |

h	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Námitky zatím nebyly uplatněny. Bude doplněno po veřejném projednání.

I	Vyhodnocení připomínek

Připomínky zatím nebyly vzneseny. Bude doplněno po veřejném projednání.

Poučení:

Proti územnímu plánu obce Jeřmanice vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

.............................................				     ..............................................

Pavel Nikolič                                                               	    Ing. Karel Černý

místostarosta obce                                                               starosta obce